## Slide 1: Процеси і апарати хімічних виробництв

## Slide 2
Тема 2. Моделювання і оптимізація процесів і апаратів.
Правила моделювання

## Slide 3
Моделювання і оптимізація процесів і апаратів
Для проектування нових і оптимізації існуючих апаратів необхідно знати поля швидкості, тиску, температур і концентрацій в них. Визначити ці поля можна двома способами: експериментальним і теоретичним.
Теоретичний спосіб полягає в рішенні системи дифрівнянь. Однак, теоретичний підхід переважно використовується в чисто дослідницьких цілях, а в інженерній практиці застосовується рідко.
Експериментальний спосіб полягає у вимірі усіх ключових параметрів у великому числі точок апарату і проведенні відповідних оптимізацій

## Slide 4
У зв'язку з цим широке застосування отримав змішаний підхід до проектування, названий моделюванням. Моделювання – це вивчення об'єкту-оригіналу за допомогою моделі, що заміщає його, її дослідження і перенесення отриманих відомостей на об'єкторигінал.
Об'єкт-оригінал – об'єкт, певні властивості якого підлягають вивченню методом моделювання.
Модель – об'єкт, що максимально адекватно відображує випробувані властивості оригіналу і замінюючи його при дослідженні. Як об'єкти можуть використовуватися реальні процеси, явища, апарати або ідеальні зразки, схеми і так далі.

## Slide 5
У процесі моделювання важливо вибрати модель, яка найповніше передає властивості досліджуваного об'єкту, і в той же час не є занадто складною для проведення досліджень.
Найбільше поширення отримали математичне і фізичне моделювання, а також зв'язане фізичне і математичне моделювання, що включає обидва підходи.
Математичне моделювання використовує для досліджень математичні моделі, фізичне – фізичні моделі.
Зв'язане (сопряжене) моделювання грунтується на створенні математичних моделей характерних зон апарату на підставі їх експериментального вивчення на фізичних моделях.

## Slide 6
Основні етапи зв'язаного моделювання:
– виділення характерних зон апарату.
– експериментальне вивчення окремих зон на фізичних моделях.
– складання математичних моделей зон, їх ідентифікація за даними фізичного експерименту.
– синтез математичної моделі апарату в цілому, її ідентифікація на основі задоволення вичерпному опису.
– перевірка адекватності моделі, у разі необхідності
– корекція. – використання моделі для проектування і оптимізації промислового апарату.
Основна перевага запропонованого методу: перехід до однорівневої схеми проектування промислових апаратів: лабораторна модель – промисловий апарат.

## Slide 7
Етапи математичного моделювання:
– складання математичної моделі.
– ідентифікація моделі.
– перевірка адекватності і корекція моделі.
– використання моделі для опису об'єкту-оригіналу.
Це кінцевий етап матмоделювання, що включає оптимізацію об'єкту. Критерієм оптимальності зазвичай вибирають витрати на виготовлення і функціонування апарату.
Перевагою матмоделювання являється універсальність підходу, можливість моделювання складних об'єктів по частинах, а також в простоті варіювання параметрів, початкових і граничних умов.
До недоліків можна віднести великі витрати машинного часу і низьку точність результатів, а також обов'язкову необхідність експериментальних досліджень для перевірки адекватності моделі.

## Slide 8
Фізичне моделювання
Фізичне моделювання проводиться на основі експериментального дослідження матеріальних моделей об'єкту.
При цьому вирішуються питання:
– яку модель слід використати;
– які характеристики слід змінювати;
– як перенести результати досліджень з моделі на об'єкт.
Ці питання вирішуються за допомогою теорії подоби.

## Slide 9
Правила моделювання
Згідно теорії подібності повинні дотримуватися наступні правила моделювання:
– необхідно, щоб процеси в моделі і апараті натурального розміру (оригіналі) описувалися однаковими диференціальними рівняннями;
– модель має бути геометрично подібна до оригіналу;
– чисельні значення початкових і граничних умов, що виражені у безрозмірній формі, для моделі і оригіналу мають бути рівні;
– необхідно, щоб усі безрозмірні комплекси фізичних і геометричних величин, що впливають на процес (критерії подібності), були рівні в усіх подібних точках моделі і оригіналу.

## Slide 10
Якщо остання вимога нездійсненна і перебіг процесу практично мало залежить від тих або інших критеріїв подібності, то рівністю їх в моделі і оригіналі нехтують, проводячи наближене моделювання.

## Slide 11
Питання до лекції 2
2.1 Надайте визначення поняттям об’єкт-оригінал і модель.
2.2 Опишіть фізичне моделювання
2.3 Вкажіть переваги та недоліки матмоделювання
2.4 Назвіть правила моделювання

## Slide 12: Дякую за увагу!