## Slide 1: Процеси і апарати хімічних виробництв
Лекція 8

## Slide 2
Тема . Масообмінні процеси

## Slide 3
Основи масопередачі
Процеси масопередачі характеризуються переходом речовини з однієї фази в іншу.
Види процесів масопередачі
1. Абсорбція – це поглинання газу рідинами, (система Г-Р). Зворотний процес – десорбція.
2. Перегонка – поділ гомогенних рідких сумішей шляхом взаємного обміну компонентами між рідиною і парою, яка отримана випарюванням рідкої суміші, що поділяється (Г–Р).
3. Екстракція – добування речовини, яка:
а) розчинена у рідині (І), що практично не змішується або частково змішується з іншою рідиною (ІІ) (Р – Р);
б) розподілена у твердій речовині (процес вилужування) (Т – Р).

## Slide 4
5. Сушіння - видалення вологи з твердих матеріалів шляхом її випаровування.
6. Кристалізація – видалення твердої фази у вигляді кристалів з розчинів або розплавів. Відбувається в результаті або пересичення, або переохолодження розчину (Р – Т).
7. Розчинення (Т- Р).
Масопередача – це складний процес, який включає перенесення речовини у межах однієї фази, крізь поверхню поділу фаз, у межах другої фази. Перенесення речовини з фази до границі поділу фаз або у зворотному напрямку називається масовіддачею.
Існують дві групи процесів масопередачі:
1 гр. - адсорбція, екстракція, адсорбція. Тут у процесі масопередачі беруть участь три речовини: одна знаходиться тільки в фазі І, друга тільки в ІІ, а ІІІ речовина переходить з фази в фазу (речовина, що розподіляється).

## Slide 5
І і ІІ – носії речовини, що розподіляється, самі вони з фази в фазу не переходять (інертні носії).
2 гр. - перегонка. Речовини, що складають дві фази, обмінюючись компонентами, самі беруть безпосередню участь в масопередачі.
Рушійну силу виражають через різницю концентрацій (дивись рівняння 1.3). Більш точно - через різницю величин хімічної спорідненості речовин, що розподіляються.

## Slide 6
Рівновага при масопередачі. Лінія рівноваги
При рівновазі деякому значенню концентрації речовини, що розподіляється, х у рідкій фазі відповідає певна концентрація у* - в газовій фазі і навпаки:
y* = f (x), або х* = f(y)
* або нижній індекс “р” - символ рівноважного стану.
Графічно (10.1) зображується лінією рівноваги, яка може бути пряма або крива.
Відношення концентрацій речовини, що розподіляється, в різних фазах при рівновазі називається коефіцієнтом розподілу:
Для розведених розчинів m const і лінія рівноваги пряма; m= tg a.
Конкретний вигляд законів рівноважного розподілу: для абсорбції - закон Генрі; для ідеальних розчинів в процесах ректифікації - закон Рауля.

## Slide 7
    Закон масовіддачі
Кількість речовини, що переноситься від поверхні поділу фаз у сприймаючу фазу, пропорційна різниці концентрацій біля поверхні поділу фаз (Сп) і в ядрі потоку (Ся), поверхні фазового контакту і часу:
dM = b(Cп – Ся)dFdt = bDCdFdt
b - коефіцієнт масовіддачі, м/с.
Для сталого потоку:
dM = b DCdF
Якщо b = const, тоді:
М =b DCF

## Slide 8
Диференціальне рівняння масовіддачі
(конвективної дифузії)
Потік речовини складається з двох частин: ядра і граничного дифузійного шару. В ядрі перенесення речовини здійснюється переважно струминами рідини в умовах достатньої турбулентності течії. Концентрація речовини в даному перерізі в умовах стаціонарного режиму постійна. По мірі наближення до граничного дифузійного шару турбулентність знижується і зростає перенесення речовини за рахунок молекулярної дифузії. Концентрація речовини змінюється у часі й у просторі, і тому її зміну виражають за допомогою субстанціанальної похідної (Dс ).

## Slide 9
Масопередача в системах з твердою фазою
Процеси за участю твердої фази (сушіння, адсорбція, вилужування) є особливо складними. Вони мають меншу швидкість у порівнянні зі швидкістю молекулярної дифузії. Масопередача в системах з твердою фазою складається з двох стадій:
І) масовіддача від (до) поверхні поділу фаз у потік рідини;
2) переміщення речовини в твердій фазі масопровідністю.
Рушійна сила процесів масопередачі
Рушійною силою процесів масопередачі є різниця концентрацій речовини, що розподіляється, в різних фазах. З плином часу концентрація змінюється, тому користуються поняттям про середню рушійну силу.
Для виведення рівняння для розрахунку середньої рушійної сили розглядаємо приклад, коли відбувається перенесення речовини з газової у рідку фазу. В цьому разі концентрація речовини в рідкій фазі зменшується на dy.

## Slide 10
Число одиниць переносу характеризує зміну робочої концентрації фази, яка припадає на одиницю рушійної сили.
Одну одиницю переносу можна розглядати як ділянку апарату, для якої зміна концентрації однієї з фаз дорівнює середній рушійній силі на цій ділянці.
Число одиниць переносу дорівнює кількості теоретичних тарілок тарілчастої колони. Знаючи оптимальну відстань між тарілками, характерну для кожного виду тарілок, а також к.к.д. тарілки, визначають висоту колони. Якщо колона насадкова, вводять поняття висоти, еквівалентній теоретичній тарілці hт (ВЕТТ). Висота шару насадки Нн може бути розрахована за рівнянням: Нн = hтnт.
Приклади таких розрахунків наведені у задачнику з ПАХТ Павлова, Романкова і Носкова [3]. Їх треба розглянути самостійно або на практичному занятті, щоб зрозуміти подальше викладання матеріалу.

## Slide 11: Дякую за увагу!