## Slide 1
БУДОВА ДЕРЕВА.
МАКРО- ТА МІКРОСТРУКТУРА
ДЕРЕВИНИ

## Slide 2: Будова деревини

## Slide 3
Деревина - конструкційний матеріал.
Деревина - твердий і міцний волокнистий матеріал, прихована корою основна частина стовбурів, гілок і коренів дерев і чагарника. У природному вигляді використовується в якості будівельного матеріалу і палива, а в роздрібненому і хімічно обробленому вигляді - як сировина для виробництва паперу, деревноволокнистих плит, штучного волокна. Деревина була одним з головних чинників розвитку цивілізації і навіть у наші дні залишається одним з найважливіших для людини видів сировини, без якого не могли б обійтися багато галузей промисловості.
Дерева - найбільші з усіх рослин, хоча є серед них і карлики.

## Slide 4
Зростаюче дерево складається з трьох основних частин: коренів, стовбура і крони.
Корені дерева всмоктують воду з ґрунту разом з розчиненими в ній мінеральними поживними речовинами. Товсті коріння розгалужуються на більш тонкі і капіляри, які часто сягають в ґрунті за межі крони. Стовбур проводить воду і мінеральні поживні речовини від коренів до гілок і листя. Таке переміщення називають висхідним потоком сокорухом. Крона складається з гілок і листя або хвої. Частина води, що надійшла від кореневої системи, випаровується через листя. Решта води з розчиненими в ній мінеральними поживними речовинами під впливом сонячного світла і тепла утворює органічні поживні речовини, необхідні для росту дерева. Листя засвоюють з повітря вуглекислий газ, розпадається на вуглець і кисень. Кисень виділяється в повітря, тому листяні породи дерев в містах називають «легенями міста». Органічні живильні речовини, що утворилися в листках, по внутрішній частині кори, званої лубом, надходять вниз і поширюються по всьому дереву. Це так званий спадний потік сокоруху.

## Slide 5
Стовбур - це основна і найбільш цінна частина дерева, яка дає 60 ... 90% ділової деревини. Тонку частина стовбура називають вершиною, товсту - колодою. Будова стовбура дерева, видиме неозброєним оком, називають макроструктурою. Вона добре видно на трьох основних розрізах стовбура. Розрізняють торцевий розріз, перпендикулярний поздовжньої осі стовбура, радіальний розріз, перпендикулярний торцевому розрізу і що проходить через серцевину стовбура; тангентальний розріз, при якому площина розрізу проходить на відстані від серцевини, по дотичній до річного шару стовбура.

## Slide 6
Рустикальний розріз. Рустикальний розпил являє собою комбінацію радіального і тангенціального розрізу. В результаті виходить хвилеподібний малюнок на поверхні. Рустикально розпиляна дошка зазвичай більш доступна з точки зору ціни, але не завжди має високу міцність

## Slide 7
Ядро – це центральна, темніша частина деревини, яка складається з відмерлих клітин, просочених смолистими та дубильними речовинами. Ядро не містить живих клітин і не бере участі у фізіологічних процесах, але забезпечує міцність стовбура дерева. Ця частина дерева має меншу вологість, більшу стійкість щодо загнивання, вищі міцність та твердість.

## Slide 8
На торцевому розрізі стовбура дерева розрізняють кору, луб, камбій, заболонь, ядро ​​та серцевину, а також річні шари та серцевинні промені.

## Slide 9
Серцевина – розташована в центральній частині стовбура по всій його довжині. Діаметр серцевини у хвойних порід 2÷3 мм, у листяних – трохи більше. Серцевина складається з деревини, що утворилася в перші роки росту дерева, вона відрізняється значною пухкістю і недостатньо міцним зрощенням з ядровою деревиною.
Основну масу стовбура складає деревина, що щорічно наростала за життя дерева концентричними кулями у напрямку від серцевини до кори.
У деяких порід частина деревини, що розташована ближче до серцевини, має більш темний колір і меншу вологість, у цьому випадку вона називається ядром , а периферична деревина – заболонню. Породи, що мають ядро, називаються ядровими. До ядрових відносяться, наприклад, сосна, кедр, дуб, ясен. Породи, у яких колір деревини у напрямку від серцевини до кори однаковий, називаються без ядровими.

## Slide 10
Заболонь – це світла частина деревини, що складається з молодих клітин, по яких рухається волога з розчиненими в ній поживними речовинами. Заболонь у щойно зрубаному дереві має велику вологість, відносно легко загниває, має низьку міцність, велике усихання й схильність до короблення.

## Slide 11
Камбій – тонкий, невидимий неозброєним оком шар, що знаходиться на границі заболоні з лубом. Складається з живих клітин, які забезпечують приріст деревини і кори.

## Slide 12
Кора – зовнішній шар стовбура дерева, який захищає його від різких коливань температури, випаровування вологи та механічних пошкоджень.

## Slide 13
Луб знаходиться між камбієм та корою. Він проводить живильні речовини від крони вниз стовбура.

## Slide 14
Річні шари (кільця) утворюються в період росту. Клітини ранньої деревини (весняні) дірчасті, мають низьку механічну міцність, а клітини пізньої деревини (утвореної влітку) – більш щільні та міцні. Чим більше утворилося пізньої деревини, тим вища її механічна міцність.
Річні шари сосни на трьох розрізах:
а - поперечному; б - радіальному; в - тангенціальному