ОБМІРНІ  РОБОТИ

в проектах реконструкції

інтер’єрів житлових та громадських будинків

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

Обмірні роботи в проектах реконструкції інтер’єрів житлових та громадських будинків. Навчально-методичний посібник

У Навчально-методичному посібнику наведені основні засади викладання курсу “Обмірні креслення” для студентів 2-го курсу з дисципліни “Дизайнерське проектування” по виконанню обмірних робіт інтер’єрів житлових і громадських будинків на прикладі одного з приміщень кафедри та помешкань студентів.

ЗМІСТ  ПОСІБНИКА

Стор.

1.  Вступ. Значення обмірних робіт у проектах реконструкції

існуючих об’єктів ....................................................................... ..........            4

2.  Загальна організація обмірних робіт...................................................	        6

2.1.Сучасні технології обмірних робіт. Матеріали, прилади,інструменти..      8

2.2.Вивчення методів проведення обмірних робіт на прикладі обмірів

приміщення кафедри.................................................... ........................            9

2.3.Бібліографічні та архівні дослідження................................................          19

2.4.Підготовка рефератів на теми обмірних робіт...................................          20

2.5.Проведення семінару по питанням обмірних робіт..........................           22

- Польовий цикл обмірних робіт інтер’єру помешкань студентів......          23

- Камеральний цикл обмірних робіт інтер’єрів помешкань студентов        30

4.1.Розробка обмірних креслень..................................................................        32

4.1.1.Креслення генерального плану...........................................................        34

4.1.2.Обмірні креслення планів...................................................................         35

4.1.3.Обмірні креслення розрізів, фасадів, розгорток, вузлів та деталів..       37

4.2.Складання розділу “Вихідні дані”........................................................         38

4.3.Зміст та написання пояснювальної записки........................................         41

4.4.Формування розділу “Додані матеріали”............................................          45

4.5.Комплектування тому “Обмірні креслення”............................ ...........         46

- Техніка безпеки при проведенні обмірних робіт.................................         47

- Значення використаних термінів...........................................................         49

- Перелік малюнків....................................................................................         54

- Додані матеріали.....................................................................................         55

- Список рекомендованої літератури......................................................          71

-  3 -

І. ВСТУП.  ЗНАЧЕННЯ ОБМІРНИХ РОБІТ У ПРОЄКТАХ

РЕКОНСТРУКЦІЇ ІСНУЮЧИХ ОБ’ЄКТІВ

Виконання обмірних креслень є однією з основних, важливих і обов’язкових, початкових етапів розробки любого дизайнерського проекту  пов’язаного з реконструкцією, перебудовою, розширенням, надбудовою, прибудовою, переплануванням і переобладнанням і т.п. існуючих об’єктів (окремих приміщень, квартир або груп приміщень громадського призначення, будинків, будівель, споруд, елементів з благоустрою, тощо). Навіть при наявності проектних креслень спорудженного об’єкту, слід виконувати додаткові перевірочні обмірні креслення тому, що при будівництві завжди бувають відступлення від закладених у попередньому проекті параметрів.

Саме з цієї причини, при розробці більшості реальних дизайнерських проектів реконструкції інтер’єрів житлових та громадських будинків і споруд, на перших етапах проводиться комплекс обмірних робіт і кожний кваліфікований дизайнер повинен досконало оволодіти методикою виконання обмірів та обмірних креслень.

Підкреслюючи важливість оволодіння студентами вмінням виконувати обмірні креслення, вкажемо, що ці роботи в різних об’ємах присутні практично у кожному реальному проекті.

Виконання обмірних робіт, в якості першого завдання основного курсу “Дизайнерське проектування”, методично засноване на наступних об’єктивних причинах:

- відсутність у сучасних шкільних програмах предмету “креслярство”, що обумовлює недостаню загальну підготовку студентів-першокурсників до самостійної розробки інженерних креслень нових просторових об’єктів, у т.ч. інтер’єрів;

- полегшенною для просторового сприйняття задачею розробки креслень

вже споруджених будинків і їх приміщень, порівняно з творчими завданнями

- 4 -

проєктування нових, ще неіснуючих об’єктів;

-зменьшенням складності передачі у комплексі обмірних креслень добре відомих для  учнів об’єктів (приміщення  кафедри та  помешкання  студента)

на відміну від незнайомих, вперше побаченних;

-потребою поступової перебудови психології майбутнього дизайнера від рядового споживача вже існуючих зформованих об’єктів до активного творця новітніх змін у навколишньому середовищі та ін.

Виконуючи обмірні креслення власних приміщень, студенти повинні пам’ятати, що наступне завдання може стосуватися розробки проекту нового інтер’єру саме цього об’єкту, тому бажано продумати варіанти їх можливого композиційно-просторового розвитку у майбутніх творчих дизайнерських пошуках.

Основними цілями викладання в складі дисципліни  “Дизайнерське проектування” курсу обмірних робіт слугують:

-надання  студентам можливості отримати знання  і  досвід  розробки

цього циклу проектно-вишукувальної документації в обсязі достатньому для подальшого самостійного його проведення у майбутній практичній діяльності фахівця-дизайнера;

-ознайомлення першокурсників з основами базової дисципліни на нескладному початковому завданні;

-засвоєння студентами основних міжнародних та державних стандартів і нормативів стосовно дизайнерських проектів, тощо.

Для вивчення специфічності та відмінностей обмірних робіт інтер’єрів житлових і громадських будинків та споруд курсова робота поділяється на дві частини:

1)обміри одного з приміщень кафедри ( приклад інтер’єру громадської будівлі);

2)обміри помешкань студентів (приклад інтер’єрів житлових споруд).

Зазначимо, що у більшості раніше виконаних друкованих праць [1-3]

- 5 -

зосереджувалася увага на обмірних роботах пам’яток історії, культури, архітектури та археології, хід виконання яких, значно відрізняється від методики обмірів сучасних об’єктів, особливо інтер’єрів, з метою подальшого дизайнерського проектування їх реконструкції.

Мало уваги приділялоcя у працях попередників математичному моделюванню та обгрунтуванню обмірних робіт,  незважаючи на їх тісну прив’язку до класу точних наук.

Обмаль робіт, видрукованих українською мовою, (якщо взагалі не відсутні),  а це явно не сприяє розвитку навчального процесу в державі по спеціальностям пов’язаним з архітектурно-будівельним дизайном. Саме в необхідності заповнення цих існуючих пробілів в теоретичній педагогічній літературі, полягає актуальність розробки методичного посібника, присвяченого виконанню обмірних робіт інтер’єрів, як початкової частини учбового курсу дизайнерського проектування.

2. ЗАГАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБМІРНИХ РОБІТ

Обмірні роботи, так як і інші види розробки проектно-вишукувальної документації поділяються на, так звані “польові” та “камеральні” цикли. Польовий цикл робіт виконується безпосередньо на існуючому об’єкті, що підлягає дослідженню, в даному випадку, обмірам. Камеральний цикл – це обробка і виконання остаточних томів, креслень, пояснювальних записок і, взагалі, тому “Обмірні креслення”. На відміну від польових, камеральні роботи виконуються у лабораторіях, аудіторіях, приміщеннях проектних організацій, тощо. Звичайно, обмірні роботи приміщень відбуваються безпосередньо на існуючому об’єкті, а не у чистому полі. Проте у більшості галузей науково-проектних досліджень застосовується розподіл на “польові” і “камеральні” цикли, тому, до певної міри, умовно, приймається такий поділ і у обмірних роботах.

Загалом, на  протязі  семестру   студенти  повинні  виконати  повний

- 6 -

комплекс навчальних обмірних робіт у вигляді максимально наближенних до реальних обмірних креслень, що розробляються у сучасних проектних організаціях. Весь обсяг роботи чітко поділяється на  окремі етапи, кожний  з

яких має проміжний результат, що підлягає оцінці.

2.1. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБМІРНИХ РОБІТ.

МАТЕРІАЛИ, ПРИЛАДИ, ІНСТРУМЕНТИ

В сучасних спеціалізованних проектних організаціях, де виконуються, постійно, у великій кількості, обмірні роботи застосовуються сучасні інформаційні технології, спеціальні цифрові, лазерні прилади, комп’ютерні програми і т.п.

При обмірах значних за обсягом, складних об’єктів має застосування фотограметричний метод робіт, в якому використовуються метричні і цифрові камери, геодезичні інструменти, лазерні з віддалеміри, таксометри і т.п. В обмірах меньших об’єктів широко впроваджений у сучасній практиці лазерний інтегрований дальномір “Leica  ДISTO” , який з успіхом замінює традиційну мірну стрічку-рулетку, відвіси, витерпаси, тощо.

Подальший  науково-технічний прогрес може повністю змінити звичайні на цей час прилади на нові, принципи дії яких, навіть уявити не можливо, але основний методичний підхід до виконання обмірних робіт, навряд чи, зазнає значних змін. Сьогодні методика проведення  обмірів, незважаючи на широке впровадження новітніх мірних приладів та інформаційних технологій, залишається беззмінною по своїй суті, а тому обмірні роботи одного з приміщень кафедри та помешкань студентів пропонується виконувати за традиційною методикою, з застосуванням таких інструментів, приладів, матеріалів (в загальному випадку):

1*. Мірні стрічки-рулетки довжиною 3,0-10,0м.

2*. Відвіс.

- Рівень-ватерпас.

4*. Лінійки-рейсшини.

5*. Трикутники під 30о; 45о.

6*. Циркуль.

7*. Шнур, рибальська жилка (d=0,5 мм).

- Складні вудлища, або рейки

- Драбина, пересувні або переносні підмості (“козли”), риштування, табурети, столи.

10*.Папір формату А-2, А-3, А-4.

11*.Олівці, гелієві ручки, гумки, крейда, вугіль.

12*.Фотоапарат з фотоплівкою.

13*.Матеріали для замальовок (кольорові олівці, акварель, гуаш,  темпера, фломастери, плакари, тощо).

Для обмірів інтер’єрів сучасних будинків ХІХ-ХХІ століття будівництва, тобто для виконання цього завдання, можна обмежитися інструментами і матеріалами, які у переліку позначені зірочкою - *.

2.2. ВИВЧЕННЯ МЕТОДІВ ПРОВЕДЕННЯ ОБМІРНИХ РОБІТ НА ПРИКЛАДІ ОБМІРІВ ОДНОГО З ПРИМІЩЕНЬ КАФЕДРИ

Для  поліпшення засвоєння студентами – першокурсниками методики обмірних робіт, остання поділяється у курсі на дві великі частини: підготовчу і основну.

Підготовча частина включає в себе  навчальні етапи, що мають на меті ознайомити студентів з основами методики виконання обмірних робіт і складається з:

- Вступних теоретичних лекцій;

- Практичного проведення обмірів одного з приміщень кафедри під керівництвом викладача;

- Студентських бібліографічно-архівних досліджень;

- Написання рефератів на теми обмірних робіт;

- Проведення семінару по питанням обмірних робіт.

Основна  частина  курсу обмірних  робіт – це  виконання  самостійного

обміру студентами їх помешкань та оформлення матеріалів курсової роботи. Ця частина також може бути поділена на окремі етапи (таблиця 1), а більш детальний їх опис наведений у розділах 3-4, додатку 1.

-  9 -

Починається викладання курсу “Обмірні роботи” з вступної лекції, під

час якої викладач знайомить студентів з обсягом, основними етапами та методикою виконання обмірів, проводить інструктаж по техніці безпеки з підпискою виконавців в ознайомленні з правилами безпеки,  видає для заповнення бланк завдання на проведення обмірних робіт, тощо.

Завдання на проведення обмірних робіт в реальних проектах складається замовником   спільно з проектувальниками. В курсовому проекті завдання на проведення обмірних робіт складається студентами, під керівництвом викладача затверджується власником приміщення (умовним замовником) і підписується викладачем по формі, що надана у додатку 3.

Виконання обмірів першого об’єкту передбачається у одному з приміщень кафедри дизайну, у аудиторії, під керівництвом викладача, в скороченому обсязі, тобто:

-розробка ескізів-кроків [2, с.8] та обмірів в натурі;

-відпрацювання обмірних креслень плану, розгорток стін приміщення.

Виконання обмірних робіт приміщення кафедри слугує спрощеним прикладом специфіки обмірів інтер’єрів громадських будинків і споруд.

На цьому етапі, студенти повинні, як мінімум, практично засвоїти основні вимоги державних і міжнародних стандартів та нормативів до виконання креслень, а саме вивчити:

- формати аркушів [18];

- лінії на кресленнях [7];

- масштаби, що застосовуються [8];

- креслярські  шрифти [19];

- методи нанесення розмірів [9];

- зображення, види, розтини, розрізи [6];

- загальні вимоги до креслень [13].

Бажано  візуальне  ознайомлення  студентів  з  прикладами  виконання

креслень  об’єктів  будівництва  у  державних  стандартах  [14]  та  роботах

- 11   -

студентів попередніх курсів.

Кроки та обмірні креслення рекомендується виконувати олівцем на форматах А-3 [18].

При проведенні вступних лекцій і практичних занять з студентами по обмірам одного з приміщень кафедри, викладач знайомить їх з основними методами обмірних робіт:

-периметральними (ланцюжковому і проміневому, мал. 1, 2);

-триангуляційними (полюсному і базисним, мал. 3-5);

-координаційними, мал. 7, 8;

-комбінованими, мал. 6;

-специфікою виконання вертикальних промірів, мал. 9, тощо.

Класифікація методів проведення обмірних робіт, їх коротка характеристика та рекомендації по застосуванню наведені у таблиці 2.

Принципові схеми виконання обмірних робіт по різним методам наводяться на відповідних малюнках, які розроблені на основі реальних проектів і максимально наближені до зразків  кроків у курсовій студентській роботі.

Підкреслимо, що застосування того, чи іншого метода обмірів, залежить від характеристик об’єктів, що підлягають дослідженням. Ланка обмірників, звичайно, обирає (в залежності від форм і габаритів конкретних приміщень) той з методів, який дозволяє виконати обсяги робіт з найменьшими працевитратами, на достатньому професійному рівні. Зазначимо, що на вибір методів обмірів, в певній мірі, впливає наявний набір інструментів, приладів, улаштувань, і т.п. Наприклад, якщо є коротка мірна стрічка (рулетка), то з периметральних видів обмірів може бути застосований ланцюжковий.

-16 -

2.3. БІБЛІОГРАФІЧНІ ТА АРХІВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Перед виконанням “польового циклу”, обмірних робіт помешкань студентів, необхідно провести бібліографічні та архівні дослідження про об’єкт, що подлягає обмірам. Бібліографічну частину досліджень рекомендується проводити  у спеціалізованих бібліотеках містобудівного, архітектурно-будівельного і дизайнерського профілю, де можуть зберігатися книги, журнали, збірники науково-технічних статей з текстовими та графічними повідомленнями стосовно об’єкту, який обмірюється. Слід ознайомитися також з літературою по методиці проведення обмірних робіт. Останню необхідно вивчити, законспектувати, зробити копії з малюнків, скласти список джерел для використання при написанні рефератів, підготовки до семінару та виконання усього циклу обмірних робіт.

Архівні  дослідження слід починати з пошуку проектних матеріалів, за

якими споруджувався або ремонтувався об’єкт у власників приміщень або будинку. При відсутності такого матеріалу, необхідно встановити організації, чи їх правонаступників, які проектували або будували об’єкт, де в технічних архівах може зберігатися проектно-кошторисна документація. В більшості випадків віднайдені проектні рішення досить точно відповідають побудованному об”єкту, що може значно зменшити обсяги і час проведення обмірних робіт. Лише, коли архівні документи і креслення не зберіглися, слід проводити обмірні роботи у повному об’ємі.

Необхідно отримати у власника “Технічний паспорт об’єкту”, який містить інвентарні поповерхові плани, що виконуються місцевими бюро технічної інвентаризації для визнчення площ об’єктів та роботи експлуатуючих служб. Копії інвентарних планів можна використовувати при обмірах, як кроки, з подальшим уточненням їх. Взагалі, наявність інвентаризаційного технічного паспорту об’єкту значно полегшує виконання обмірв, тому рекомендується обов’язково застосовувати  його  при  проведенні  робіт, включати у розділи

- 19 -

“Вихідні данні” або “Додані документи” остаточного тому.

Цікаві відомості про об’єкт обмірів можна отримати при бесідах під час проведення “польових” обмірних досліджень у старожилів, в сімейних архівах, тощо. Наводити такі відомості у пояснювальних записках слід з посилкою на джерело, а копії історичних документів включати у розділ “Додані документи”.

2.4. ПІДГОТОВКА РЕФЕРАТІВ НА ТЕМИ ОБМІРНИХ РОБІТ

На основі прослухання лекцій, проведення перших практичних робіт по обміру одного з приміщень кафедри під керівництвом викладача та самостійного виконання бібліографічних і архівних досліджень, для кращого засвоєння теоретичної частини, студентами виконуються реферати на запропоновані викладачем теми. В рефератах обов’язковими розділами повині бути: план реферату, вступна частина, основні розділи викладу теми, висновки студента, список літератури. Реферати повинні мати ілюстрації, художньо оформлену обкладинку і після оцінки вшиватися у загальний том ”Обмірних креслень” в розділі “Додані документи”. Викладачам рекомендується вести реєстрацію виконання рефератів по формі, що наведена у таблиці 3. Реферати можуть бути видруковані або написані розбірливо від руки на форматах А-4, [18], об’ємом до 10-12 сторінок.

Реферат рекомендується писати сучасною українською діловою мовою, стисло і конкретно формулюючи саму суть етапу обмірних робіт, який визначений викладачем в якості теми реферату. Ілюстрації і обкладинку слід виконувати «від руки», замальовки виконувати олівцем. Вимоги до обкладинки реферату апологічні до викладених у розділі 4.5, стор. 46.

ПОЛЬОВИЙ ЦИКЛ ПРОВЕДЕННЯ ОБМІРНИХ РОБІТ ІНТЕР’ЄРІВ

ПОМЕШКАНЬ СТУДЕНТІВ

Аналіз сучасного розподілу замовлень на виконання робіт по дизайнерському проектуванню з реконструкції інтер’єрів у проектних організаціях показує, що більшість становлять замовлення по житловим об’єктам (до 70-75% від загального обсягу), на відміну від громадських. Образно кажучи, немає дизайнерів-практиків, які б не розробляли проекти житлових інтер’єрів. Саме тому, для набуття досвіду, більша частина курсу обмірних робіт присвячена виконанню  обмірів помешкань студентів, як прикладу проектування житлових об’єктів.

Для виконання обмірних робіт помешкань студентів, група поділяється на ланки з трьох чоловік (виробничий мінімум ланки обмірників), призначається відповідальний у кожній ланці. Розробка обмірних креслень помешкань студентів, тобто приміщень, де вони проживали на протязі деякого часу і тому знайомі з ними, з одного боку полегшує передачу у кресленнях просторових об’єктів інтер’єрів, з другого, психологічного, має мету виховання майбутнього фахівця-дизайнера, як власника оселі своєї родини,  персонального  проектного  бюро, тощо. Ланка  у  повному  складі виконує обмірні роботи по кожному з приміщень помешкань студентів по-черзі.

Розподіл обов’язків у ланці обмірників такий: один з них тримає мірну стрічку за нульову позначку і прикладає її до елемента приміщення, від якого ведуть заміри, наприклад, кута кімнати, другий натягає стрічку до елемента, відстань до якого слід визначити, наприклад, відкосу вікна. Він же бере відлік і голосно говорить цифру третьому (відповідальному), який записує розмір на ескізах-кроках, в таблицях, тощо.

Як вказувалося вище (див.розділ 2.2) існують різні методичні прийоми виконання обмірних робіт, наприклад, периметральні (ланцюжковий і проміневий), триангуляційні (полюсні та базисні), координатні, комбіновані.

Практично, ланка з 3-ох учасників повинна обміряти троє приміщень. Для кращого засвоєння студентами більшості методів обмірів, рекомендується викладачу, при видачі завдання, вказувати, за яким з них, ланка має працювати по кожному об’єкту. Участь усіх членів ланки у обмірах трьох приміщень, що виконуються за різними методиками, додаткове прослухання лекції, практичні заняття з викладачем по обміру одного з приміщень кафедри, написання рефератів, підготовка доповідей та дебатів до семінару дозволять членам групи ознайомитися з відомими, на цей час, методами, що дуже важливо і просто необхідно до виконанння при навчанні.

Польові обмірні роботи на об’єкті слід починати з виконання безмасштабних, але пропорційних існуючим приміщенням та їх елементам ескізних замальовок – кроків [2, с.8]. Кроки слугують основою, тими значущими обмірними схемами, по яким ведуться роботи.

Кроки виконуються на аркушах формату А-2, А-3 [18] олівцем, з чітким виділенням контурів обмірних об’єктів. Потім на них, або ксерокс-копіях, наносяться, тонко, усі розмірні лінії, які необхідні для побудови обмірних креслень.

- 24 -

Загалом кроки можуть складатися з таких креслень:

- планів приміщень, їх груп, квартир секцій, поверхів і т.д.;

- розгорток стін, стель;

- розрізів;

- фасадів будівлі;

- вузлів, деталів;

- композиційних елементів;

- меблів, обладнання; їх деталів;

- точної прив’язки елементів генплану.

В такому порядку, як названі кроки, слід проводити польові обмірні

роботи, тобто спочатку заміри планів, потім розгорток стін, стель, розрізів, фасадів і т.д. При обмірах великих об’єктів, наприклад, багатокімнатних квартир, груп приміщень, рекоменується виконати невелику схему поєднання усіх кімнат, а детальні кроки розробляти по окремим приміщенням, обміряючи їх по черзі, а потім, повернувшись до загальної схеми, уточнити та оброзмірити її.

Зазначимо, що у кімнатах, з видимим прямокутним периметром стін, слід перевіряти прямокутність діагональними промірами. Для більшої точності обмірів, рекомендується, по стінам в приміщеннях, відбити крейдою або вугіллям горизонтальну лінію, умовно названу “нульовою”, на рівні  10 см вище від підвіконня, або, приблизно, на 1/3 висоти кімнат від підлоги. Від неї, або від рівня підлоги беруться вертикальні проміри при обмірах розгорток стін, стелі, фасадів, розрізів.

Перед початком обмірів стін інтер’єрів і фасадів та їх елементів, необхідно перевірити їх вертикальність, або визначити нахили за допомогою відвісу.

Методично рекомендується спочатку виконати кроки (умовно назвемо їх “архітектурними”), де зображуються тільки основні,  габаритні розміри приміщень, конструктивних елементів, потім, зробивши копії, доповнити

- 27 -

детальними обмірними замальовками меблів, обладнання, декоративних елементів, тощо, тобто виконати, умовно названі, “дизайнерські кроки”.

При вертикальних промірах на високих фасадах, розгортках стін, стелі, розрізах об’єктів, які оздоблені дрібнорозмірним штучним або натуральним плиточним, реєчним, квадровим матеріалом (цеглою, керамічною плиткою, мармуровими плитами, сайдінгом, та ін.), до необхідної для учбового завдання точності розмірів, можна використати наступний полегшений малонебезпечний метод:

- вимірюється та вираховується середня висота одного дрібнорозмірного

однорідного елемента оздоблення на нижній, достатній для зросту людини, висоті від підлоги;

- при огляді, або по фотознімку, вираховується кількість рядів однознач-

но аналогічних дрібнорозмірних елементів;

- визначається восота до необхідної деталі (підвіконня, вікон, дверей,

балконів, карнизів, стелі, тощо) по формулі:

H=h1 x n (1),  де:	H-загальна висота вимірюваної деталі;

h1-висота одного типового дрібнорозмірного елемента оздоблення;

n-кількість рядів дрібнорозмірних елементів у загальній висоті вимірюванної деталі.

Взагалі, вузли, деталі, профілі, декоративно- композиційні елементи на кроках планів, фасадів, розгорток рекомендується замальовувати та обмірювати, так би мовити, “в масах”, тобто визначати і вказувати тільки їх основні габарити. Потім на окремих аркушах, після консультації з  викладачем,  слід виконати точний обмір деталі, її замальовки, застосовуючи координаційний, або інші методи вимірювань.

На кроках робляться усі необхідні для подальшої роботи записи, що уточнюють зображення.

Для  виконання  розрізів  з  показом  шарів  матеріалів  [10]  необхідно

- 28 -

пробивати отвори у стінах, перегородках, перекриттях, чого в учбовому завданні зробити не вдається. Тому, розрізи можна виконувати габаритними, або показуати на планах і розгортках суцільною товщиною в зовнішніх поверхнях, без показу внутрішнього складу. Також не обов’язково, а тільки в окремих випадках, по узгодженню з викладачем, можуть бути виконані обміри генеральних планів земельних ділянок з точною прив’язкою окремих об’єктів (господарчих споруд, дерев, доріг і стежок, тощо).

Паралельно з розробкою кроків виконується фотофіксація і замальовки об’єкту, які надають характерні види приміщення, його елементів, пошкоджень при експлуатації і т.д.

Завершені студентами в повному обсязі кроки, фотознімки, замальовки

є підставою до проміжної оцінки і завершення етапу польових обмірних робіт, що проводяться на існуючих об’єктах.

- КАМЕРАЛЬНИЙ ЦИКЛ ПРОВЕДЕННЯ ОБМІРНИХ РОБІТ

ІНТЕР’ЄРІВ ПОМЕШКАНЬ СТУДЕНТІВ

Як зазначалося раніше, до камерального циклу розробки проектно-вишукувальної документації, на відміну від польових досліджень (в даному  випадку обмірів об’єктів в натурі), відносяться види робіт, що виконуються у лабораторіях, аудиторіях, залах і кімнатах для проектування, на основі матеріалів обмірів, для остаточного оформлення результатів роботи, у відповідності до діючих державних і міжнародних стандартів та нормативів.

Загалом, камеральна частина робіт по формуванню тому “Обмірні креслення” складається з таких основних послідовних етапів:

- виконання та оформлення основних обмірних креслень;

- збір та складання розділу “Вихідні дані”;

- бібліографічні та архівні дослідження (повинні виконуватися до початку обмірних робіт);

- написання пояснювальної записки;

- підбір доданих документів;

- 30 –

- формування та оформлення остаточного тому “Обмірні креслення”;

- захист, оцінка і передача роботи на зберігання до кафедри.

Рекомендується проводити камеральні роботи  в названій послідовності.

4.1. РОЗРОБКА ОБМІРНИХ КРЕСЛЕНЬ

Практичний досвід вказує, що камеральні роботи слід починати, як і у любій проектній роботі, з виконання основної частини, тобто креслень, в нашому випадку-обмірних.

Усі креслення виконуються на форматах А-2, А-3, А-4 у відповідності до ГОСТ 2.301-68 [18]. Креслення повинні відповідати загальним вимогам ГОСТ”у 2.109-73 [13],  правилам  виконання  архітетурно-будівельних крес  -

лень, див. ДСТУ БА.2.4-7-95 [14], та робочих креслень –ДСТУ БА.2.4-4-99 [12]. Усі лінії [18], розміри [9], шрифти [19], зображення [6], умовні графічні позначення [10, 17], написи і таблиці, штампи [16], необхідно наносити у повній відповідності до державних і міжнародних стандартів.

Обмірні креслення мають бути виконані в олівці. Можливе обведення креслень тушшю за допомогою рапідографів, рейсфедерів, або гелієвих ручок. Усі написи на кресленнях мають бути зроблені від руки, мінімальна висота шрифту текстів і розмірів – 2,5 мм, основних написів – 5,0-10,0 мм.

Замальовки інтер’єрів приміщень, що обмірюються, бажано опрацьовувати в олівці, але, по договоренності з викладачем, вони можуть бути  виконані в любій техніці і манері ( акварель, гуаш, темпера, кольорові олівці, фломастери, пастель, сангіна, тощо). Майбутнім дизайнером рекомендується приділяти велику увагу до виконання замальовок і фото-фіксацій об’єктів обмірів. Роботу сучасного дизайнера не можливо уявити без проведення циклів фоторобіт і, виконуючи фотофіксацію при обмірах, студенти набувають навики професійного фотографування існуючих об’єктів, особливо, в частині композиції знімків.

- 32 –

Замальовки студентами, при обмірних роботах, існуючих будинків, зокрема, інтер’єрів мають за мету навчити їх вмінню швидко і яскісно виконувати дизайнерські ескізи, начерки і більш відпрацьовані студії характерних архітектурних об’єктів.

Основні обмірні креслення повинні складатися, у повному варіанті, з наведених у переліку на таблиці 5. Слід врахувати, що кількість аркушів однакового призначення може бути більше від одного примірника, наприклад, декілька аркушів планів, розгорток стін і т.п. Перелік креслень складений з урахуванням вимог додатків А, Б; форми 1, ДСТУ БА.2; 4-4-95 [14],  рекомендується до використання у навчальному процесі.

ВІДОМІСТЬ

обмірних креслень основних комплектів ГП,  АБ, АІ

| Аркуш | Найменування | Марка комплексу | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Загальні дані, або відомість обмірних креслень основних комплектів ГП, АБ, АІ | ГП-АБ-АІ |  |
| 2. | Містобудівна ситуаційна схема | ГП |  |
| 3. | Генеральний план (існуючий стан). Креслення розпланування, плани озеленення; розташування малих архітектурних форм; проїздів, тротуарів, доріжок та майданчиків | ГП | виконується в окремих випадках, визначенних викладачем |
| 4. | Фотофіксація та замальовки об”єкту у т.ч. з боку вулиці | ГП-АБ-АІ |  |
| 5. | План будинку (секції) на ___ поверху, або позн._______ з місцерозташуванням об’єкту (квартири приміщення і т.п.) * | АБ |  |
| 6. | План квартири (на ____поверху, або позн.___) груп приміщень * | АБ-АІ |  |
| 7. | План _____ кімнати з розташуванням меблів та обладнання | АБ-АІ |  |
| 8. | Фасади 1-3 , А-В, 3-1, В-4 ** | АБ |  |
| 9. | Розрізи 1-1, 2-2 | АБ-АІ |  |
| 10. | План підлоги ______кімнати * | АІ |  |
| 11. | Розгортки стін_____ кімнати * в осях______ по осі _______ * | АІ |  |
| 12. | Розгортка стелі ______ кімнати * з розташуванням освітлювачів * | АІ |  |

-33 -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Відомість зовнішнього опорядження будинку | АБ |  |
| 14. | Відомість опорядження приміщень | АІ |  |
| 15. | Специфікація елементів заповнення прорізів | АБ-АІ |  |
| 16. | Фрагменти, вузли та деталі обмірюванного приміщення | АБ-АІ |  |
| 17. | Елементи меблів та обладнання | АІ |  |

ПРИМІТКИ:	*) Назва кімнати, квартири, поверху; позначки, осі уточнюються за

конкретним завданнм по обмірам об’єкту, після консультації з

викладачем.

**) Найменування фасадів наведені умовно. В конкретному комплекті

приймаються у відповідності до крайніх координаційних осей

плану.

4.1.1. КРЕСЛЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Перший аркуш обмірних креслень в реальних проектах може виконуватися як “Загальні дані” у відповідності до вимог п.4.5 ДСТУ БА.2-4-4-95 [12] та п.п4.2.1, 4.2.2 ДСТУ БА.2.4-7-95 [14], або як “Відомість обмірних креслень”. В учбовому процесі прийняте виконання тільки у формі “Відомість обмірних креслнь основних комплектів ГП, АБ, АІ”. Марки комплектів креслень приймаються відповідно до додатку А ДСТУ БА.2.4-4-99 [12] і означають:

ГП – генеральний план;

АБ – архітектурно-будівельні рішення;

АІ– інтер’єри.

Містобудівна ситуаційна схема (обов’язкова) виконується у масштабах 1:2000; 1:30000, або без масштабу. При її розробці рекомендується довідково користуватися ДБН БА.2.4-6-95 [15], а умовні позначення приймати відповідно до ДСТУ БА 2.4-2-95 [17]. На ній, зазвичай, наносяться:

- місцерозташування об’єкту (будинку і приміщень в ньому) та суміжних об’єктів;

- червоні лінії, межі сусідніх землеволодінь;

-існуючі місця паркування транспортних засобів, зупинок

- 34 -

громадського транспорту у межах радіуса пішохідного досягнення об’єкту (500м);

- транспортно-пішохідну мережу, озеленення території;

- основні позначки і ухил рельєфу території, напрямок на північ і т.д.

Приклад розробки містобудівної ситуаційної схеми показаний у додатку 4.

Креслення існуючого стану генерального плану можуть бути, в більшості випадків, відсутні, але в разі вимог замовника, обмірів приватного малоповерхового будинку, або приміщень 1-го поверху та наявності топо-геодезичної зйомки у масштабі 1:500, по узгодженню з викладачем, вико- нуються. При розробці цих креслень слід керуватися вимогами ДСТУ БА.2.4-6-95 [15], а умовні позначення приймати за ДСТУ Б.2.4-2-95 [12].

4.1.2. ОБМІРНІ КРЕСЛЕННЯ ПЛАНІВ

Обмірні креслення планів будинку, секції, квартири, групи або окремих приміщень виконуються у відповідності до п.4.3 ДСТУ БА.2.4-7-95 [14].

Обов’язковим на обмірних планах є нанесення:

-зображення плану;

-координаційних осей будинку;

-розмірів, що визначають відстані між координаційними осями, прорізами, стінами, перегородками; товщину стін і перегородок;

-габаритних розмірів меблів і обладнання;

-ліній розрізів;

-позицій елементів заповнення прорізів.

Зображення плану виконують у масштабах 1:100;  1:50, як умовний горизонтальний переріз на висоті вище підвіконня, або на 1/3 висоти приміщень від підлоги так, щоб були показані вікна.

Координаційні осі рекомендується приймати такими ж, якими вони були у проекті існуючої будівлі. Коли проектна документація відсутня, осі

- 35 –

призначаються умовно, після консультації з викладачем, або інженером – конструктором в залежності від конструктивної схеми об’єкту. Якщо проведенними дослідженнями виявити деталі цієї схеми не можливо, координаційні осі, умовно, можуть призначатися по внутрішній грані зовнішніх несучих стін та по-середині внутрішніх.

Координаційні осі звичайно наносять з правого та нижнього боку креслення плану тонкими штрих пунктирними довгими лініями і позначаються з правого боку – літерами українського алфавіту, починаючи знизу, та арабськими цифрами – з нижнього боку, починаючи зліва, в кружках  діаметрам 6-12 мм. В тому ж  порядку  наносяться  тонкі  розмірні

лінії, на яких відзначаються довжини елементів засічками товстої лінії довжиною 2-3 мм, під кутом 45о з нахилом праворуч. Відстані розмірних ліній  від  зображення  плану  порадимо  призначити  10-12 мм, а  між роз-мірними лініями – 6-8мм. Зауважимо, що літери українського алфавіту З, Е, І, Ї, Й, О, З, Ц Ч, Щ, Ь – на кресленнях не застосовуються.

Лінії розрізів проводять з таким розрахунком, щоб проходили через прорізи вікон і дверей.

Вузли та фрагменти на планах, розрізах, фасадах і розгортках позначаються тонкою лінією у вигляді кола або заоваленною, і позначаються арабськими цифрами відповідно до п.5.13 ДСТУ БА.2.4-4-95 [14]; фрагменти можуть позначатися фігурною дужкою, див.там же п.5.14.

Елементи заповнення прорізів (вікна, двері) можуть позначатися позиційно у колі діаметром 5 мм.

Номери, назви та площі приміщень рекомендується виносити в експлікації, а номери приміщень на плані проставляти у правому нижньому куті приміщення прописними арабськими цифрами.

З практичного досвіду, рекомендується зміщати зображення планів, інших креслень, у праву та верхню сторону аркуша, залишаючи ліву і нижню для таблиць, текстових написів і т.д.

- 36 –

За нульову висотну позначку у обмірних кресленнях рекомендується приймати поверхню чистої підлоги 1-го поверху будинку.

Обмірні плани підлог можуть співпадати з планами приміщень. В любому випадку на них повинні бути показані межі та типи підлог, їх малюнок, ухили, перепади висот, трапи, підпільні канали і т.п. До планів підлог виконується експлікація у відповідності до п.4.5, форми 4 ДСТУ БА.2.4-7-95 [12].

Приклади виконання обмірних креслень планів приміщень надаються у додатках 6, 7.

4.1.3. ОБМІРНІ КРЕСЛЕННЯ РОЗРІЗІВ, ФАСАДІВ,

РОЗГОРТОК, ВУЗЛІВ ТА ДЕТАЛІВ

Розрізи і фасади, відомість зовнішнього опорядження в курсових обмірних кресленнях приміщень інтер’єрів помешкань студентів виконуються, тільки, у випадках, обумовлених викладачем, частіше, це пов’язано з  приміщеннями, малоповерхової забудови, або розташованих  на

1-ому поверсі, до якого проектуються прибудови.

На фасадах , розрізах,  розгортках стін і стель наносять:

-зображення фасадів, розрізів, розгорток у вигляді ортогональної проекції у масштабах 1:100;  1:50;  1:25; 1:20 (в залежності від площі зображення);

-координаціні осі об’єкту (крайні і в характерних місцях-деформаційних швах, переломі планів, висот і т.п.);

-висотні позначки від умовної нульової лінії;

-розміри і прив’язки по висоті місць перепадів, прорізів, отворів, ніш, колон і т.д;

-позначки вузлів, деталів, фрагментів.

На розгортках стін, додатково, показують меблі та обладнання, декоративно-композиційні елементи, що розташовані на (або біля) стіни, а на розгортках стелі – розміщення освітлювачів, перепади та  позначки висот, малюнок декоративно-композиційного оздоблення, тощо.

- 37  -

Приклад виконання обмірних креслень фрагменту фасаду наведений у додатку 12, розрізу – у додатку 10, розгорток стін – у додатках 8-9.

Відомість опорядження приміщень, специфікація елементів заповнення отворів виконуються по формі 1 та додатку В ДСТУ БА.2.4-7-95 [14]; вони можуть розміщуватися на одному аркуші.

По завданню викладача, слід виконувати креслення цікавих фрагмен-тів, вузлів, деталів, елементів декоративно-композиційного оздоблення, меблів та обладнання у приміщеннях, що обмірюються. Звичайно, виконую –

ться три ортогональних види цих елементів інтер’єрів.

Фотофіксація та замальовка інтер’єрів, також, оформлюються у вигляді креслень і включаються у загальний том відповідно до переліку, зазвичай – після марки ГП. Приклад креслення фотофіксації об’єкту наводиться у додатку 5.

4.2.  СКЛАДАННЯ РОЗДІЛУ “ВИХІДНІ ДАНІ”

В реальних проектах, що виконуються у проектних установах, в томі “Обмірні креслення” включаються документи, що обгрунтовують і дозволяють проведення проектних і, у т.ч., обмірних робіт. В начальному процесі студенти повинні отримати основні знання про необхідний склад розділу “Вихідні дані”, а також, по можливості, виконати такий розділ у мінімально допустимому вигляді.

В цьому випадку, тобто, у курсовому проекті, розділ “Вихідні дані” може складатися лише з “Завдання на проведення обмірних робіт інтер’єру” та копії технічного паспорту місцевого бюро технічної інвентаризації (останній документ - по можливості, при наявності у власника).

Рекомендована форма “Завдання на проведення обмірних робіт інтер’єрів ..............   “ наведена у додатку 3.

В повному обсязі, який звичайно надається в реальному проекті, вихідні дані складаються з копій таких матеріалів:

- Документів, що посвідчують право на власність або оренду об’єкту;

- 38 –

2) Дозволу на проектні роботи Державного органу влади (Міської ради,

міської або районної державної адміністрації, власників будинку);

3)Технічний паспорт місцевого бюро технічної інвентиризації;

- 4) Завдання на проектування;

5) Архітетурно-планувального завдання;

6) Технічних умов експлуатаційних інженерних служб та інших документів.

Вихідні дані групуються по значенню, даті видачі документів, складається їх перелік і формується розділ “Вихідні дані” тому “Обмірні креслення інтер’єрів приміщень об’єкта”. Мінімальний допустимий у курсовому студентському проекті обмірних креслень перелік вихідних даних та його форма  наводиться у таблиці.

Склад вихідних даних

| № пп | Найменування документа | Найменування організації, що видала документ | Дата видачі | №№ документа | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Завдання на проведен- ня обмірних робіт інтер”єру ________ *) _________________ | Кафедра дизайну, ВМУрол “Україна” | _________________200 р. | без номера |  |
| 2. | Копія технічного паспорту ________*) ________________ ________________ | __________*) _____________ бюро технічної інвентаризації | _________200 р *) | ____*) ________ |  |

ПРИМІТКА:   *)  Заповнюється по конкретним данним у кожному випадку.

Пояснимо, що при реальному проектуванні, збір документів, які складають розділ “Вихідні дані”, відноситься до функцій “ЗАМОВНИКА”. Проте, сучасні проектні організації приймають участь у зборі вихідних матеріалів, при додатковій оплаті за цю послугу. Додамо, що у проектах, котрі представляються на погодження до Містобудівної архітектурної Ради, у т.ч. до Секції дизайну міського середовища та Державної експертизи, розділ “Вихідні дані” є обов’язковим. Складання цього розділу відноситься до функцій проектувальників.

- 40 -

4.3. ЗМІСТ ТА НАПИСАННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Кожний реальний проект і його складова частина том “Обмірні креслення” значно відрізняються між собою обсягом, метою розробки, складом документації, та ін., що позначається і на змісті пояснювальних записок, який не може бути абсолютно дотожним у різних проектах.

В узагальненому вигляді, можна рекомендувати застосовувати приблизно такий зміст пояснювальної записки, що наведений нижче, хоча можуть бути інші варіанти, а ряд розділів повністю відсутніми.

Пояснювальна записка курсового студентського проекту по обмірним роботам може включати такі розділи:

- Загальна частина

- Коротка історична довідка

- Місцерозташування об’єкту. Існуючий  генеральний план

- Існуючі фасади будинку та їх оздоблення

- Місце  об’єкту у будинку

- Планувально-функційне вирішення квартири або групи приміщень

- Планувальне вирішення __________*)  кімнати. План підлоги

- Розгортки стін __________*) кімнати

- План (розгортка) стелі  ________*) кімнати

- Опис основних існуючих будівельних конструкцій. Характерні розрізи об’єкту

- Застосовані оздоблювальні матеріали

- Існуючі меблі і обладнання

- Опис основних інженерних мереж (електро-, тепло, - водо, - газо, -

постачання, каналізація, телефонізація, радіофікація, телебачення, системи пожежогасіння і т.п.).

14.Основні техніко-економічні показники

ПРИМІТКА:    *)  Назва кімнати, що підлягає обмірам визначається студентом у

конкретному  випадку, після консультації з викладачем.

.

- 41 -

При складанні пояснювальної записки, в кожному розділі, студенти

повинні описати усі питання функціонування існуючого об’єкту, котрі впливатимуть на подальше проектування його реконструкції.

Зокрема, у  вступній загальній частині слід викласти, на основі яких документів виконувалися обмірні роботи, їх основна мета та методи виконання.

Коротка історична довідка повинна надати основні відомості про історію місцевості, де розташований об’єкт, на котрому проводяться обмірні роботи, історичну назву, час побудови споруди, данні про організацію, і авторів, що проектували об’єкт, зміни у будинку, які виникли після прийняття його в експлуатацію і т.п.

В розділах “Місцерозташування об’єкту. Існуючий генеральний план” наводяться: місцеположення об’єкту у загально-міській планувальній структурі, його поштова адреса, транспортна і пішохідна досягненість, умови розміщення відповідно до містобудівного і ландшафтного оточення, орієнтація по сторонам світу, висота над умовним рівнем моря, характер рельєфу, озеленення, місцевості, тощо.

Існуючі фасади будинку та їх оздоблення важливо описати в окремих розділах при обмірах малоповерхових будинків, а також, коли стає ясно, що при майбутньому проектуванні, неодмінно, відбудеться зміна фасаду (засклення лоджії або балкону, нове опорядження, прибудова і т.д.).

В наступному розділі “Місце об’єкту в будинку” бажано описати розміщення квартири (групи приміщень та ін.), що обмірювалися, у конкретному будинку, також визначити поверх, місце у секції, орієнтацію окремих кімнат, зв’язок з навколишнім оточенням, наявність ліфтів, сходів і т.п.

Розділи “Планувально-функційне вирішення квартири” та “Планувальне вирішення кімнати” присвячуються опису існуючого функційного зонування об’єкту,наявності та розташуванню основних кімнат,

- 42  -

меблів, обладнання і т.д.

В розділах, де описуються план підлоги, розгортки стін і стелі, слід детально розповісти про зафіксований на обмірних кресленнях існуючий стан цих важливих елементів інтер’єру.

Розділ “Застосовані оздоблювальні матеріали” повинен деталізувати дані, що наведені у кресленні “Відомість опорядження приміщення”.

Існуючі меблі та обладнання також мають бути описані у окремому розділі, при цьому бажано вказати роки і підприємства їх виготовлення, матеріали з яких вони зроблені, стилі, котрим відповідають, кольори, кількість, стан та ін.

В пояснювальній записці, після консультації з викладачем, або інженерами суміжних професій (конструкторами, електриками, сантехніками і т.д.), бесід з власниками об’єкту, старожилами, бажано викласти короткий матеріал про стан існуючих конструктивних схем, будівельних елементів, інженерних мереж у відповідних розділах.

Обов’язковим є розділ “Основні техніко-економічні показники”, де слід навести параметри об’єкту у відповідності до додатку В до ДБН В.2.2-15-2005 “Житлові будинки. Основні положення”. Рекомендована форма таблиці з техніко-економічними показниками об’єкту, в разі обмірів квартири, наводиться у таблиці 7.

Текст пояснювальної записки повинен бути викладений стисло, зрозумілою, сучасною, діловою українською мовою. Бажано не використовувати складних речень, розлогих, емоційно-невитриманих описів, частого застосування прикметників. Рекомендується набирати текст на комп’ютері, або писати розбірливо, від руки. В тексті повинні бути посилки на кроки, креслення, нормативи, літературні джерела; можуть наводитися формули розрахунків і т.д. Вкажемо, що текст пояснювальної записки має бути конкретним, саме пояснюючим роботи і креслення, що були виконані при обмірах, без широких узагальнень.

- 43 -

Таблиця 7

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ОБ’ЄКТУ

| №№ пп | Найменування | Одиниця виміру | Кіль- кість | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Площа ділянки *) | га |  |  |
| 2. | Площа забудови *) | кв.м |  |  |
| 3. | Поверховість | шт. |  |  |
| 4. | Кількість кімнат у квартирі | шт. |  |  |
| 5. | Загальна площа квартири | кв.м |  |  |
| 6. | Житлова площа квартири | кв.м |  |  |
| 7. | Площа літніх приміщень квартири | кв.м |  |  |
| 8. | Площа кімнати, що обмірюється | кв.м |  |  |
| 9. | Будівельний об”єм квартири | куб.м |  |  |
| 10. | Витрати електроенергії **) | кВт |  |  |
| 11. | Витрати води **) | м3/доба |  |  |
| 12. | Каналізаційні стоки **) | м3/доба |  |  |
| 13. | Витрати тепла **) | кВт |  |  |
| 14. | Витрати газу **) | м3/доба |  |  |
| 15. | Вартість по оцінці бюро технічної інвентаризації **) | тис.грн. |  |  |

ПРИМІТКИ:   *)  Наводиться в разі обмірів малоповерхового будинку або наявності

землевідводу

**)  Наводяться по середньо-річним витратам, в студенському проекті

– не обов’язкові.

Наприкінці пояснювальної записки наводиться “Список використанної літератури”. Список складається з україно-мовних, російських, іноземних частин. Джерела викладаються у такому порядку:  Закони України, Укази президента, рішення та розпорядження уряду, місцевих органів влади; норми, нормативи, стандарти; монографії; статті, тези та ін. у журналах, нукових збірниках, проспектах, каталогах, буклетах і т.д. Обов’язково вказуються прізвища, ініціали авторів, назва праці, найменування і місце видання, назву видавництва, рік випуску, сторінка або кількість сторінок. Зразком може бути розділ 9 “Список рекомендованої літератури” цього посібника. У списку літератури наводяться лише ті джерела, на які є посилання у тексті.

- 44 -

4.4.  ФОРМУВАННЯ РОЗДІЛУ “ДОДАНІ МАТЕРІАЛИ”

В томах “Обмірні креслення”, що виконуються у проектних організаціях, в розділ “Додані матеріали” входять копії розроблених кроків, історичних документів про об’єкт, раніше видані технічні умови, попередні проектні матеріали тощо. Склад цих документів визначають головний архітектор (інженер, дизайнер) проекту, котрий відповідає за об’єкт, при погодженні із замовником.

В студентському курсовому проекті, крім копій таких документів, що можуть бути віднайденними в процесі обмірів, обов’язковим є включення у розділ доданих матеріалів:

- Копії реферату на тему обмірних креслень;

- Копії виконанних кроків по об’єкту.

Також  необхідно, на початку розділу “Додані матеріали”,

після заголовку, надати їх перелік, який у мінімальному випадку може виглядати таким, як наведено у таблиці 8.

Таблиця 8

ПЕРЕЛІК ДОДАНИХ МАТЕРІАЛІВ

| №№ пп | Найменування | Кількість аркушів | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Реферат на тему __________________________________________________________________________________________________________. *) | 10 **) |  |
| 2. | Кроки обмірів ___________________ *) ________________________________ приміщення (квартири, будинку, тощо) | 15 **) |  |

ПРИМІТКИ:            *)  Тема реферату, назва приміщення вказується студентом,

відповідно до конкретного завдання

**)  Кількість аркушів в переліку вказана умовно. Слід вказати

конкретну кількість по виконанню завдання.

За вказівкою викладача, у розділі “Додані матеріали” можуть бути включені інші матеріали, у т.ч. попередні ескізні креслення і малюнки студентів, ілюстрації проектів-аналогів, тощо.

- 45 -

4.5.  КОМПЛЕКТУВАННЯ ТОМУ “ОБМІРНІ КРЕСЛЕННЯ...”

Том обмірних креслень  помешкань студентів є основним комплектом дизайнерського проекту для оцінки роботи студентів на протязі семестру. Цей том виконується у обсязі на кшталт реальних обмірних креслень, які розробляються у провідних проектних організаціях, у відповідності до діючих міжнародних та державних стандартів України, будівельних норм.

Том має складатися з таких основних частин, що наводиться далі:

СКЛАД ТОМУ ОБМІРНИХ КРЕСЛЕНЬ:

1.Обкладинка

- 2.Титульний лист

- 3.Вихідні дані

- 4.Пояснювальна записка

- 5.Основні креслення

- 6.Додані документи

Том виконується у вигляді палітурної зшивки (скоросшивача) формату

А-4, Основні креслення – на форматах А-2, А-3, А-4.

Обкладинка повинна мати:

1. Зменшене зображення об’єкту або символічний, абстрактний малюнок, що характеризує об’єкт обміру.

2. Назву організації і підрозділу, де виконується проект. Для курсового студентського проекту – назву університету, факультету, кафедри, курсу і групи.

3. Назва тому, наприклад: Обмірні креслення загальної кімнати квартири № 10 у житловому будинку № 12 по вул.Миронівській у Солом’янському районі м.Києва.

4. Посаду, призвіща, ініціали керівника проекту (викладача) і виконавця (студента).

5. Назву міста, рік виконання.

Титульний лист виконується у відповідності до діючих стандартів;  в

- 46 -

ньому, обов’язково, необхідні ті самі елементи, що і у обкладинці, крім зображення. Титульний лист повинен бути підписаний учасниками роботи (керівником і студентом), на ньому ставиться оцінка до передачі тому на кафедру. Приклад виконання титуальної сторінки наведений у додатку 2.

Склад та формування інших розділів тому курсової роботи “Обмірні креслення...” наведені у підрозділах 4.1 – 4.4 цього посібника. Вони вкладаються у том відповідно до наведенного вище переліку.

- ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОБМІРНИХ РОБІТ

При проведенні польових обмірних робіт в натурі, особливо, на об’єктах, що будуються або існуючих старих,  високих і великих спорудах слід чітко виконувати правила техніки безпеки. Їх послідовне дотримання дає певні гарантії, щодо можливого виникнення аварійних та небезпечних для здоров’я і життя людей ситуацій і випадків.

Перед початком обмірних робіт керівник (в начальному процесі – викладач) повинен провести інструктаж по техніці безпеки і узяти підписки з учасників про те, що вони ознайомлені з правилами техніки безпеки і будуть безумовно їх виконувати.

Надамо основні рекомендації по техніці безпеки при виконанні обмірних робіт (в загальному випадку):

1. Необхідно суворо дотримуватись дисципліни. Виконувати вказівки старших, і керівників не ходити без потреби з місця роботи на інші ділянки, не вживати спиртних напоїв, тощо.

2. Слід бути вдягненим у робочий одяг, що прилягає до тіла, не розвивається вітром, не звисає. Взуття має бути на твердій підошві, не слизьке, без високих закаблук.

3. На початку кожного робочого дня, керівник повинен оглянути місце роботи разом з обмірниками, визначити і по можливості позначити небезпечні місця,  наприклад, такі де можуть бути падіння предметів зверху,

- 47 -

робітників  і  предметів  униз,  наявність  небезпечних машин і механізмів, речовин,   неізольованих   електродротів,   і   електроприладів, пожежонебезпечних  матеріалів,  мокрих  і  слизьких  підлог,  неналежних огороджень, або їх відсутність, загостренної арматури, що стирчить і т.д.

При виявлені небезпечних для виконавців місць і елементів на попередньому  огляді, необхідно вимагати їх усунення до початку роботи у майстра, виконроба або власника і т.д., не допускати до роботи обмірників до остаточної перевірки місця обмірів і упевненності у підготовці місця праці.

4. При виконанні робіт з лісів, риштувань, настилів необхідне їх огородження, наявність сходів під кутом не більше 60о з огородженням.

5. При роботі на схильних, вальмових дахах, або на схильних спорудах необхідно мати огородження і пристрої, що забезпечать неможливість з’їжджання по схилу.

6. При роботі на приставних і розсувних драбинах їх висота не повинна бути більше 5 м, перекладини мають бути врізані у тетиви, зтягнуті болтами. Стояти можна не вище перекладини за 1,0 м від верху драбини. Установка драбин можлива тільки там, де відсутній проїзд транспорта, механізмів, прохід посторонніх перехожих. Працюючого на драбині необхідно страхувати знизу.

7. Забороняється скидувати з риштувань, настилів, лісів, драбин любі предмети, стрибати  униз.

8. Працювати ззовні приміщень при силі вітру більше 6 балів, дощу, снігу – забороняється.

9.Забороняється знаходитися на краю стін, дахів, карнизів і т.п. без спеціальної страховки.

10. Під час відпочинку слід обирати для прийняття їжі та сну безпечні, чисті місця.

11. Купання у водоймах може проводитися організовано, з гарантією

повної безпеки.

- 48 -

6.  ЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАНИХ ТЕРМІНІВ

Алгоритм (від лат.-ім’я арабського вченого Аль-Хорезми) – логічна система вирахувань, що виконується по чітко встановленим правилам, послідовне застосування яких, проводить до вирішення поставлених завдань.

Архітектура (від грец.-“головне будівництво”) – будівельне мистецтво, зодчество, мистецтво проектування  і будівництва; художній характер будівлі.

Базис (від лат. – основа) – точно виміряна на місцевості, плані пряма лінія, по якій проводиться триангуляція, визначаються розміри інших ліній, вираховуються координати крапок-реперів.

Дизайн (від лат.-знак, позначати, показувати, відокремити, намітити, улаштувати та ін.) – вид творчої діяльності, що пов’язаний з проектуванням та формуванням предметного світу. Метою цієї діяльності є створення штучного середовища і його елементів, що задовільняють потребам людини і гармонійно поєднуються з природним оточенням.

Дискусія  (від лат. – вивчати, розробляти) – обговорення спірних питань у засобах масової інформації, на зборах, приватних бесідах.

Диспут (від лат. – спорити, роздумати) – научний спір після прослухання доповіді, звичайно, з призначенними опонентами.

Інтер’єр (від фр.-внутрішній) – відносно замкнений та функційно-естетично оранізований простір всередині будинку; архітектурно і естетично оформлена внутрішня побудова, оздоблення приміщення будинку.

Камеральні роботи (від лат.-кімната)  - наукова і проектна обробка (звичайно, в кабінетах, лабораторіях і т.п.) матеріалів, що були отримані в польових, експедиційних, стаціонарних, геодезичних, обмірних т ін. роботах.

Конструкція (від лат. -будова) – побудова, взаєморозміщення частин споруди, машини, пристрою, тощо.

- 49 –

Координата (від лат. – разом + впорядкований) – величина, що визначає положення крапки на площині або у просторі.

Кроки (від фр.-начерк) – начерк, ескіз, короткочасний малюнок, креслення зроблені від руки, що відображають загальний характер плану місцевості, об’єкту з виділеням місцерозташування основних предметів.

Ландшафт (від нім.-землеопис) – загальний вигляд місцевості.

Лекція (від лат. – читання) – учбові заняття, які проводяться у вигляді викладанні предмета педагогом; опублікований учбовий курс; записи по предмету, що викладається.

Макет (від фр.- макет) – модель чого-небудь, попередній зразок, що

передає що-небудь, у зменшеному розмірі. У видавничій справі – попереднє

виготовлення тиража книги, журналу, тощо.

Масштаб (від нім.-масштаб) – відношення довжини лінії на плані, кресленні, макеті, мапі до довжини відповідної лінії в натурі, тобто до дійсної довжини, а також мірило відносної величини чого-небудь.

Матриця (від лат.-матка) – таблиця, що визначає розташування у вигляді прямокутників яких-небудь математичних об’єктів, котрі можуть бути вираховані по встановленим правилам, алгоритмам.

Метод (від грец.- спосіб пізнання) – система способів для досягнення певної мети, виконання певної дії.

Методика – викладання основоположених методів вирішення певних завдань.

Модель (від іт.,фр.-зразок) –зразок; відтворення об’єктів в якомусь виді; уявна або матеріалізована система, яка відображуючи об’єкт дослідження, може замінити його для вивчення і отримання нової інформації.

- 50 -

Моделювання (від іт., фр. -зразок) – вивчення на моделях предметів і конструкцій, які не зручно вивчати в природньому стані; створення аналогів, зведення вивчення якостей одного об’єкта по другому; впорядкування форми.

Норма ( від лат.- правило) – правило, точний припис, зразок, встановлена міра кількості та розміщення чого-небудь.

Об’єкт (від лат. – предмет ) – матеріальний предмет або інша реальність (середовище, процес, явище), у т.ч. будинок, приміщення.

Опонент (від лат.-противник) – особа, що виступає з критикою доповіді; протилежна сторона у спорі.

Ортогональний (від грец.- прямокутний) – прямокутний. Ортогональні проекції – прямокутні проекції.

Периметр (від грец. – межі) – межі фігури, наприклад, периметр багатокутника і сума його сторін.

План (від.лат. – плоський) – креслення зображення на площині у масштабі; короткий зміст наукової, літературної праці, промови.

Польові роботи – науково-дослідні, геодезичні, геологічні, обмірні та ін. роботи, які виконуються безпосередньо на місці, місцевості, об’єкті в натурі  з  застосуванням різноманітних  переносних, пересувних  приладів  і

обладнання.

Полюс (від лат., грец. – ось) – геометрично зафіксована крапка на площині, від якої будується радіус-вектор, полярні координати, системи триангуляції.

Полярні координати (від грец., лат. – ось – впорядкований) – числа, що визначають положення крапки і відстані цієї крапки від полюса – деякої крапки на заданій прямій (полярній осі) та кут між полярною осью і прямою, що поєднує полюс з визначаємою крапкою.

- 51 –

Проект (від лат.- кинутий вперед) – проміжний або кінцевий опис об’єкта, що має бути в наступному зроблений, побудований і т.д. Опис фіксується у проектній документації (графічні зображення, креслення, пояснювальна записка, макет, тощо). Проектна документація необхідна для виробництва, будівництва та  експлуатації продуції, об’єкта.

Проекція (від лат. – кинутий вперед) – зображення будь-якого предмета на площині.

Прямокутні координати (від лат. – разом + впорядкований) – числа, що визначають положення крапки на площині або у просторі і перпендикулярні відстані до цієї крапки від 2-х або 3-х прямих ліній, які пересікаються під прямим кутом. Крапка пересічення даних прямих – початок координат, а прямі – осі координат.

Реконструкція (від лат. – приставка та “будова”) – перебудова, переобладнання, удосконалення, впорядкування чого-небудь, у т.ч. будинку, інтер’єру.

Репер (від фр.-знак ) – крапка, знак закріпленний або зафіксований на місцевості, плані, що слугує опорою або перевірочною крапкою при обмірах, розбивці будівельних планів, геодезичних та обмірних роботах.

Реставрація (від лат. -приставка та “відновлення”) – відновлення, втрачених у первинному вигляді, творів  мистецтва і архітектури.

Реферат (від лат.- докладати) – виклад суті, кореня питання.

Рецензія (від лат. – оцінка) – оцінка, відгук, критика наукового, художнього твору, праці.

Рецензент (від лат. – оцінка) – особа, що виступає з рецензією.

Семінар (від лат. – розсадник) – особлива форма занять по вивченню якого-небуть предмету або теми.

Система  (від грец. –утворення) – множина взаємопов’язаних елементів, що становлять певне ціле утворення.

- 52 –

Стандарт (від англ.-норма, зразок) – норма, зразок, міра; типовий вигляд виробу, що задовільняє визначеним умовам якості та складу, мірі, вазі і т.п.

Структура (від лат. – побудова) – внутрішня будова чогось, певний  взаємозв’язок частин цілого.

Територія (від лат.-земельна ділянка) – частина земної поверхні у встановлених межах.

Триангуляція (від лат.-трикутник) – точний метод вимірювань, застосовується в обмірних роботах, при якому місцевість або об’єкт  покривається мережею трикутників, деякі вершини і сторони котрих слугу –

ють базисом, що безпосередньо вимірюється, а інші можуть бути визначені шляхом обрахунків.

Фасад (від. фр.-лицевий) – зовнішня лицьова сторона будинку.

Фігура (від. лат. образ) – зовнішнє окреслення предмета; зображення людини, тварини в живопису і скульптурі.

Форма (від лат.- зовнішність) – зовнішній вид, окреслення чого-небудь, система організації чого-небудь, встановлений зразок,  шаблон.

- 53 -

Додаток  3

Рекомендована форма завдання

на проведення обмірних робіт інтер’єрів

“ЗАТВЕРДЖУЮ”                                                                “ЗАТВЕРДЖУЮ”

__________________________                                      _____________________________

(посада, прізвище та ім”я)						(посада, прізвище та ім”я)

__________________________                                       ______________________________

(керівника юридичної особи -					                       (керівника юридичної особи-

замовника на проектування)					                       - інвестора)

________      _____________          _________			          _________     _______________    _________

(число)          (місяць)                       (рік)				            (число)           (місяць)                    (рік)

ЗАВДАННЯ  НА  ПРОВЕДЕННЯ  ОБМІРНИХ  РОБІТ

будівництва, реконструкції,  розширення				____

(непотрібне закреслити)

інтер’єру ___________________________________________________________________

(найменування об”єкта, його адреса, адміністративний район)

- Замовник на проектування  _________________________________________________

_________________________________________________.

2. Інвестор 			     _________________________________________________

3. Генпроектувальник	     _________________________________________________

_________________________________________________

4. Генпідрядчик		     _________________________________________________

5.  Мета проведення обмірних  _________________________________________________

робіт                                        _________________________________________________

6.  Підстави для проведення     _________________________________________________

обмірних робіт                      _________________________________________________

- Стадійність

проектування                       __________________________________________________

8.  Роки будівництва		    __________________________________________________

9.  Розташування на поверху   __________________________________________________

- поверхового будинку        __________________________________________________

10. Потужність: кількість         __________________________________________________

кімнат у квартирі, кв.м.	     __________________________________________________

загальної площі, тощо        __________________________________________________

- 59 –

11. Наявність та призначення  __________________________________________________

вбудовано-прибудованих   __________________________________________________

приміщень з їх потужностями _______________________________________________

__________________________________________________

12.  Існуючі основні кон-	    ___________________________________________________

структивні рішення           ___________________________________________________

матеріалів несучих та        ___________________________________________________

огороджуючих конструкцій  _________________________________________________

- конструктивна схема будівлі ______________________________________________

- підмурки 			   _____________________________________________

- стіни				   _____________________________________________

4) перекриття			_____________________________________________

5) покриття			_____________________________________________

13. Основні матеріали опоряд-

ження приміщень:

- підлога			_____________________________________________

- плінтус			_____________________________________________

- стіни				_____________________________________________

- стеля				_____________________________________________

- вікна, балконні двері		_____________________________________________

- двері				_____________________________________________

14. Наявність лоджій, балконів,	_____________________________________________

інших літніх приміщень		_____________________________________________

15. Основне існуюче технологіч-	_____________________________________________

не обладнання та меблі		_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

16. Основне існуюче інженерне	_____________________________________________

обладнання			_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

17. Існуюче декоративне		_____________________________________________

оформлення			_____________________________________________

- 60 -

18. При виконанні обмірних	_____________________________________________

робіт врахувати:

а)матеріали технічного обсте-	_____________________________________________

ження і технічного висновку  _____________________________________________

по конструкціях об’єкту що   _____________________________________________

підлягають реконструкції       _____________________________________________

(виконавець, дата)		_____________________________________________

б)матеріали паспорту місце-	_____________________________________________

вого БТІ				_____________________________________________

в)основні існуючі місцеві	_____________________________________________

інженерні системи і кому-	_____________________________________________

нікації:				_____________________________________________

1. водопостачання		_____________________________________________

2. каналізація			_____________________________________________

3. теплопостачання		_____________________________________________

4. газопостачання		_____________________________________________

5. телефонізація			_____________________________________________

6. радіофікація			_____________________________________________

7. диспетчирезація		_____________________________________________

8. електропостачання		_____________________________________________

9. телебачення			_____________________________________________

10. цивільна оборона		_____________________________________________

11. УДПО ГУВС максимальна	_____________________________________________

вага вантажу, його розміри	_____________________________________________

(найменування, вага в т.ч.,	_____________________________________________

його розміри)			_____________________________________________

19. Особливі вимоги до обмірних	____________________________________________

робіт				____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Керівник юридичної особи -			Керівник юридичної особи -

замовника на проектування				генпроектувальника

_________________________			___________________________

(призвіща,   підпис,   дата)					       (прізвища,   підпис,    дата)

- 61 -

9.  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Максимов П.Н., Топоров С.А. Архитектурные обмеры. - Москва:

Академия архитектуры, 1949.

- Кресальный Н.И. Методические указания по учебной обмерной практике

для студентов 1-го курса по специальности 1201 «Архитектура». – Киев: Киевский инженерно-строительный институт, 1983.

- Покрышкин П.П. Краткие советы для производства точных обмеров в древних зданиях. – Санкт-Петербург, 1910.

- Громадські будівлі та споруди. Основні положення. ДБН В.2.2-9-99.-Київ: Держбуд України, 1999.

- Житлові будинки. Основні положення. ДБН В.2.2-15-2005. – Київ: Держбуд України, 2005.

- Изображения – виды, разрезы, сечения. ЕСКД. ГОСТ 2.305-68.

- Линии. ЕСКД. ГОСТ 2.303-68.

- Масштабы. ЕСКД. ГОСТ 2.302-68.

- Нанесение размеров и предельных отключений. ЕСКД. ГОСТ 2.306-68.

- Обозначения графические материалов и правила нанесения их на чертежах. ЕСКД. ГОСТ 2.306-68.

- Общие требования к текстовым документам. ЕСКД. ГОСТ 2.105-79.

- Основні вимоги до робочої документації. СПДБ. ДСТУ БА 2.4-4-99. –Київ: Держбуд України, 1999.

- Основные требования к чертежам. ЕСКД. ГОСТ 2.109-73.

- Правила виконання архітектурно-будівельних креслень. СПДБ. ДСТУ БА.2.4-7-95.- Київ: Держбуд України, 1996.

- Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об’єктів. ДСТУ БА.2.4-6-95.- Київ: Держбуд України, 1996.

- Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц. ЕСКД. ГОСТ 2.316-68.

- Умовні графічні зображення і позначення на кресленнях генеральних планів і транспорта. СПДБ. ДСТУ БА.2.4-2-95.- Київ: Держбуд України, 1995.

- Форматы. ЕСКД. ГОСТ 2.301-68.

- Шрифты чертежные. ЕСКД. ГОСТ 2.303-81.

- 71 -

Горбик О.Р. “Обмірні роботи в проектах реконструції інтер’єрів житлових та громадських будинків. Навчально-методичний посібник. – К.: Університет “Україна”, 2008.  - 72 с.

Анотація:  У навчально-методичному посібнику наведені основні засади навчання та виконання обмірних робіт при реконструкції інтер’єрів житлових та громадських будинків студентами 1-го курсу з дисципліни “Дизайнерське проектування”, напрямку 0202 “Мистецтво”, спеціальності 020200 “Дизайн”.

Розглянуті методики обмірних робіт на базі реальних та студентських дизайнерських проектів.

Ключові слова: Обмірні роботи, інтер’єр, житлові та громадські будинки, дизайн, проект, реконструкція, креслення, кроки, методика, математична модель, алгоритм; польовий та камеральний цикли;  базис, полюс, триангуляція, координати, план, розгортка стіни, стандарт, норматив, фото-фіксація, периметр.

Горбик А.Р. Обмерные работы в проектах реконструкции интерьеров жилых и общественных зданий. Учебно-методическое пособие.–Киев: Университет “Украина”, 2008.- 72 с.

Аннотация: В учебно-методическом пособии приведены основные аспекты обучения и практического выполнения обмерных работ интерьеров существующих жилых и общественных зданий студентами 1-го курса по дисциплине «Дизайнерское  проектирование», направления 0202 «Искусство»,  специальности 020200 «Дизайн». Рассматриваются методики обмерных работ на базе реальных и студенческих дизайнерских проектов.

Ключевые слова:   Обмерные работы, интерьер, жилые и общественные здания, дизайн, проект, реконструкция, чертежи, кроки, методика математическая модель, алгоритм;  полевой и камеральный циклы;  базис, полюс, триангуляция, координаты, план, развертка стены, стандарт, норматив, фото-фиксация, периметр.

GORBIK A.R. MESURING WORKS IN THE DESIGN OF THE RECONSTPUCTION OF

THE INTERIORS OF THE HOUSING AND CIVIL BUILDINGS. METHODICAL MANUAL. –

Kyiv: University “UKRAINE”, 2008,. 72 р.

Summary: The main principles to train the studets-designers to the measuring works of the housing and civil buildings are considered in this manual.  The difrent methods of the measuring works are studied on the base of the real designing projects. The teaching methodology is regardeded as the first stage of the course “Design projecting”.

Key words: Measuring work, interior, housing and civil buildings, design, project, reconstruction, drawing, crokuis, method,  teaching methodology, mathematical model, algorythm; fields and cameral cycles; basis, pole, triangulation, coordinate, plan, view, standard, norm, photo-fixation, perimetr.

-72-

-73 -

# Text boxes

- 10 -

- 12 -

- 17 -

- 18 -

- 25-

- 26 -

- 62 -

- 63 -

- 64 -

- 65 -

- 66 -

- 67 -

- 68 -

- 69 -

- 70 -