Дополнение 1*.

1. Определение цвета в системе Tkinter.

1.1. Цветовая модель Tkinter.

1.2. Определение цвета в виде значений составляющих основных цветов.

1.3. Определение цвета по названию

1.3.1. Определение цвета, действительные для всех систем.

1.3.2. Названия цвета, предопределенные в MSWindows.

1.3.3. "Художественные" цвета.

1.4. Использование диалогового окна для выбора цвета

1.5. Использование цвета в Tkinter: опции цвета в элементах оконного интерфейса

1.6. Использование цвета при рисовании на Canvas.

2. Работа с цветом в системе PIL (PILLOW).

2.1. Определение цвета в кодировке RGB.

2.2. Определение цвета в кодировке HSL

2.3 Модель Lab

2.4. Преобразование параметров цветовых моделей изображений

2.4.1. Формулы преобразования моделей RGB, CMYK и HSL.

2.4.2. Средства преобразования цветовых моделей в Python  и  PIL (PILLOW)

Литература к Дополнению

В формировании удачного дизайна оконного приложения правильный подбор цветовой гаммы – один из важнейших аспектов проектирования.

Здесь приведены данные, необходимые для облегчения правильного понимания и использования техники управления цветовой палитрой оконного приложения Tkinter и элементов библиотеки растровой графики PIL (PILLOW).

Примечание. Последняя версия популярной библиотеки растровой графики PIL (Python Image Library) вышла в 2011 году. Дальнейшим ее развитием стала библиотека PILLOW.

1. Определение цвета в системе Tkinter.

1.1. Цветовая модель Tkinter.

В  Tkinter принята так называемая аддитивная цветовая модель RGB.

Цветовая модель RGB   определяет способ кодирования цвета для в виде трех составляющих –  числовых значений яркости цветов: красного (R – "red"), зелёного (G – "green") и синего (B – "blue "). Цвета: красный, зелёный и синий называют в этой модели "основными" или"базовыми". Интенсивность каждого цвета в этой модели определяется целым положительным числом.

Эта модель определения цвета называется "аддитивной" потому, что цвета получаются путём добавления (англ. addition) цветовых составляющих к чёрному цвету (цвет неподсвеченного экрана).

Результат такого смешения схематически изображен на Рис.***.1.

Рис.***.1. Схематическое изображение аддитивной RGB-цветовой модели

(***1.стр.45)

В частности, из изображения на Рис.***.1. видно, например, что при смешивании основных цветов:

- синего (B) и красного (R) получается пурпурный ("magenta");

- при смешении зелёного (G) и синего (B) — циановый ("cyan");

- при смешении зелёного (G) и красного (R) — жёлтый ("yellow");

- При смешении всех трёх цветовых компонентов мы получаем белый цвет ("white"), а при интенсивности всех трех составляющих, равных нулю – черный цвет ("black").

При одинаковой интенсивности (числовых значениях) всех трех составляющих получается серый цвет соответствующей интенсивности.

На Рис.***2. показано диалоговое окно определения цвета модели в графическом редакторе Inkscape.

Рис.***2. Определение цвета модели RGB в графическом редакторе Inkscape.

Значение конкретного цвета определяется строкой в виде:

- числового значения составляющих цветов модели RGB;

- названием цвета, одинаково определенном во всех операционных системах;

- названием цвета, определенном в используемой операционной системой;

- названием цвета, определенном в библиотеке Tkinter.

1.2. Определение цвета в виде значений составляющих основных цветов.

В этом случае  значение составляющих цветовой гаммы представляется в виде строки как код RGB в шестнадцатеричном формате (так называемый "CSS-стиль"):

- "#RGB" – для 4-х битного значения цвета (16 градаций для каждого цвета);

- "#RRGGBB" – для 8-и битного значения цвета (256 градаций для каждого цвета);

- "#RRRRGGGGBBBB" – для 16-и битного значения (65526 градаций для каждого цвета).

Например, белый цвет обозначается, как  "#fff", "#ffffff" или "#ffffffffffff"  для первого, второго и третьего способов кодировки соответственно. А зеленый – как "#0f0", "#00ff00" или "#0000ffff0000".

Поскольку часто изображать в таком виде градацию цвета не очень удобно, можно воспользоваться форматирующим выражением, преобразующим кортеж числовых значений составляющих основных цветов, в строку. Например:

"#%02x%02x%02x"%(255,255,255)

Или специальной функцией, например, такой:

def rgb( *tupCol ) :

try : s = "#%02x%02x%02x"%tupCol

except : s = "black"

return s

1.3. Определение цвета по названию

Часто, особенно при ограниченной цветовой гамме приложения, удобнее использовать заранее определенные в используемой системе названия цветов. При этом имя цвета задается в виде значения строкового типа. Ряд названий являются универсальными для все систем. Однако для каждой конкретной графической системы обычно имеются определенные именно в ней названия цветов. В данном документе приведены названия для систем Tkinter и PIL (PILLOW).

1.3.1. Определение цвета, действительные для всех систем.

Названия цветов, действительные для всех операционных систем:

"white" -- белый, "black" – черный, "red" – красный, "green" – зеленый, "blue" – синий, "cyan" – бирюзовый, "yellow" – желтый,  "magenta" – малиновый.

Примеры окраски "cyan" и "magenta" приведены на Рис.***.3.

Рис.***.3 Примеры цвета: "cyan" – слева и "magenta" – справа.

1.3.2. Названия цвета, предопределенные в MSWindows.

Основные цвета: SystemButtonFace, SystemButtonText, SystemDisabledText, SystemHighlight, SystemHightlightText, SystemMenu, SystemMenuText, SystemScrollbar, SystemWindow, SystemWindowFrame, SystemWindowText.

Дополнительные цвета: SystemActiveBorder, SystemActiveCaption, SystemAppWorkspace, SystemBackground, SystemButtonFace, SystemButtonHighlight, SystemButtonShadow, SystemButtonText, SystemCaptionText, SystemDisabledText, SystemHighlight, SystemHighlightText, SystemInactiveBorder, SystemInactiveCaption, SystemInactiveCaptionText, SystemMenu, SystemMenuText, SystemScrollbar, SystemWindow, SystemWindowFrame, SystemWindowText

Пример задания цвета фона: bg = "SystemActiveBorder".

1.3.3. "Художественные" цвета.

Графические библиотеки (например – wxPython) обычно содержать определения "расширенных" имен цветов, соответствующих названиям художественной палитры (на английском языке).

Для библиотеки Tkinter так же определены расширенные названия цветов, полный перечень которых со значениями составляющих приведены в Табл.***1. Их отображения приведены на рис.****4-г (http://wiki.tcl.tk/37701).

Обратите внимание, что реальной отображение цвета на экране компьютера может несколько отличаться от приведенных на рисунках, что связано с техническими особенностями конкретных устройств отображения.

Рис.***4. Отображения "художественных" цветов.

Рис.***4.  Отображения "художественных" цветов.

Рис.***4.  Отображения "художественных" цветов.

Рис.***4.  Отображения "художественных" цветов.

Таблица ***1. Названия и параметры предопределенных названий цветов Tkinter

(c:\Python27\Tools\pynche\X\rgb.txt)

| ЦВЕТ | RGB=КОД | ЦВЕТ | RGB=КОД |
| --- | --- | --- | --- |
| AliceBlue | (240,248,255)=#f0f8ff | gray13 | (33,33,33)=#212121 |
| AntiqueWhite | (250,235,215)=#faebd7 | gray14 | (36,36,36)=#242424 |
| AntiqueWhite1 | (255,239,219)=#ffefdb | gray15 | (38,38,38)=#262626 |
| AntiqueWhite2 | (238,223,204)=#eedfcc | gray16 | (41,41,41)=#292929 |
| AntiqueWhite3 | (205,192,176)=#cdc0b0 | gray17 | (43,43,43)=#2b2b2b |
| AntiqueWhite4 | (139,131,120)=#8b8378 | gray18 | (46,46,46)=#2e2e2e |
| BlanchedAlmond | (255,235,205)=#ffebcd | gray19 | (48,48,48)=#303030 |
| BlueViolet | (138,43,226)=#8a2be2 | gray2 | (5,5,5)=#050505 |
| CadetBlue | (95,158,160)=#5f9ea0 | gray20 | (51,51,51)=#333333 |
| CadetBlue1 | (152,245,255)=#98f5ff | gray21 | (54,54,54)=#363636 |
| CadetBlue2 | (142,229,238)=#8ee5ee | gray22 | (56,56,56)=#383838 |
| CadetBlue3 | (122,197,205)=#7ac5cd | gray23 | (59,59,59)=#3b3b3b |
| CadetBlue4 | (83,134,139)=#53868b | gray24 | (61,61,61)=#3d3d3d |
| CornflowerBlue | (100,149,237)=#6495ed | gray25 | (64,64,64)=#404040 |
| DarkBlue | (0,0,139)=#00008b | gray26 | (66,66,66)=#424242 |
| DarkCyan | (0,139,139)=#008b8b | gray27 | (69,69,69)=#454545 |
| DarkGoldenrod | (184,134,11)=#b8860b | gray28 | (71,71,71)=#474747 |
| DarkGoldenrod1 | (255,185,15)=#ffb90f | gray29 | (74,74,74)=#4a4a4a |
| DarkGoldenrod2 | (238,173,14)=#eead0e | gray3 | (8,8,8)=#080808 |
| DarkGoldenrod3 | (205,149,12)=#cd950c | gray30 | (77,77,77)=#4d4d4d |
| DarkGoldenrod4 | (139,101,8)=#8b6508 | gray31 | (79,79,79)=#4f4f4f |
| DarkGray | (169,169,169)=#a9a9a9 | gray32 | (82,82,82)=#525252 |
| DarkGreen | (0,100,0)=#006400 | gray33 | (84,84,84)=#545454 |
| DarkGrey | (169,169,169)=#a9a9a9 | gray34 | (87,87,87)=#575757 |
| DarkKhaki | (189,183,107)=#bdb76b | gray35 | (89,89,89)=#595959 |
| DarkMagenta | (139,0,139)=#8b008b | gray36 | (92,92,92)=#5c5c5c |
| DarkOliveGreen | (85,107,47)=#556b2f | gray37 | (94,94,94)=#5e5e5e |
| DarkOliveGreen1 | (202,255,112)=#caff70 | gray38 | (97,97,97)=#616161 |
| DarkOliveGreen2 | (188,238,104)=#bcee68 | gray39 | (99,99,99)=#636363 |
| DarkOliveGreen3 | (162,205,90)=#a2cd5a | gray4 | (10,10,10)=#0a0a0a |
| DarkOliveGreen4 | (110,139,61)=#6e8b3d | gray40 | (102,102,102)=#666666 |
| DarkOrange | (255,140,0)=#ff8c00 | gray41 | (105,105,105)=#696969 |
| DarkOrange1 | (255,127,0)=#ff7f00 | gray42 | (107,107,107)=#6b6b6b |
| DarkOrange2 | (238,118,0)=#ee7600 | gray43 | (110,110,110)=#6e6e6e |
| DarkOrange3 | (205,102,0)=#cd6600 | gray44 | (112,112,112)=#707070 |
| DarkOrange4 | (139,69,0)=#8b4500 | gray45 | (115,115,115)=#737373 |
| DarkOrchid | (153,50,204)=#9932cc | gray46 | (117,117,117)=#757575 |
| DarkOrchid1 | (191,62,255)=#bf3eff | gray47 | (120,120,120)=#787878 |
| DarkOrchid2 | (178,58,238)=#b23aee | gray48 | (122,122,122)=#7a7a7a |
| DarkOrchid3 | (154,50,205)=#9a32cd | gray49 | (125,125,125)=#7d7d7d |
| DarkOrchid4 | (104,34,139)=#68228b | gray5 | (13,13,13)=#0d0d0d |
| DarkRed | (139,0,0)=#8b0000 | gray50 | (127,127,127)=#7f7f7f |
| DarkSalmon | (233,150,122)=#e9967a | gray51 | (130,130,130)=#828282 |
| DarkSeaGreen | (143,188,143)=#8fbc8f | gray52 | (133,133,133)=#858585 |
| DarkSeaGreen1 | (193,255,193)=#c1ffc1 | gray53 | (135,135,135)=#878787 |
| DarkSeaGreen2 | (180,238,180)=#b4eeb4 | gray54 | (138,138,138)=#8a8a8a |
| DarkSeaGreen3 | (155,205,155)=#9bcd9b | gray55 | (140,140,140)=#8c8c8c |
| DarkSeaGreen4 | (105,139,105)=#698b69 | gray56 | (143,143,143)=#8f8f8f |
| DarkSlateBlue | (72,61,139)=#483d8b | gray57 | (145,145,145)=#919191 |
| DarkSlateGray | (47,79,79)=#2f4f4f | gray58 | (148,148,148)=#949494 |
| DarkSlateGray1 | (151,255,255)=#97ffff | gray59 | (150,150,150)=#969696 |
| DarkSlateGray2 | (141,238,238)=#8deeee | gray6 | (15,15,15)=#0f0f0f |
| DarkSlateGray3 | (121,205,205)=#79cdcd | gray60 | (153,153,153)=#999999 |
| DarkSlateGray4 | (82,139,139)=#528b8b | gray61 | (156,156,156)=#9c9c9c |
| DarkSlateGrey | (47,79,79)=#2f4f4f | gray62 | (158,158,158)=#9e9e9e |
| DarkTurquoise | (0,206,209)=#00ced1 | gray63 | (161,161,161)=#a1a1a1 |
| DarkViolet | (148,0,211)=#9400d3 | gray64 | (163,163,163)=#a3a3a3 |
| DeepPink | (255,20,147)=#ff1493 | gray65 | (166,166,166)=#a6a6a6 |
| DeepPink1 | (255,20,147)=#ff1493 | gray66 | (168,168,168)=#a8a8a8 |
| DeepPink2 | (238,18,137)=#ee1289 | gray67 | (171,171,171)=#ababab |
| DeepPink3 | (205,16,118)=#cd1076 | gray68 | (173,173,173)=#adadad |
| DeepPink4 | (139,10,80)=#8b0a50 | gray69 | (176,176,176)=#b0b0b0 |
| DeepSkyBlue | (0,191,255)=#00bfff | gray7 | (18,18,18)=#121212 |
| DeepSkyBlue1 | (0,191,255)=#00bfff | gray70 | (179,179,179)=#b3b3b3 |
| DeepSkyBlue2 | (0,178,238)=#00b2ee | gray71 | (181,181,181)=#b5b5b5 |
| DeepSkyBlue3 | (0,154,205)=#009acd | gray72 | (184,184,184)=#b8b8b8 |
| DeepSkyBlue4 | (0,104,139)=#00688b | gray73 | (186,186,186)=#bababa |
| DimGray | (105,105,105)=#696969 | gray74 | (189,189,189)=#bdbdbd |
| DimGrey | (105,105,105)=#696969 | gray75 | (191,191,191)=#bfbfbf |
| DodgerBlue | (30,144,255)=#1e90ff | gray76 | (194,194,194)=#c2c2c2 |
| DodgerBlue1 | (30,144,255)=#1e90ff | gray77 | (196,196,196)=#c4c4c4 |
| DodgerBlue2 | (28,134,238)=#1c86ee | gray78 | (199,199,199)=#c7c7c7 |
| DodgerBlue3 | (24,116,205)=#1874cd | gray79 | (201,201,201)=#c9c9c9 |
| DodgerBlue4 | (16,78,139)=#104e8b | gray8 | (20,20,20)=#141414 |
| FloralWhite | (255,250,240)=#fffaf0 | gray80 | (204,204,204)=#cccccc |
| ForestGreen | (34,139,34)=#228b22 | gray81 | (207,207,207)=#cfcfcf |
| GhostWhite | (248,248,255)=#f8f8ff | gray82 | (209,209,209)=#d1d1d1 |
| GreenYellow | (173,255,47)=#adff2f | gray83 | (212,212,212)=#d4d4d4 |
| HotPink | (255,105,180)=#ff69b4 | gray84 | (214,214,214)=#d6d6d6 |
| HotPink1 | (255,110,180)=#ff6eb4 | gray85 | (217,217,217)=#d9d9d9 |
| HotPink2 | (238,106,167)=#ee6aa7 | gray86 | (219,219,219)=#dbdbdb |
| HotPink3 | (205,96,144)=#cd6090 | gray87 | (222,222,222)=#dedede |
| HotPink4 | (139,58,98)=#8b3a62 | gray88 | (224,224,224)=#e0e0e0 |
| IndianRed | (205,92,92)=#cd5c5c | gray89 | (227,227,227)=#e3e3e3 |
| IndianRed1 | (255,106,106)=#ff6a6a | gray9 | (23,23,23)=#171717 |
| IndianRed2 | (238,99,99)=#ee6363 | gray90 | (229,229,229)=#e5e5e5 |
| IndianRed3 | (205,85,85)=#cd5555 | gray91 | (232,232,232)=#e8e8e8 |
| IndianRed4 | (139,58,58)=#8b3a3a | gray92 | (235,235,235)=#ebebeb |
| LavenderBlush | (255,240,245)=#fff0f5 | gray93 | (237,237,237)=#ededed |
| LavenderBlush1 | (255,240,245)=#fff0f5 | gray94 | (240,240,240)=#f0f0f0 |
| LavenderBlush2 | (238,224,229)=#eee0e5 | gray95 | (242,242,242)=#f2f2f2 |
| LavenderBlush3 | (205,193,197)=#cdc1c5 | gray96 | (245,245,245)=#f5f5f5 |
| LavenderBlush4 | (139,131,134)=#8b8386 | gray97 | (247,247,247)=#f7f7f7 |
| LawnGreen | (124,252,0)=#7cfc00 | gray98 | (250,250,250)=#fafafa |
| LemonChiffon | (255,250,205)=#fffacd | gray99 | (252,252,252)=#fcfcfc |
| LemonChiffon1 | (255,250,205)=#fffacd | green | (0,255,0)=#00ff00 |
| LemonChiffon2 | (238,233,191)=#eee9bf | green yellow | (173,255,47)=#adff2f |
| LemonChiffon3 | (205,201,165)=#cdc9a5 | green1 | (0,255,0)=#00ff00 |
| LemonChiffon4 | (139,137,112)=#8b8970 | green2 | (0,238,0)=#00ee00 |
| LightBlue | (173,216,230)=#add8e6 | green3 | (0,205,0)=#00cd00 |
| LightBlue1 | (191,239,255)=#bfefff | green4 | (0,139,0)=#008b00 |
| LightBlue2 | (178,223,238)=#b2dfee | grey | (190,190,190)=#bebebe |
| LightBlue3 | (154,192,205)=#9ac0cd | grey0 | (0,0,0)=#000000 |
| LightBlue4 | (104,131,139)=#68838b | grey1 | (3,3,3)=#030303 |
| LightCoral | (240,128,128)=#f08080 | grey10 | (26,26,26)=#1a1a1a |
| LightCyan | (224,255,255)=#e0ffff | grey100 | (255,255,255)=#ffffff |
| LightCyan1 | (224,255,255)=#e0ffff | grey11 | (28,28,28)=#1c1c1c |
| LightCyan2 | (209,238,238)=#d1eeee | grey12 | (31,31,31)=#1f1f1f |
| LightCyan3 | (180,205,205)=#b4cdcd | grey13 | (33,33,33)=#212121 |
| LightCyan4 | (122,139,139)=#7a8b8b | grey14 | (36,36,36)=#242424 |
| LightGoldenrod | (238,221,130)=#eedd82 | grey15 | (38,38,38)=#262626 |
| LightGoldenrod1 | (255,236,139)=#ffec8b | grey16 | (41,41,41)=#292929 |
| LightGoldenrod2 | (238,220,130)=#eedc82 | grey17 | (43,43,43)=#2b2b2b |
| LightGoldenrod3 | (205,190,112)=#cdbe70 | grey18 | (46,46,46)=#2e2e2e |
| LightGoldenrod4 | (139,129,76)=#8b814c | grey19 | (48,48,48)=#303030 |
| LightGoldenrodYellow | (250,250,210)=#fafad2 | grey2 | (5,5,5)=#050505 |
| LightGray | (211,211,211)=#d3d3d3 | grey20 | (51,51,51)=#333333 |
| LightGreen | (144,238,144)=#90ee90 | grey21 | (54,54,54)=#363636 |
| LightGrey | (211,211,211)=#d3d3d3 | grey22 | (56,56,56)=#383838 |
| LightPink | (255,182,193)=#ffb6c1 | grey23 | (59,59,59)=#3b3b3b |
| LightPink1 | (255,174,185)=#ffaeb9 | grey24 | (61,61,61)=#3d3d3d |
| LightPink2 | (238,162,173)=#eea2ad | grey25 | (64,64,64)=#404040 |
| LightPink3 | (205,140,149)=#cd8c95 | grey26 | (66,66,66)=#424242 |
| LightPink4 | (139,95,101)=#8b5f65 | grey27 | (69,69,69)=#454545 |
| LightSalmon | (255,160,122)=#ffa07a | grey28 | (71,71,71)=#474747 |
| LightSalmon1 | (255,160,122)=#ffa07a | grey29 | (74,74,74)=#4a4a4a |
| LightSalmon2 | (238,149,114)=#ee9572 | grey3 | (8,8,8)=#080808 |
| LightSalmon3 | (205,129,98)=#cd8162 | grey30 | (77,77,77)=#4d4d4d |
| LightSalmon4 | (139,87,66)=#8b5742 | grey31 | (79,79,79)=#4f4f4f |
| LightSeaGreen | (32,178,170)=#20b2aa | grey32 | (82,82,82)=#525252 |
| LightSkyBlue | (135,206,250)=#87cefa | grey33 | (84,84,84)=#545454 |
| LightSkyBlue1 | (176,226,255)=#b0e2ff | grey34 | (87,87,87)=#575757 |
| LightSkyBlue2 | (164,211,238)=#a4d3ee | grey35 | (89,89,89)=#595959 |
| LightSkyBlue3 | (141,182,205)=#8db6cd | grey36 | (92,92,92)=#5c5c5c |
| LightSkyBlue4 | (96,123,139)=#607b8b | grey37 | (94,94,94)=#5e5e5e |
| LightSlateBlue | (132,112,255)=#8470ff | grey38 | (97,97,97)=#616161 |
| LightSlateGray | (119,136,153)=#778899 | grey39 | (99,99,99)=#636363 |
| LightSlateGrey | (119,136,153)=#778899 | grey4 | (10,10,10)=#0a0a0a |
| LightSteelBlue | (176,196,222)=#b0c4de | grey40 | (102,102,102)=#666666 |
| LightSteelBlue1 | (202,225,255)=#cae1ff | grey41 | (105,105,105)=#696969 |
| LightSteelBlue2 | (188,210,238)=#bcd2ee | grey42 | (107,107,107)=#6b6b6b |
| LightSteelBlue3 | (162,181,205)=#a2b5cd | grey43 | (110,110,110)=#6e6e6e |
| LightSteelBlue4 | (110,123,139)=#6e7b8b | grey44 | (112,112,112)=#707070 |
| LightYellow | (255,255,224)=#ffffe0 | grey45 | (115,115,115)=#737373 |
| LightYellow1 | (255,255,224)=#ffffe0 | grey46 | (117,117,117)=#757575 |
| LightYellow2 | (238,238,209)=#eeeed1 | grey47 | (120,120,120)=#787878 |
| LightYellow3 | (205,205,180)=#cdcdb4 | grey48 | (122,122,122)=#7a7a7a |
| LightYellow4 | (139,139,122)=#8b8b7a | grey49 | (125,125,125)=#7d7d7d |
| LimeGreen | (50,205,50)=#32cd32 | grey5 | (13,13,13)=#0d0d0d |
| MediumAquamarine | (102,205,170)=#66cdaa | grey50 | (127,127,127)=#7f7f7f |
| MediumBlue | (0,0,205)=#0000cd | grey51 | (130,130,130)=#828282 |
| MediumOrchid | (186,85,211)=#ba55d3 | grey52 | (133,133,133)=#858585 |
| MediumOrchid1 | (224,102,255)=#e066ff | grey53 | (135,135,135)=#878787 |
| MediumOrchid2 | (209,95,238)=#d15fee | grey54 | (138,138,138)=#8a8a8a |
| MediumOrchid3 | (180,82,205)=#b452cd | grey55 | (140,140,140)=#8c8c8c |
| MediumOrchid4 | (122,55,139)=#7a378b | grey56 | (143,143,143)=#8f8f8f |
| MediumPurple | (147,112,219)=#9370db | grey57 | (145,145,145)=#919191 |
| MediumPurple1 | (171,130,255)=#ab82ff | grey58 | (148,148,148)=#949494 |
| MediumPurple2 | (159,121,238)=#9f79ee | grey59 | (150,150,150)=#969696 |
| MediumPurple3 | (137,104,205)=#8968cd | grey6 | (15,15,15)=#0f0f0f |
| MediumPurple4 | (93,71,139)=#5d478b | grey60 | (153,153,153)=#999999 |
| MediumSeaGreen | (60,179,113)=#3cb371 | grey61 | (156,156,156)=#9c9c9c |
| MediumSlateBlue | (123,104,238)=#7b68ee | grey62 | (158,158,158)=#9e9e9e |
| MediumSpringGreen | (0,250,154)=#00fa9a | grey63 | (161,161,161)=#a1a1a1 |
| MediumTurquoise | (72,209,204)=#48d1cc | grey64 | (163,163,163)=#a3a3a3 |
| MediumVioletRed | (199,21,133)=#c71585 | grey65 | (166,166,166)=#a6a6a6 |
| MidnightBlue | (25,25,112)=#191970 | grey66 | (168,168,168)=#a8a8a8 |
| MintCream | (245,255,250)=#f5fffa | grey67 | (171,171,171)=#ababab |
| MistyRose | (255,228,225)=#ffe4e1 | grey68 | (173,173,173)=#adadad |
| MistyRose1 | (255,228,225)=#ffe4e1 | grey69 | (176,176,176)=#b0b0b0 |
| MistyRose2 | (238,213,210)=#eed5d2 | grey7 | (18,18,18)=#121212 |
| MistyRose3 | (205,183,181)=#cdb7b5 | grey70 | (179,179,179)=#b3b3b3 |
| MistyRose4 | (139,125,123)=#8b7d7b | grey71 | (181,181,181)=#b5b5b5 |
| NavajoWhite | (255,222,173)=#ffdead | grey72 | (184,184,184)=#b8b8b8 |
| NavajoWhite1 | (255,222,173)=#ffdead | grey73 | (186,186,186)=#bababa |
| NavajoWhite2 | (238,207,161)=#eecfa1 | grey74 | (189,189,189)=#bdbdbd |
| NavajoWhite3 | (205,179,139)=#cdb38b | grey75 | (191,191,191)=#bfbfbf |
| NavajoWhite4 | (139,121,94)=#8b795e | grey76 | (194,194,194)=#c2c2c2 |
| NavyBlue | (0,0,128)=#000080 | grey77 | (196,196,196)=#c4c4c4 |
| OldLace | (253,245,230)=#fdf5e6 | grey78 | (199,199,199)=#c7c7c7 |
| OliveDrab | (107,142,35)=#6b8e23 | grey79 | (201,201,201)=#c9c9c9 |
| OliveDrab1 | (192,255,62)=#c0ff3e | grey8 | (20,20,20)=#141414 |
| OliveDrab2 | (179,238,58)=#b3ee3a | grey80 | (204,204,204)=#cccccc |
| OliveDrab3 | (154,205,50)=#9acd32 | grey81 | (207,207,207)=#cfcfcf |
| OliveDrab4 | (105,139,34)=#698b22 | grey82 | (209,209,209)=#d1d1d1 |
| OrangeRed | (255,69,0)=#ff4500 | grey83 | (212,212,212)=#d4d4d4 |
| OrangeRed1 | (255,69,0)=#ff4500 | grey84 | (214,214,214)=#d6d6d6 |
| OrangeRed2 | (238,64,0)=#ee4000 | grey85 | (217,217,217)=#d9d9d9 |
| OrangeRed3 | (205,55,0)=#cd3700 | grey86 | (219,219,219)=#dbdbdb |
| OrangeRed4 | (139,37,0)=#8b2500 | grey87 | (222,222,222)=#dedede |
| PaleGoldenrod | (238,232,170)=#eee8aa | grey88 | (224,224,224)=#e0e0e0 |
| PaleGreen | (152,251,152)=#98fb98 | grey89 | (227,227,227)=#e3e3e3 |
| PaleGreen1 | (154,255,154)=#9aff9a | grey9 | (23,23,23)=#171717 |
| PaleGreen2 | (144,238,144)=#90ee90 | grey90 | (229,229,229)=#e5e5e5 |
| PaleGreen3 | (124,205,124)=#7ccd7c | grey91 | (232,232,232)=#e8e8e8 |
| PaleGreen4 | (84,139,84)=#548b54 | grey92 | (235,235,235)=#ebebeb |
| PaleTurquoise | (175,238,238)=#afeeee | grey93 | (237,237,237)=#ededed |
| PaleTurquoise1 | (187,255,255)=#bbffff | grey94 | (240,240,240)=#f0f0f0 |
| PaleTurquoise2 | (174,238,238)=#aeeeee | grey95 | (242,242,242)=#f2f2f2 |
| PaleTurquoise3 | (150,205,205)=#96cdcd | grey96 | (245,245,245)=#f5f5f5 |
| PaleTurquoise4 | (102,139,139)=#668b8b | grey97 | (247,247,247)=#f7f7f7 |
| PaleVioletRed | (219,112,147)=#db7093 | grey98 | (250,250,250)=#fafafa |
| PaleVioletRed1 | (255,130,171)=#ff82ab | grey99 | (252,252,252)=#fcfcfc |
| PaleVioletRed2 | (238,121,159)=#ee799f | honeydew | (240,255,240)=#f0fff0 |
| PaleVioletRed3 | (205,104,137)=#cd6889 | honeydew1 | (240,255,240)=#f0fff0 |
| PaleVioletRed4 | (139,71,93)=#8b475d | honeydew2 | (224,238,224)=#e0eee0 |
| PapayaWhip | (255,239,213)=#ffefd5 | honeydew3 | (193,205,193)=#c1cdc1 |
| PeachPuff | (255,218,185)=#ffdab9 | honeydew4 | (131,139,131)=#838b83 |
| PeachPuff1 | (255,218,185)=#ffdab9 | hot pink | (255,105,180)=#ff69b4 |
| PeachPuff2 | (238,203,173)=#eecbad | indian red | (205,92,92)=#cd5c5c |
| PeachPuff3 | (205,175,149)=#cdaf95 | ivory | (255,255,240)=#fffff0 |
| PeachPuff4 | (139,119,101)=#8b7765 | ivory1 | (255,255,240)=#fffff0 |
| PowderBlue | (176,224,230)=#b0e0e6 | ivory2 | (238,238,224)=#eeeee0 |
| RosyBrown | (188,143,143)=#bc8f8f | ivory3 | (205,205,193)=#cdcdc1 |
| RosyBrown1 | (255,193,193)=#ffc1c1 | ivory4 | (139,139,131)=#8b8b83 |
| RosyBrown2 | (238,180,180)=#eeb4b4 | khaki | (240,230,140)=#f0e68c |
| RosyBrown3 | (205,155,155)=#cd9b9b | khaki1 | (255,246,143)=#fff68f |
| RosyBrown4 | (139,105,105)=#8b6969 | khaki2 | (238,230,133)=#eee685 |
| RoyalBlue | (65,105,225)=#4169e1 | khaki3 | (205,198,115)=#cdc673 |
| RoyalBlue1 | (72,118,255)=#4876ff | khaki4 | (139,134,78)=#8b864e |
| RoyalBlue2 | (67,110,238)=#436eee | lavender | (230,230,250)=#e6e6fa |
| RoyalBlue3 | (58,95,205)=#3a5fcd | lavender blush | (255,240,245)=#fff0f5 |
| RoyalBlue4 | (39,64,139)=#27408b | lawn green | (124,252,0)=#7cfc00 |
| SaddleBrown | (139,69,19)=#8b4513 | lemon chiffon | (255,250,205)=#fffacd |
| SandyBrown | (244,164,96)=#f4a460 | light blue | (173,216,230)=#add8e6 |
| SeaGreen | (46,139,87)=#2e8b57 | light coral | (240,128,128)=#f08080 |
| SeaGreen1 | (84,255,159)=#54ff9f | light cyan | (224,255,255)=#e0ffff |
| SeaGreen2 | (78,238,148)=#4eee94 | light goldenrod | (238,221,130)=#eedd82 |
| SeaGreen3 | (67,205,128)=#43cd80 | light goldenrod yellow | (250,250,210)=#fafad2 |
| SeaGreen4 | (46,139,87)=#2e8b57 | light gray | (211,211,211)=#d3d3d3 |
| SkyBlue | (135,206,235)=#87ceeb | light green | (144,238,144)=#90ee90 |
| SkyBlue1 | (135,206,255)=#87ceff | light grey | (211,211,211)=#d3d3d3 |
| SkyBlue2 | (126,192,238)=#7ec0ee | light pink | (255,182,193)=#ffb6c1 |
| SkyBlue3 | (108,166,205)=#6ca6cd | light salmon | (255,160,122)=#ffa07a |
| SkyBlue4 | (74,112,139)=#4a708b | light sea green | (32,178,170)=#20b2aa |
| SlateBlue | (106,90,205)=#6a5acd | light sky blue | (135,206,250)=#87cefa |
| SlateBlue1 | (131,111,255)=#836fff | light slate blue | (132,112,255)=#8470ff |
| SlateBlue2 | (122,103,238)=#7a67ee | light slate gray | (119,136,153)=#778899 |
| SlateBlue3 | (105,89,205)=#6959cd | light slate grey | (119,136,153)=#778899 |
| SlateBlue4 | (71,60,139)=#473c8b | light steel blue | (176,196,222)=#b0c4de |
| SlateGray | (112,128,144)=#708090 | light yellow | (255,255,224)=#ffffe0 |
| SlateGray1 | (198,226,255)=#c6e2ff | lime green | (50,205,50)=#32cd32 |
| SlateGray2 | (185,211,238)=#b9d3ee | linen | (250,240,230)=#faf0e6 |
| SlateGray3 | (159,182,205)=#9fb6cd | magenta | (255,0,255)=#ff00ff |
| SlateGray4 | (108,123,139)=#6c7b8b | magenta1 | (255,0,255)=#ff00ff |
| SlateGrey | (112,128,144)=#708090 | magenta2 | (238,0,238)=#ee00ee |
| SpringGreen | (0,255,127)=#00ff7f | magenta3 | (205,0,205)=#cd00cd |
| SpringGreen1 | (0,255,127)=#00ff7f | magenta4 | (139,0,139)=#8b008b |
| SpringGreen2 | (0,238,118)=#00ee76 | maroon | (176,48,96)=#b03060 |
| SpringGreen3 | (0,205,102)=#00cd66 | maroon1 | (255,52,179)=#ff34b3 |
| SpringGreen4 | (0,139,69)=#008b45 | maroon2 | (238,48,167)=#ee30a7 |
| SteelBlue | (70,130,180)=#4682b4 | maroon3 | (205,41,144)=#cd2990 |
| SteelBlue1 | (99,184,255)=#63b8ff | maroon4 | (139,28,98)=#8b1c62 |
| SteelBlue2 | (92,172,238)=#5cacee | medium aquamarine | (102,205,170)=#66cdaa |
| SteelBlue3 | (79,148,205)=#4f94cd | medium blue | (0,0,205)=#0000cd |
| SteelBlue4 | (54,100,139)=#36648b | medium orchid | (186,85,211)=#ba55d3 |
| VioletRed | (208,32,144)=#d02090 | medium purple | (147,112,219)=#9370db |
| VioletRed1 | (255,62,150)=#ff3e96 | medium sea green | (60,179,113)=#3cb371 |
| VioletRed2 | (238,58,140)=#ee3a8c | medium slate blue | (123,104,238)=#7b68ee |
| VioletRed3 | (205,50,120)=#cd3278 | medium spring green | (0,250,154)=#00fa9a |
| VioletRed4 | (139,34,82)=#8b2252 | medium turquoise | (72,209,204)=#48d1cc |
| WhiteSmoke | (245,245,245)=#f5f5f5 | medium violet red | (199,21,133)=#c71585 |
| YellowGreen | (154,205,50)=#9acd32 | midnight blue | (25,25,112)=#191970 |
| alice blue | (240,248,255)=#f0f8ff | mint cream | (245,255,250)=#f5fffa |
| antique white | (250,235,215)=#faebd7 | misty rose | (255,228,225)=#ffe4e1 |
| aquamarine | (127,255,212)=#7fffd4 | moccasin | (255,228,181)=#ffe4b5 |
| aquamarine1 | (127,255,212)=#7fffd4 | navajo white | (255,222,173)=#ffdead |
| aquamarine2 | (118,238,198)=#76eec6 | navy | (0,0,128)=#000080 |
| aquamarine3 | (102,205,170)=#66cdaa | navy blue | (0,0,128)=#000080 |
| aquamarine4 | (69,139,116)=#458b74 | old lace | (253,245,230)=#fdf5e6 |
| azure | (240,255,255)=#f0ffff | olive drab | (107,142,35)=#6b8e23 |
| azure1 | (240,255,255)=#f0ffff | orange | (255,165,0)=#ffa500 |
| azure2 | (224,238,238)=#e0eeee | orange red | (255,69,0)=#ff4500 |
| azure3 | (193,205,205)=#c1cdcd | orange1 | (255,165,0)=#ffa500 |
| azure4 | (131,139,139)=#838b8b | orange2 | (238,154,0)=#ee9a00 |
| beige | (245,245,220)=#f5f5dc | orange3 | (205,133,0)=#cd8500 |
| bisque | (255,228,196)=#ffe4c4 | orange4 | (139,90,0)=#8b5a00 |
| bisque1 | (255,228,196)=#ffe4c4 | orchid | (218,112,214)=#da70d6 |
| bisque2 | (238,213,183)=#eed5b7 | orchid1 | (255,131,250)=#ff83fa |
| bisque3 | (205,183,158)=#cdb79e | orchid2 | (238,122,233)=#ee7ae9 |
| bisque4 | (139,125,107)=#8b7d6b | orchid3 | (205,105,201)=#cd69c9 |
| black | (0,0,0)=#000000 | orchid4 | (139,71,137)=#8b4789 |
| blanched almond | (255,235,205)=#ffebcd | pale goldenrod | (238,232,170)=#eee8aa |
| blue | (0,0,255)=#0000ff | pale green | (152,251,152)=#98fb98 |
| blue violet | (138,43,226)=#8a2be2 | pale turquoise | (175,238,238)=#afeeee |
| blue1 | (0,0,255)=#0000ff | pale violet red | (219,112,147)=#db7093 |
| blue2 | (0,0,238)=#0000ee | papaya whip | (255,239,213)=#ffefd5 |
| blue3 | (0,0,205)=#0000cd | peach puff | (255,218,185)=#ffdab9 |
| blue4 | (0,0,139)=#00008b | peru | (205,133,63)=#cd853f |
| brown | (165,42,42)=#a52a2a | pink | (255,192,203)=#ffc0cb |
| brown1 | (255,64,64)=#ff4040 | pink1 | (255,181,197)=#ffb5c5 |
| brown2 | (238,59,59)=#ee3b3b | pink2 | (238,169,184)=#eea9b8 |
| brown3 | (205,51,51)=#cd3333 | pink3 | (205,145,158)=#cd919e |
| brown4 | (139,35,35)=#8b2323 | pink4 | (139,99,108)=#8b636c |
| burlywood | (222,184,135)=#deb887 | plum | (221,160,221)=#dda0dd |
| burlywood1 | (255,211,155)=#ffd39b | plum1 | (255,187,255)=#ffbbff |
| burlywood2 | (238,197,145)=#eec591 | plum2 | (238,174,238)=#eeaeee |
| burlywood3 | (205,170,125)=#cdaa7d | plum3 | (205,150,205)=#cd96cd |
| burlywood4 | (139,115,85)=#8b7355 | plum4 | (139,102,139)=#8b668b |
| cadet blue | (95,158,160)=#5f9ea0 | powder blue | (176,224,230)=#b0e0e6 |
| chartreuse | (127,255,0)=#7fff00 | purple | (160,32,240)=#a020f0 |
| chartreuse1 | (127,255,0)=#7fff00 | purple1 | (155,48,255)=#9b30ff |
| chartreuse2 | (118,238,0)=#76ee00 | purple2 | (145,44,238)=#912cee |
| chartreuse3 | (102,205,0)=#66cd00 | purple3 | (125,38,205)=#7d26cd |
| chartreuse4 | (69,139,0)=#458b00 | purple4 | (85,26,139)=#551a8b |
| chocolate | (210,105,30)=#d2691e | red | (255,0,0)=#ff0000 |
| chocolate1 | (255,127,36)=#ff7f24 | red1 | (255,0,0)=#ff0000 |
| chocolate2 | (238,118,33)=#ee7621 | red2 | (238,0,0)=#ee0000 |
| chocolate3 | (205,102,29)=#cd661d | red3 | (205,0,0)=#cd0000 |
| chocolate4 | (139,69,19)=#8b4513 | red4 | (139,0,0)=#8b0000 |
| coral | (255,127,80)=#ff7f50 | rosy brown | (188,143,143)=#bc8f8f |
| coral1 | (255,114,86)=#ff7256 | royal blue | (65,105,225)=#4169e1 |
| coral2 | (238,106,80)=#ee6a50 | saddle brown | (139,69,19)=#8b4513 |
| coral3 | (205,91,69)=#cd5b45 | salmon | (250,128,114)=#fa8072 |
| coral4 | (139,62,47)=#8b3e2f | salmon1 | (255,140,105)=#ff8c69 |
| cornflower blue | (100,149,237)=#6495ed | salmon2 | (238,130,98)=#ee8262 |
| cornsilk | (255,248,220)=#fff8dc | salmon3 | (205,112,84)=#cd7054 |
| cornsilk1 | (255,248,220)=#fff8dc | salmon4 | (139,76,57)=#8b4c39 |
| cornsilk2 | (238,232,205)=#eee8cd | sandy brown | (244,164,96)=#f4a460 |
| cornsilk3 | (205,200,177)=#cdc8b1 | sea green | (46,139,87)=#2e8b57 |
| cornsilk4 | (139,136,120)=#8b8878 | seashell | (255,245,238)=#fff5ee |
| cyan | (0,255,255)=#00ffff | seashell1 | (255,245,238)=#fff5ee |
| cyan1 | (0,255,255)=#00ffff | seashell2 | (238,229,222)=#eee5de |
| cyan2 | (0,238,238)=#00eeee | seashell3 | (205,197,191)=#cdc5bf |
| cyan3 | (0,205,205)=#00cdcd | seashell4 | (139,134,130)=#8b8682 |
| cyan4 | (0,139,139)=#008b8b | sienna | (160,82,45)=#a0522d |
| dark blue | (0,0,139)=#00008b | sienna1 | (255,130,71)=#ff8247 |
| dark cyan | (0,139,139)=#008b8b | sienna2 | (238,121,66)=#ee7942 |
| dark goldenrod | (184,134,11)=#b8860b | sienna3 | (205,104,57)=#cd6839 |
| dark gray | (169,169,169)=#a9a9a9 | sienna4 | (139,71,38)=#8b4726 |
| dark green | (0,100,0)=#006400 | sky blue | (135,206,235)=#87ceeb |
| dark grey | (169,169,169)=#a9a9a9 | slate blue | (106,90,205)=#6a5acd |
| dark khaki | (189,183,107)=#bdb76b | slate gray | (112,128,144)=#708090 |
| dark magenta | (139,0,139)=#8b008b | slate grey | (112,128,144)=#708090 |
| dark olive green | (85,107,47)=#556b2f | snow | (255,250,250)=#fffafa |
| dark orange | (255,140,0)=#ff8c00 | snow1 | (255,250,250)=#fffafa |
| dark orchid | (153,50,204)=#9932cc | snow2 | (238,233,233)=#eee9e9 |
| dark red | (139,0,0)=#8b0000 | snow3 | (205,201,201)=#cdc9c9 |
| dark salmon | (233,150,122)=#e9967a | snow4 | (139,137,137)=#8b8989 |
| dark sea green | (143,188,143)=#8fbc8f | spring green | (0,255,127)=#00ff7f |
| dark slate blue | (72,61,139)=#483d8b | steel blue | (70,130,180)=#4682b4 |
| dark slate gray | (47,79,79)=#2f4f4f | tan | (210,180,140)=#d2b48c |
| dark slate grey | (47,79,79)=#2f4f4f | tan1 | (255,165,79)=#ffa54f |
| dark turquoise | (0,206,209)=#00ced1 | tan2 | (238,154,73)=#ee9a49 |
| dark violet | (148,0,211)=#9400d3 | tan3 | (205,133,63)=#cd853f |
| deep pink | (255,20,147)=#ff1493 | tan4 | (139,90,43)=#8b5a2b |
| deep sky blue | (0,191,255)=#00bfff | thistle | (216,191,216)=#d8bfd8 |
| dim gray | (105,105,105)=#696969 | thistle1 | (255,225,255)=#ffe1ff |
| dim grey | (105,105,105)=#696969 | thistle2 | (238,210,238)=#eed2ee |
| dodger blue | (30,144,255)=#1e90ff | thistle3 | (205,181,205)=#cdb5cd |
| firebrick | (178,34,34)=#b22222 | thistle4 | (139,123,139)=#8b7b8b |
| firebrick1 | (255,48,48)=#ff3030 | tomato | (255,99,71)=#ff6347 |
| firebrick2 | (238,44,44)=#ee2c2c | tomato1 | (255,99,71)=#ff6347 |
| firebrick3 | (205,38,38)=#cd2626 | tomato2 | (238,92,66)=#ee5c42 |
| firebrick4 | (139,26,26)=#8b1a1a | tomato3 | (205,79,57)=#cd4f39 |
| floral white | (255,250,240)=#fffaf0 | tomato4 | (139,54,38)=#8b3626 |
| forest green | (34,139,34)=#228b22 | turquoise | (64,224,208)=#40e0d0 |
| gainsboro | (220,220,220)=#dcdcdc | turquoise1 | (0,245,255)=#00f5ff |
| ghost white | (248,248,255)=#f8f8ff | turquoise2 | (0,229,238)=#00e5ee |
| gold | (255,215,0)=#ffd700 | turquoise3 | (0,197,205)=#00c5cd |
| gold1 | (255,215,0)=#ffd700 | turquoise4 | (0,134,139)=#00868b |
| gold2 | (238,201,0)=#eec900 | violet | (238,130,238)=#ee82ee |
| gold3 | (205,173,0)=#cdad00 | violet red | (208,32,144)=#d02090 |
| gold4 | (139,117,0)=#8b7500 | wheat | (245,222,179)=#f5deb3 |
| goldenrod | (218,165,32)=#daa520 | wheat1 | (255,231,186)=#ffe7ba |
| goldenrod1 | (255,193,37)=#ffc125 | wheat2 | (238,216,174)=#eed8ae |
| goldenrod2 | (238,180,34)=#eeb422 | wheat3 | (205,186,150)=#cdba96 |
| goldenrod3 | (205,155,29)=#cd9b1d | wheat4 | (139,126,102)=#8b7e66 |
| goldenrod4 | (139,105,20)=#8b6914 | white | (255,255,255)=#ffffff |
| gray | (190,190,190)=#bebebe | white smoke | (245,245,245)=#f5f5f5 |
| gray0 | (0,0,0)=#000000 | yellow | (255,255,0)=#ffff00 |
| gray1 | (3,3,3)=#030303 | yellow green | (154,205,50)=#9acd32 |
| gray10 | (26,26,26)=#1a1a1a | yellow1 | (255,255,0)=#ffff00 |
| gray100 | (255,255,255)=#ffffff | yellow2 | (238,238,0)=#eeee00 |
| gray11 | (28,28,28)=#1c1c1c | yellow3 | (205,205,0)=#cdcd00 |
| gray12 | (31,31,31)=#1f1f1f | yellow4 | (139,139,0)=#8b8b00 |

1.4. Использование диалогового окна для выбора цвета

Во время работы программы можно выбрать нужный цвет при помощи системного диалогового окна выбора цвета.

from workCanvas import *

from tkColorChooser import askcolor

class ColorDlgTest( BaseApp_0 ):

def __init__(self, dx=200, dy=200 ):

BaseApp_0.__init__(self, dx, dy)

def formUpr( self ):

tk.Button( self.root, text="Change COLOR", command=self.cc ).pack()

def cc(self):

( triple, hexstr ) = askcolor()

print triple, hexstr

if hexstr : self.cv.config( bg=hexstr )

# class ColorDlgTest

Результат вывода значения цвета программой:

(248, 108, 73) #f86c49

Результат работы программы представлен на Рис.***.5

Рис.***.6. Определение цвета с помощью диалогового окна выбора цвета.

1.5. Использование цвета в Tkinter: опции цвета в элементах оконного интерфейса.

В библиотеке Tkinter установка цвета отдельных параметров виджетов определяются следующими опциями:

- activebackground: цвет фона виджета, когда курсор мыши находится над ним.

- activeforeground: цвет переднего плана виджета, когда курсор мыши находится над ним.

- background: цвет фона виджета в обычном состоянии. Сокращенное обозначение – bg.

- disabledforeground: цвет переднего плана виджета, установленного в пассивное состояние.

- foreground: цвет переднего плана виджета в обычном состоянии. Сокращенное обозначение – fg.

- highlightbackground: Цвет фона при получении виджетом фокуса ввода.

- highlightcolor: Цвет переднего плана при получении виджетом фокуса ввода.

- selectbackground: Цвет фона выбранного виджета или узла (для Canvas – выбранного графического примитива или группы).

- selectforeground: Цвет переднего плана выбранного виджета или узла.

Пример определения (изменения) соответствующего цвета виджета:

Label( self.r, text="LABEL 1", width=20, bg="red"  ) # как опция при создании виджета

L = Label( self.r, text="LABEL 1", width=20 )

L.config( bg="red" ) # изменение свойства виджета

1.6. Использование цвета при рисовании на Canvas.

При формировании графических элементов рисования цвет используется для:

- fill, activefill – заливки замкнутой области фигуры (в обычном и активном, выделенном состояниях соответственно), в том числе – для заливки поверхности линий, которые в общем случае, имеют толщину больше одного пикселя

- outline, activeoutline – "обводки" некоторой фигуры в обычном и активном состояниях соответственно;

- background, foreground – фоновой и фронтальной окраски двухцветных изображений.

Геометрические фигуры (элементы) имеют следующие "цветовые" свойства (опции):

- create_arc – дуга: fill, activefill, outline, activeoutline;

- create_oval –  овал: fill, activefill, outline, activeoutline;

- create_bitmap – изображение по битовой маске  background foreground

- create_line –  fill   activefill

- create_polygon – полигональная линия (замкнутая): fill, activefill, outline, activeoutline;

- create_rectangle – роямоугольник: fill, activefill, outline, activeoutline;

- create_text – текст:   fill, activefill.

2. Работа с цветом в системе PIL (PILLOW).

2.1. Определение цвета в кодировке RGB.

В системе (библиотеке) растровой графики используются две модели определения цвета (системы кодирования цвета): RGB и HSL. Кроме того используются кодировки "градация серого цвета" (изменение цвета от 0 – черного цвета, до 255 – белого цвета) и черно-белое изображение (0 – черный цвет, 1 – белый).

В дополнение к описанным выше определению цвета RGB в виде строки CSS-стиля (например – "#ffff00") используются строковые определения в виде "rgb(R,G,B)", где R,G,B – абсолютные значения цветов в диапазоне 0..255 (например "rgb(255,255,255)" для белого цвета), или в виде "rgb(R%,G%,B%)", где  R,G,B – процентные значения яркости соответствующих цветов (например "rgb(85%,85%,85%)" – светло-серый цвет).

В файле ImageColor.py библиотеки PIL определены следующие строковые значения предопределенных названий  цветов RGB (словарь colormap):

Таблица ****2. . Названия и параметры предопределенных названий цветов библиотеки PIL

| ИМЯ | КОД | ИМЯ | КОД | ИМЯ | КОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aliceblue | #f0f8ff | antiquewhite | #faebd7 | aqua | #00ffff |
| aquamarine | #7fffd4 | azure | #f0ffff | beige | #f5f5dc |
| bisque | #ffe4c4 | black | #000000 | blanchedalmond | #ffebcd |
| blue | #0000ff | blueviolet | #8a2be2 | brown | #a52a2a |
| burlywood | #deb887 | cadetblue | #5f9ea0 | chartreuse | #7fff00 |
| chocolate | #d2691e | coral | #ff7f50 | cornflowerblue | #6495ed |
| cornsilk | #fff8dc | crimson | #dc143c | cyan | #00ffff |
| darkblue | #00008b | darkcyan | #008b8b | darkgoldenrod | #b8860b |
| darkgray | #a9a9a9 | darkgreen | #006400 | darkgrey | #a9a9a9 |
| darkkhaki | #bdb76b | darkmagenta | #8b008b | darkolivegreen | #556b2f |
| darkorange | #ff8c00 | darkorchid | #9932cc | darkred | #8b0000 |
| darksalmon | #e9967a | darkseagreen | #8fbc8f | darkslateblue | #483d8b |
| darkslategray | #2f4f4f | darkslategrey | #2f4f4f | darkturquoise | #00ced1 |
| darkviolet | #9400d3 | deeppink | #ff1493 | deepskyblue | #00bfff |
| dimgray | #696969 | dimgrey | #696969 | dodgerblue | #1e90ff |
| firebrick | #b22222 | floralwhite | #fffaf0 | forestgreen | #228b22 |
| fuchsia | #ff00ff | gainsboro | #dcdcdc | ghostwhite | #f8f8ff |
| gold | #ffd700 | goldenrod | #daa520 | gray | #808080 |
| green | #008000 | greenyellow | #adff2f | grey | #808080 |
| honeydew | #f0fff0 | hotpink | #ff69b4 | indianred | #cd5c5c |
| indigo | #4b0082 | ivory | #fffff0 | khaki | #f0e68c |
| lavender | #e6e6fa | lavenderblush | #fff0f5 | lawngreen | #7cfc00 |
| lemonchiffon | #fffacd | lightblue | #add8e6 | lightcoral | #f08080 |
| lightcyan | #e0ffff | lightgoldenrodyellow | #fafad2 | lightgray | #d3d3d3 |
| lightgreen | #90ee90 | lightgrey | #d3d3d3 | lightpink | #ffb6c1 |
| lightsalmon | #ffa07a | lightseagreen | #20b2aa | lightskyblue | #87cefa |
| lightslategray | #778899 | lightslategrey | #778899 | lightsteelblue | #b0c4de |
| lightyellow | #ffffe0 | lime | #00ff00 | limegreen | #32cd32 |
| linen | #faf0e6 | magenta | #ff00ff | maroon | #800000 |
| mediumaquamarine | #66cdaa | mediumblue | #0000cd | mediumorchid | #ba55d3 |
| mediumpurple | #9370db | mediumseagreen | #3cb371 | mediumslateblue | #7b68ee |
| mediumspringgreen | #00fa9a | mediumturquoise | #48d1cc | mediumvioletred | #c71585 |
| midnightblue | #191970 | mintcream | #f5fffa | mistyrose | #ffe4e1 |
| moccasin | #ffe4b5 | navajowhite | #ffdead | navy | #000080 |
| oldlace | #fdf5e6 | olive | #808000 | olivedrab | #6b8e23 |
| orange | #ffa500 | orangered | #ff4500 | orchid | #da70d6 |
| palegoldenrod | #eee8aa | palegreen | #98fb98 | paleturquoise | #afeeee |
| palevioletred | #db7093 | papayawhip | #ffefd5 | peachpuff | #ffdab9 |
| peru | #cd853f | pink | #ffc0cb | plum | #dda0dd |
| powderblue | #b0e0e6 | purple | #800080 | rebeccapurple | #663399 |
| red | #ff0000 | rosybrown | #bc8f8f | royalblue | #4169e1 |
| saddlebrown | #8b4513 | salmon | #fa8072 | sandybrown | #f4a460 |
| seagreen | #2e8b57 | seashell | #fff5ee | sienna | #a0522d |
| silver | #c0c0c0 | skyblue | #87ceeb | slateblue | #6a5acd |
| slategray | #708090 | slategrey | #708090 | snow | #fffafa |
| springgreen | #00ff7f | steelblue | #4682b4 | tan | #d2b48c |
| teal | #008080 | thistle | #d8bfd8 | tomato | #ff6347 |
| turquoise | #40e0d0 | violet | #ee82ee | wheat | #f5deb3 |
| white | #ffffff | whitesmoke | #f5f5f5 | yellow | #ffff00 |
| yellowgreen | #9acd32 |  |  |  |  |

2.2. Определение цвета в кодировке HSL.

В дополнение к аддитивной модели определения цвета RGB в библиотеке PIL применяется так называемая "интуитивная" модель определения цвета HSL (от англ. Hue – "цвет", Saturation – "насыщенность" , Lightness – "освещенность") – это цветовая модель, в которой цвет определяется тремя параметрами (Рис.***7):

- цветом (оттенком, тоном);

- насыщенностью;

- освещенностью, "светлотой".

Рис.***7. Схема определения цветов модели HSL .

Определение цвета модели HSL в системе PIL задается строкой вида  "hsl(H,S%,L%)".

Здесь:

- H – угол в градусах на цветовом круге (например: 0 – красный цвет, 60 – желтый, 120 – зеленый цвета и т.д.);

- S – насыщенность: 0% ненасыщенный (серый), 100% полностью насыщенный;

- L – освещенность, "светлость":  0% для черного, 50% для нормального, и 100% для белого.

Например: "hsl(180,100%,50%)" – цвет "циан".

Художники, работающие в области компьютерной графики, часто используют эту модель, так как по сравнению с RGB, которая определяет цвет как комбинацию основных цветов, выраженных набором цифр, HSL представляет цвет в более привычной форме, согласованной с моделью восприятия цвета человеком. Модель HSL (похожую модель HSB и наиболее прогрессивную на сегодняшний день модель LAB) часто используют для цветокоррекции изображения, которое затем конвертируется в RGB с доработкой после конвертации в случае искажения цвета. Например в ***2 приведен пример использования формата HSL для коррекции цветовой гаммы изображения (Рис.***8). Следует помнить, что реальная цветопередача может отличаться от приведенных в это документе, так она зависит от особенностей цветопередачи конкретного устройства отображения.

Рис***8. Пример коррекции изображения с использованием модели HSL: слева вверху – исходное изображение, слева внизу – изменение  H (Hue – цвет) на -30(, справа вверху – изменение  H на +30(,  и справа вверху – изменение  H на +90(.

Поскольку в PILLOW используются так же "интуитивные" форматы хранения изображений HSV и Lab кратко рассмотрим их особенности.

Модель HSV (или, точнее – HSB) – это аббревиатура слов:

- Hue – оттенок цвета, цветовой тон;

- Saturation  – насыщенность: чем выше этот параметр, тем "чище" будет цвет, а чем ниже, тем ближе он будет к серому;

- Value – яркость (поэтому более точное название параметра – Brightness и, следовательно, название модели HSB); чем выше значение, тем   цвет ярче (но не "белее", как в HSL), а чем ниже, тем темнее (0% - черный)

Для сравнения на Рис.***9  представлены трехмерные представления моделей  HSL и HSV

Рис.***9 Трехмерные модели цвета HSL (слева) и HSV-HSB (справа).

Вот так (Рис.***10.) выглядит окно определения этой модели в графическом редакторе Inkscape.

Рис.***10. Определение цвета модели HSL  в графическом редакторе Inkscape (слева) и paint.net (справа).

На следующих рисунках (Рис.***11а.) демонстрируются цветовые карты цветов для некоторых значений H (Ungle) при изменении Lightness и saturation в пределах 0..100%.

Рис.***11а. Изменение цветового угла от 0 до 80 градусов.

Рис.***11б. Изменение цветового угла от 90 до 170 градусов.

Рис.***11в. Изменение цветового угла от 180 до 260 градусов.

Рис.***11г. Изменение цветового угла от 270 до 350 градусов.

Рис.***11д. Изменение цветового угла от 300 до 20 (380) градусов.

Примечание. Изображения на Рис.11 получены с помощью тестовой программы:

import matplotlib.pyplot as plt

from PIL import Image, ImageDraw # в Python 3.*

#import Image, ImageDraw в Python 2.*

def testHSL_2():

def hsl( ungle, saturation, Lightness ):

return "hsl(%d,%d%%,%d%%)"%( ungle, saturation, Lightness )

size = ( 100, 100 )

startAngle, dAngle = 0, 80

imgs = [Image.new('RGB',size,'hsl(180,50%,50%)' ) for i in range(9)]

ni = len( imgs )

plt.figure(1)

for i in range( ni ) :

draw = ImageDraw.Draw( imgs[ i ] )

ungle = startAngle + i*dAngle

for x in range( size[0] ) :

for y in range( size[1] ) :

draw.point( (x,y), hsl( ungle, x, y ) )

plt.subplot( 330 + i + 1 )

plt.xlabel('saturation')

plt.ylabel('Lightness Ungle = %d'%( ungle ) )

plt.imshow( imgs[ i ] )

plt.axis([0, 100, 0, 100])

plt.show()

Следует иметь ввиду, что данная модель не всегда корректно может отображаться в некоторых графических системах. Например,  вот как это выглядит в Paint:

( Рис.***12).

Рис.***12. Отображение приведенных выше карт изображений в Paint.

2.3 Модель Lab

Кратко остановимся на модели Lab. В системе PILLOW (в более старой системе PIL эта модель отсутствует) эта модель представлено только на уровне формата хранения данных, Определение цвета этой модели (по крайне мере до версии 5.1.0 включительно) отсутствует.

Аббревиатура Lab  расшифровывается следующим образом:

- L – Luminance – освещенность (совокупность яркости и интенсивности);

- a – один из компонентов цвета, меняется от зеленого до красного;

- b – второй из компонентов цвета, меняется от синего до желтого.

Схематическое определение цвета в этой модели показано на Рис.***13

Рис.***13. Диапазоны цветов для компонент a и b при освещенности 25% (слева) и 75% (справа).

Модель Lab, кроме относительной равноконтрастности, имеет еще ряд достоинств [***1. стр.41-42]:

- описание цвета в этой системе фактически моделирует процесс представления цвета зрительным аппаратом человека;

- благодаря характеру определения цвета система дает возможность отдельно воздействовать на яркость, контрастность и цвет изображения; также при воспроизведении цвета с помощью модели Lab (например, при допечатной подготовке) можно избирательно воздействовать на отдельные цвета, что делает Lab удобным инструментом цветокоррекции;

- Lab является аппаратно-независимой моделью, однозначно определяющей цвет, поэтому она используется для конвертирования данных между другими цветовыми пространствами;

- в силу своей независимости от аппаратных устройств модель Lab позволяет воспроизводить одни и те же цвета независимо от особенностей устройства (монитора, принтера или компьютера), которые используются для создания или вывода изображения.

2.4. Преобразование параметров цветовых моделей изображений.

Хотя в PIL (PILLOW) при определении изображения используются различные  цветовые модели, следует помнить, что аппаратная реализация отображения в основном основана на модели кодировки цветов RGB или CMY (CMYK).

Модели CMY или CMYK (Cian – голубой, Magenta – пурпурный, Yellow – желтый, blacK или Key – черный)) и CMYK (голубой, пурпурный, желтый, черный). Эти модели используются при подготовке цветного изображения для растровой печати (рис.***14), в которой создание оттенков цвета основано на субтрактивном  смешении цветов [***1, стр.45].

Рис.***14  Схематическое изображение субтрактивной модель цветопередачи CMYK

Ранее рассмотренные модели (RGB, HSL и Lab) основаны на "излучающем", "активном" смешении цветов изображения, а в моделях CMY (CMYK) цветность изображения основана на эффекте смещении составляющих отраженного света или "субтрактивном"  смешении.

Еще раз обращаем ваше внимание, что отображение цветного изображения зависит от физических параметров устройства отображения, поэтому цветовая гамма изображения, полученного на одном устройстве может несколько отличаться от цветовой гаммы, полученной на другом устройстве.

2.4.1. Формулы преобразования моделей RGB, CMYK и HSL.

Приведем формулы преобразования составляющих одной цветовой модели в другу.

Преобразование (конвертация) из RGB в CMYK [***1, стр.48]:

Преобразование из RGB в  HSL достаточно сложное:

где:

R,G,B – значение цвета в модели RGB, приведенные к диапазону [0,1];

MAX – максимум из трех значений (R,G,B);

MIN – минимум из трех значений (R,G,B);

H – тон в диапазоне [0,360];

S – насыщенность в диапазоне [0,1];

L – освещенность, "светлость в диапазоне [0,1];

Преобразование из HSL в RGB (***3):

(приведение к интервалу [0,1])

### Для каждого цвета c=R,G,B:

2.4.2. Средства преобразования цветовых моделей в Python  и PIL (PILLOW).

В библиотеке PIL имеется функция, которая преобразует строковое задание цвета в ккортеж из значений цветов в модели RGB – функция ImageColor.getrgb(color).

Пример:

>>> from PIL import ImageColor

>>> ImageColor.getrgb( "#ffff00" )

(255, 255, 0)

>>> ImageColor.getrgb( "hsl(180,100%,50%)" )

(0, 255, 255)

В систему программирования Python включен модуль colorsys, содержащий ряд функций преобразования данных цвета из одной модели в другой.

В частности, в библиотеке определены функции:

h, l, s = rgb_to_hls( r, g, b )

r, g, b = hls_to_rgb( h, l, s )

h, l, v = rgb_to_hsv( r, g, b )

r, g, b = hsv_to_rgb( h, l, v )

При этом все параметры, как входные, так и выходные определены, в относительных величинах. Например, h=40( представляется как h= 0.1111, а r=100 представляется как r=0.392

Еще пример:

>>> import colorsys

>>> colorsys.rgb_to_hsv(0.2, 0.4, 0.4)

(0.5, 0.5, 0.4)

>>> colorsys.hsv_to_rgb(0.5, 0.5, 0.4)

(0.2, 0.4, 0.4)

В качестве демонстрации примера программы коррекции цвета, далее следует текст программы, результат работы продемонстрирован выше Рис***8.

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from PIL import Image, ImageDraw, ImageColor

import colorsys

def testHSL_3():

def preobr( kh, kl, ks ):

nonlocal r, g, b

r, g, b = r / 255, g / 255, b / 255

h, l, s = colorsys.rgb_to_hls( r, g, b )

h, l, s = h*kh, l*kl, s*ks

r, g, b = colorsys.hls_to_rgb( h, l, s )

r, g, b = int(round(r*255)), int(round(g*255)), int(round(b*255))

s = "cherepaha.png"

plt.figure(1)

img = Image.open( s )

mn = np.array( img )

plt.subplot( 211 )

plt.imshow( img )

plt.subplot( 212 )

w, h = img.size

mn = np.array( img, dtype='u1' )

ugol = 0 # gradusy

kh, kl, ks = ugol/360+1.0, 1.0, 1.0

for ir in range( h ) :

for ic in range( w ) :

r, g, b = mn[ir][ic][0], mn[ir][ic][1], mn[ir][ic][2]

preobr( kh, kl, ks )

mn[ir][ic][0], mn[ir][ic][1], mn[ir][ic][2] = r, g, b

img2 = Image.fromarray( mn )

plt.imshow( img2 )

plt.show()

# testHSL_3

Литература к Дополнению ****

***1. Рац, А.П. Основы цветоведення н колористики. Цвет в живописи, архитектуре и дизайне: курс лекций / А.П. Рац : М-во образования и науки Росс. Федерации. Моск. гос. строит, ун-т. Москва : МГСУ. 2014. 128 с.

***2. wikipedia. HSL and HSV, https://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV

***3. wikipedia. HSL, https://ru.wikipedia.org/wiki/HSL  ***

***4. Яркость (характеристика цвета) (версия Миг),  https://traditio.wiki/HSL_%D0%B8_HSV_(%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8)_(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%B3)

***5. HSL и HSV (цветовые модели) (версия Миг)   https://traditio.wiki/HSL_%D0%B8_HSV_(%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8)_(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%B3)