Інтерфейс AutoCAD 2009. Опис робочого вікна AutoCAD і його зон.

Мета: Познайомитися з програмою AutoCAD 2009, дослідити інтерфейс головного вікна, знати основні команди налаштування панелей інструментів та команд.

План

- Вікна AutoCAD 2009.

  - Стрічковий інтерфейс.

  - Графічна зона

  - Рядок меню і панелі інструментів.

- Особливості роботи з системним меню AutoCAD.

- Панелі інструментів.

- Вікна AutoCAD 2009.

  - Стрічковий інтерфейс.

Після запуску програми відкривається робоче вікно AutoCAD (мал. 1)

При першому погляді на таку велику кількість кнопок, значків, меню і т.п. можуть розбігтися очі у кого завгодно. Проте з часом ми взнаємо, що кожна кнопка, кожне меню є потрібними, а робота зі всім цим не так вже важка і заплутана, як могло показатися спочатку.

Однією з основних відмітних особливостей AutoCAD 2009 щодо попередніх версій є абсолютно новий стрічковий інтерфейс. Тобто замість використовування розрізнених панелей інструментів і рядка меню розробники AutoCAD запропонували використовувати так звану стрічку інструментів. Якщо ви працювали коли-небудь хоча б з одним з додатків пакету Microsoft Office 2007, поняття стрічки інструментів повинне бути знайомо. Ви можете, не прибираючи стрічки, включити використовування рядка меню, відобразити необхідні панелі інструментів, створити свої панелі інструментів на додаток до тих, що є і багато що інше. Також ви можете повернутися до інтерфейсу попередніх версій AutoCAD.

За умовчанням після установки AutoCAD 2009 завантажується в класичному робочому просторі, тобто з настройками і інтерфейсом, максимально наближеним до попередніх версій AutoCAD.

Робочим простором, що використовує стрічковий інтерфейс і що рекомендується для використовування в AutoCAD 2009, є робочий простір 2D малювання і анотації. Для  тривимірного проектування призначено робочий простір 3D Моделювання. Перехід між робочими просторами здійснюється або вибором із списку, що розкривається, на панелі інструментів Робочі простори, або по клацанню кнопкою миші на кнопці  в рядку стану, в правому нижньому кутку вікна AutoCAD 2009.

Мал. 1.1 Робоче вікно AutoCAD

Мал. 1.2 Вікно AutoCAD 2009

Отже, перейдемо в робочий стан 2D малювання і анотації. Вікно AutoCAD 2009 показано на мал. 1.2.

Стрічка має декілька вкладок. Перехід між якими здійснюється клацанням миші по їх назвах. Назви вкладок розміщуються над самою стрічкою і замінюють собою рядок меню, який за умовчанням відсутній. Кожна з вкладок стрічки містить групу або групи інструментів, призначених для виконання певного класу задач (мал. 1.3):

а) Вкладка «Головна»

б) Вкладка «Блоки та посилання»

в) Вкладка «Анотації»

г) Вкладка «Сервіс»

д) Вкладка «Вид»

е) Вкладка «Висновок»

Мал. 1.3 Стрічка інструментів AutoCAD 2009

- Головна - ця вкладка доступна за умовчанням при запуску AutoCAD 2009 і містить всі основні інструменти по малюванню і редагуванню, а також управлінню шарами (переходу між шарами), вставці блоків і анотацій, а також завданню зовнішнього вигляду ліній побудови (тип, колір, товщина).

- Блоки і посилання - призначена для роботи з блоками. Базові інструменти блоків (наприклад, інструмент вставки блоку) присутні і на головній вкладці, але тут зібраний набір можливостей по роботі з блоками і їх атрибутами.

- Анотації - нанести розміри, вставить/відредагування анотацію, поставить винесення, накреслити таблицю або задати параметри текстового напису допоможе дана вкладка.

- Сервіс - дана вкладка покликана забезпечити зручний доступ до настройок AutoCAD 2009, а також до різних сервісних функцій. Як приклад однієї з сервісних функцій можна відзначити засіб вимірювання відстаней на кресленні.

- Вид - містить настройки, що впливають на параметри і способи відображення креслення у вікні AutoCAD 2009, а також на зовнішній вигляд самого вікна AutoCAD 2009.

- Висновок - на даній вкладці зосереджені інструменти висновку на друк і експорту.

Всі інструменти на вкладках стрічки з'єднані в групи. Кожна з груп обведена малопомітною прямокутною рамкою. Не дивлячись на те, що на стрічці аж 6 вкладок, все одно всі інструменти на ній не помістилися. інструменти (доступні раніше з меню), що не помістилися, нікуди не пропали. В правому нижньому кутку деяких груп інструментів на стрічці присутній значок . Клацнувши по ньому мишкою, ви дістанете доступ до додаткових інструментів групи.

1.2. Графічна зона

Графічна зона - цей великий простір в середині робочого вікна AutoCAD, в якому проводяться всі побудови.

За умовчанням кольором графічної зони є чорний, а побудови відображаються білими лініями. Це зроблено для того, щоб у вас менше втомлювалися очі. Адже дивитися на білий екран монітора - це майже те ж саме, що дивитися на лампочку, що світиться. Очам, як ви розумієте, користь від цього мало. При цьому при друці креслень все буде так, як треба: колір паперу буде білим, а побудови чорними (або такими, якими ви їх вкажете). Креслення тільки на екрані виглядає чорним.

Якщо ж ви хочете, щоб і на екрані креслення виглядало білим, то це можна без праці зробити (див. п. 21.3). Всі ілюстрації в даній книзі зроблені з білою графічною зоною, тому що в друкарському варіанті саме так краще видно. Я ж в своїй повсякденній роботі використовую чорний колір графічної зони, тому що так менш шкідливо для очей.

В лівому нижньому кутку графічної зони розміщена піктограма системи координат (див. мал. 1.4). Вона складається з двох стрілок, які показують позитивний напрям відповідних осей координат.

В нижній частині графічної зони знаходиться корінець з написом Модель (Model). Спочатку він вибраний, а ви працюєте на відповідній йому вкладці (в так званому «режимі моделі») - проводите побудови і стандартний друк креслення.

Поряд з корінцем Модель (Model) є два інші корінці - Лист 1 (Layout 1) і Лист 2 (Layout 2). Вони використовуються для переходу на вкладки, призначені для створення спеціальних компоновок креслення перед виведенням його на друк (про них ми поговоримо в гл. 22).

1.3 Рядок меню і панелі інструментів

Меню і його склад

За умовчанням ні в одному з режимів роботи рядок меню в AutoCAD не відображається. Мається на увазі, що доступ до всіх інструментів і можливостей AutoCAD ви можете одержати із стрічки інструментів або, в крайньому випадку, з панелі інструментів. В крайньому випадку, можна клацнути мишкою по великій букві А в лівому верхньому кутку програми, і ви одержите подібність меню, але в декілька іншому форматі ( див. мал. 1.9). вибір команд в даному меню здійснюється звичайним способом.

В той же час особисто мені зручніше періодично користуватися старим добрим рядком меню в звичному вигляді. Рядок меню можна відобразити на додаток до стрічки інструментів (її можна спостерігати на мал. 1.5). При цьому багато місця вона не займе, а зручність додасть істотно. Принаймні особисто для мене це саме так.

Щоб відобразити рядок меню, клацніть правою кнопкою миші в області панелі швидкого доступу і в контекстному меню, що з'явилося, виберіть команду Показати рядок меню.

Щоб згодом приховати рядок меню, ще раз клацніть по ній правою кнопкою миші і в контекстному меню, що з'явилося, знову виберіть ту ж команду Показати рядок меню (в результаті галочка напроти команди буде прибрана, а сам рядок меню зникне з екрану).

Меню в AutoCAD 2009 містить 11 розділів-пункти, в які згруповані команди AutoCAD- Може бути і дванадцятий пункт Express, якщо ви при установці програми вказали встановити додатковий набір інструментів Express Tools. Об'єднання в розділи проводилося по функціональній ознаці (призначенню) команд, а самі ці розділи такі:

- Файл (File) - містить команди для роботи з файлами креслень: відкриття, збереження, друку, експорту в інші файли креслень і виходу з системи AutoCAD.

- Правка (Edit) - об'єднує в собі загальні команди редагування: копіювання, вирізування, вставка.

- Вигляд (View) - включає команди управління видом креслення на екрані, а також управління параметрами відображення тривимірних моделей.

- Вставка (Insert) - розділ, об'єднуючий в собі команди, призначені для вставки в креслення різних елементів (блоків, картинок, об'єктів OLE і т. д.).

- Формат (Format) - містить команди установки меж креслення і одиниць вимірювань, управління стилем тексту, розмірами, роботи з шарами, кольором, типом і завтовшки лінії.

- Сервіс (Tools) - розділ, об'єднуючий команди управління системою, установки параметрів креслення і т.п.

- Малювання (Draw) - містить команди креслення всіляких графічних елементів.

- Розміри (Dimension) - тут знаходяться команди для нанесення розмірів.

- Редагувати (Modify) - містить команди редагування (зміни) графічних об'єктів.

- Вікно (Window)  - розділ, що дозволяє за допомогою своїх команд набудувати одночасне відображення відразу декількох креслень.

- Довідка (Help) - містить команди обігу і роботи з

- довідковою службою AutoCAD.

Клацнувши лівою кнопкою миші по назві розділу, ви розкриєте список команд, що є в ньому, - підменю. Так само (клацанням миші) виконується вибір однієї з команд, що є в підміню.

Для переходу між пунктами системного меню після відкриття одного з них достатньо просто перевести покажчик миші на відповідний пункт (ще одне клацання не потрібне). Для закриття підміню, тобто відмови від виконання якої-небудь дії, слід клацнути мишкою в будь-якому місці за межами підміню.

2. Особливості роботи з системним меню AutoCAD

При всій простоті вибору команд з меню існує ряд особливостей цієї процедури, про які слід згадати.

Так, якщо після назви команди стоїть багатокрапка - це значить, що перед її виконанням вам знадобиться ввести деяку додаткову інформацію. При цьому на екрані з'явиться спеціальне вікно (так зване діалогове вікно), в якому і проводиться завдання додаткових параметрів.

Наприклад (див. мал. 1.4), багатокрапку варто після команди Відкрити...(Open...).

Мал.. 1.4 Розділ меню File (Файл) та його команди.

І це логічно: перш ніж відкрити креслення, треба вказати додаткову інформацію - ім'я відповідного файлу, без чого виконання команди відкриття неможливе.

Колір назв деяких команд може бути тьмяно-сірим (наприклад, команда Часткове завантаження (Partial Load) на мал. 1.4). Це означає, що їх виконання в даний момент в даній ситуації неможливе.

Після назв деяких команд вказані певні клавіші або клавіатурні комбінації - «гарячі клавіші» (наприклад, Зберегти (Save) на мал. 1.4). Цими комбінаціями можна скористатися для швидкого виконання відповідних команд без виклику меню.

3. Панелі інструментів

Не дивлячись на введення стрічки інструментів, в AutoCAD як і раніше передбачено використовування панелей інструментів. У принципі, новоявлена стрічка інструментів покликана замінити собою як рядок меню, так і панелі інструментів. Адже стрічка за своєю суттю і представляє зведені воєдино всі панелі. Проте далеко не завжди це зручно. По-перше, часто дуже бажано, щоб потрібні інструменти завжди були у вас перед очима. У випадку ж із стрічкою вам потрібно спочатку пригадати, на якій вкладці знаходиться потрібний інструмент, перейти на цю вкладку, знайти там інструмент. Іноді, якщо точне розташовує інструменту незрозуміло, доводиться перебирати дві-три вкладки, поки знайдеш необхідне.

По-друге, дуже часто не всі інструменти відображені безпосередньо на стрічці, а щоб дістати доступ до інструменту, вимагається клацнути по значку в певній групі. Тоді розкривається набір всіх інструментів групи, серед яких показуються додаткові інструменти і серед яких може виявитися необхідний вам. Все це істотно знижує ефективність роботи в AutoCAD. Обох цих недоліків позбавлені панелі інструментів. Як правило, одна панель відображає повний набір інструментів певної категорії, наприклад, панель Малювання, містить весь арсенал інструментів малювання, передбачених в AutoCAD.

Недоліком панелі є те, що вона постійно видна. В певний момент вона потрібна, але коли інструменти її не потрібні, вона заважає у вікні. Якщо відобразити декілька панелей, то графічна частина може значно скоротитися і знову ж таки стане незручно працювати. Вихід з даної ситуації один: відобразити на екрані декілька панелей, які реально вам потрібні дуже часто, а періодичними інструментами користуватися із стрічки інструментів.

Для відображення рекомендуються панель Малювання і панель Редагування. Саме ці панелі за умовчанням відображалися у вікні попередніх версій AutoCAD. Рекомендується і зараз їх відобразити, при цьому при нагоді користуючись і стрічкою інструментів (мал. 1.5).

Панелі інструментів істотно спрощують роботу в AutoCAD - для виконання команди достатньо просто клацнути лівою кнопкою миші по відповідній кнопці на панелі інструментів.

Кнопки об'єднуються в панелі інструментів по своєму призначенню. Так, наприклад, на панелі інструментів Малювання (Draw) розміщені кнопки команд малювання, а на панелі інструментів Вставка (Insert) - кнопки команд вставки.

За умовчанням після установки системи AutoCAD на екрані відображаються тільки дві панелі (див. мал. 1.2):

- Робочі простори (Workspaces) - дозволяє переходити з двомірного проектування в робочий простір тривимірного моделювання і назад.

- Стандартні анотації - тут зібрані основні кнопки (Збереження, Відкриття, Друк і т.д.), які можуть знадобитися при роботі з кресленням.

Крім цих, в AutoCAD є ще і інші панелі інструментів (всього їх 38 в AutoCAD 2009). Просто дані панелі є тими, що найбільш часто використовуються, а інші - ні. Тому вони і не відображаються, щоб не займати місце. У разі потреби ви можете відобразити потрібну панель або, навпаки, приховати непотрібну. По суті достатньо клацнути правою кнопкою миші по будь-якій з видимих панелей інструментів н в контекстному меню, що з'явилося, вибрати потрібну панель (див. мал. 1.5).

Мал.. 1.5 Відображення потрібних панелей інструментів.

Необхідне відмітити, що на панелях AutoCAD н на стрічці інструментів використовуються кнопки двох різних типів: звичайні і «розкриваються». Звичайні кнопки при клацанні по них мишею приводять до виконання певної дії або команди.

Кнопки, що розкриваються, мають в своєму правом нижньому куті маленький трикутник, і якщо по такій кнопці клацнути лівою кнопкою миші і не відпускати її, то буде розкритий вкладений список кнопок (див. мал. 1.6). В ньому звичайно містяться кнопки різних варіантів виконання однієї і тієї ж команди.

Мал. 1.6 Приклад кнопки, що «розкривається»

Так, і ще. Якщо покажчик миші затримати над якою-небудь кнопкою, то через секунду з'явиться спливаюча підказка у вигляді вікна з назвою команди. Одночасно в рядку стану виводиться текстова інформація про команду.

- Палітра інструментів

В додаток до стрічки інструментів і панелей інструментів в AutoCAD передбачена так звана Палітра інструментів. Вона (див. мал. 1.7) призначена для швидкого розміщення на кресленні блоків і штрихувань, що часто використовуються. Про роботу з нею ми детально поговоримо в розділах, присвячених відповідно блокам і штрихуванням.

Відразу після установки AutoCAD палітра інструментів може бути невидна. Щоб її відобразити, слід клацнути мишкою по кнопці або натискувати «Ctrl»+«3» на клавіатурі.

- Зона командного рядка

Зона командного рядка - це невелике вбудоване прямокутне вікно внизу робочого вікна AutoCAD. Стандартна величина цього вікна рівна приблизно 3 строчкам тексту, хоча самих рядків може бути і більше: їх кількість не обмежена. Використовуючи зону командного рядка, ви можете уручну вводити координати, задавати параметри і т.д.

В командному рядку записуються і дублюються всі дії по створенню креслення і роботі з ним. Навіть якщо ви запускаєте команду клацанням миші по відповідній кнопці на панелі інструментів, то все одно її ім'я буде відображено в командному рядку. І, вже кінцево, все, що ви вводите з клавіатури, тут же відображається в командному рядку.

Через командний рядок система AutoCAD спілкується з вами. При цьому спілкування відбувається в текстовому режимі. Наприклад, в ході виконання якої-небудь команди в командному рядку з'являтимуться запити, відповідаючи на які ви задаватимете необхідні параметри для виконання команди.

Крім того, коли ви припуститеся яку-небудь помилку, система AutoCAD повідомить вас про це в командному рядку. Тому я рекомендую завжди стежити за командним рядком. Часто тільки з неї можна взнати, що відбувається і що потрібне в даний момент програмі.

Примітка

Розмір зони командного рядка можна збільшити, перетягнувши мишкою вгору її верхню межу. Більш того, в AutoCAD 2009 зону командного рядка взагалі

- Рядок стану

В самому низу робочого вікна AutoCAD, під зоною командного рядка, розташований рядок стану (див. мал. 1.2 і 1.8). В AutoCAD 2009 вона стала зовсім несхожа на рядок станів в попередніх версіях. Перш за все необхідно відзначити перетворення багатьох текстових кнопок в графічні. Наприклад, раніше в рядку стану була така кнопка СІТКА. Натиснення на неї включало/вимикати відображення сітки на робочій області вікна AutoCAD (типу міліметрівки для точності побудов). Тепер в AutoCAD 2009 вона має вигляд !!!!. Те ж відбулося з іншими кнопками включення/виключення різних режимів в рядку стану.

Мал.. 1.8 Рядок стану

Кому як, але особисто мені зручніше користуватися текстовими кнопками для включення/виключення різних режимів. У вікні AutoCAD і без того повно загадкових кнопок, серед яких потрібно якось орієнтуватися, щоб ще постійно розгадувати, що означає та або інша кнопка в рядку стану, коли існує можливість просто на російській мові написати, що за режим включає та або інша кнопка в рядку стану.

Благо в AutoCAD 2009 передбачили можливість відкоту до традиційного виду кнопок режимів в рядку стану. Все, що потрібно зробити, - це клацнути в рядку стану в області кнопок режимів правою кнопкою миші, в контекстному меню, що з'явилося, зняти галочку напроти пункту Використовувати значки (мал. 1.9). Згодом можна відновити графічний вид кнопок повторно виконавши ту ж операцію і повернувши таким чином галочку навпроти Використовувати значки. Зовнішній вигляд рядка стану з текстовим представленням кнопок показаний на мал. 1.10.

Мал.. 1.9 Включаємо текстове відображення кнопок в рідку стану

Мал. 1.10 Рядок стану із текстовим зображенням кнопок

В лівій частині цього рядка звичайно відображаються поточні координати покажчика миші, а в правій - розміщено декілька кнопок, за допомогою яких задаються режими креслення:

- КРОК (SNAP) - в графічному вигляді виглядає як .

- СІТКА (GRID) - в графічному вигляді виглядає як

- ОРТО (ORTHO) - в графічному вигляді виглядає як

- ОТС-ПОЛЯР (POLAR) - в графічному вигляді виглядає як .

- ПРИВ'ЯЗКА (OSNAP) - в графічному вигляді виглядає як  .

- ОТС-ПРИВ'ЯЗКА (OTRACK) - в граф. вигляді виглядає як .

- ДПСК (DUCS) - в графічному вигляді виглядає як .

- ДИН (DYN) - в графічному вигляді виглядає як

- ВАГА (LWT) - в графічному вигляді виглядає як .

- БС - в графічному вигляді виглядає як .

Включення і виключення режимів проводиться клацанням лівої кнопки миші по відповідній кнопці. При цьому включена кнопка режиму на екрані виглядає як втоплена.

Примітка

Кожний з режимів розглядається у відповідній йому по значенню главі.

- Диспетчер підшивань

Диспетчер підшивань - це нововведення, що з'явилося в AutoCAD, починаючи з версією 2006. Даний диспетчер служить для зручною поводження з великою кількістю креслень, створення підшивань креслень (наборів креслень за одним проектом) і т.д.

Не дивлячись на те. що відразу після установки системи AutoCAD Диспетчер підшивань присутній в робочому вікні, його звичайно прибирають, щоб звільнити місце для креслення. Але при необхідності нього можна повернути.

Щоб прибрати Диспетчер підшивань з екрану, клацніть мишкою але кнопці X в лівому верхньому кутку Диспетчера, і він зникне. Повернути його можна, клацнувши мишкою по значку  або натискуючи клавіатурну комбінацію -«Ctrl» + «4»

- Панель швидкого доступу

В самому верху вікна програми, над стрічкою розташована панель швидкого доступу (мал. 1.11). На цій панелі розташовуються інструменти, доступні у будь-який момент і видимі у вікні незалежно від того, на які вкладки стрічки ви переходите. Але умовчанню на даній панелі розміщено всього шість   інструментів,  що відповідають за операції, що загальновживаються: Створити	Зберегти Відмінити і Повторити  і т.п.

Мал. 1.11. Панель швидкого доступу

Проте ви можете додати на панель швидкого доступу і інші інструменти, які вам будуть потрібні. Щоб зробити це, клацніть в області панелі швидкого доступу правою кнопкою миші і в контекстному меню, що з'явилося, виберіть команду Адаптація панелі швидкого доступу. В результаті з'явиться діалогове вікно Адаптація інтерфейсу користувача. В ньому ви знайдете список всіх кнопок, що є в AutoCAD (див. мал. 1.12). Щоб помістити яку-небудь з них, просто вхопитеся за неї мишкою і перетягнете її на панель.

Мал. 1.20 Вибір інструментів для розміщення на панелі швидкого доступу.