Лабораторна робота №4.

Розробка шаблона креслення формату А4 в autocad.

Хід роботи:

1. Ознайомитися з додатковими матеріалами.

2. Встановити програму autocad на комп'ютер.

3. Розробити в програмі autocad шаблон креслення формату 
А4 ландшафтної орієнтації.

4. Надіслати скрін розробленого шаблону яв результат роботи в систему мудл.

Матеріали для ознайомлення

Вимоги стандартів до оформлення креслень:

Усі креслення оформляють відповідно до вимог чинних стандартів Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД):

ГОСТ 2.301-68 (СТ РЕВ 1181-78) – формати;

ГОСТ 2.104-68 (СТ РЕВ 140-74, СТ РЕВ 365-76) – основні написи;

ГОСТ 2.302-68 (СТ РЕВ 1180-78) – масштаби;

ГОСТ 2.303-68 (СТ РЕВ 1178-78) – лінії;

ГОСТ 2.304-81 (СТ РЕВ 851-78… СТ РЕВ 855-78) – шрифти креслярські;

ГОСТ 2.306-68 – позначення графічних матеріалів та правила їх нанесення на кресленнях;

ГОСТ 2.307-68 (СТ РЕВ 1976-79, СТ РЕВ 2180-80) – нанесення розмірів і граничних відхилень.

Креслення виконуються на аркушах креслярського паперу формату згідно з ГОСТ 2.301-68. Формати креслярських аркушів вибирають залежно від габаритних розмірів креслення. Розміри форматів визначаються розмірами зовнішньої рамки креслення (рис. 1). Згідно з ГОСТ 2.301-68 регламентуються п’ять основних форматів: А0 – 841x1189; А1 – 594x841; А2 – 420х594; А3 – 297х420; А4 – 210x297.

Рис. 1. Оформлення основних форматів

Поле креслення обмежується рамкою, товщина лінії якої не менше ніж 0,7 мм, на відстані 20 мм від лівої межі аркуша (поле для підшивання) та на відстані 5 мм від інших сторін зовнішньої рамки (див. рис. 1). У правому нижньому куті, незалежно від розмірів сторін поля креслення, розміщується основний напис (рис. 2, 3) за винятком формату А4, де він розміщується тільки вздовж сторони 210 мм (див. рис. 1).

Після нанесення рамки креслення в правому нижньому куті креслять габаритні розміри основного напису креслення, єдиного для всіх форматів. Форма основного напису відповідно до ГОСТ 2.104-68 (СТ РЕВ 140-74, СТ РЕВ 365-76) наведена на рис. 24, а заповнення граф основного напису – на рис. 3.

Рис. 2. Форма основного напису креслень і схем

Рис. 3. Приклад заповнення основного напису креслень і схем

Крім того, на кресленнях обов’язкова податкова графа розміром 70x14мм у лівому верхньому куті (рис. 4), де записують (повернутим на 180° відносно основного напису) позначення конструкторського документа (рис. 4).

Для обведення креслень необхідно вибирати товщину основних суцільних ліній у межах 0,5…1,4 мм, а товщину решти ліній згідно з ГОСТ 2.303-68 (СТ РЕВ 1178-78). Назви ліній і їх призначення встановлені державним стандартом. На рис. 5 наведено приклад використання ліній, їх назви та призначення.

Рис. 4. Додаткова графа

Рис. 5. Приклад використання ліній на кресленні

Всі написи на кресленнях та інших технічних документах виконуються креслярським шрифтом згідно з ГОСТ 2.304-81 (СТ РЕВ 851-78…СТ РЕВ 855-78). Основні параметри шрифту: розмір шрифту h – висота великих літер у мм; висота малих літер – с = (7/10)h; товщина літер – ; ширина літер – g.

Щоб зручніше було вивчати форми літер і цифр, шрифти виконують на допоміжній сітці (рис. 6). Крок  сітки залежить від розміру шрифту. На рис. 6 наведені розміри шрифту, які використовуються при виконанні креслень та написів, та показана конструкція літер і цифр. Наведено приклад шрифту Б (ГОСТ 2.304-810), який рекомендується для виконання навчальних креслень.

Розміри на кресленнях наносять для визначення величини виробу і його елементів. Основні правила нанесення розмірів на кресленнях регламентуються ГОСТ 2.307-68. Кількість розмірів на зображеннях повинна бути мінімальною, але достатньою для виготовлення і контролю виробу. Не дозволяється повторювати розміри одного елемента на різних зображеннях. Розміри наносять за допомогою виносних та розмірних ліній і розмірних чисел (рис. 7).

Рис. 7. Нанесення виносних та розмірних ліній

Розміри бувають лінійні (рис. 8, а) та кутові (рис. 8, б).

а)								б)

Рис. 8. Лінійні та кутові розміри

Для нанесення розмірів радіусів, діаметрів, довжин сторін квадрата, уклону і конусності існують спеціальні знаки, які наносяться перед розмірним числом. Форма і розміри цих знаків регламентуються стандартом ГОСТ 2.301-81.

Уклон характеризує відхилення прямої лінії від горизонтального положення і вимірюється тангенсом кута її нахилу (рис. 9).

Рис. 9. Уклон

Розмір конусності наносять для елементів деталей конічної форми. Конусністю називається відношення діаметра основи конуса обертання до його висоти. Конусність зрізаного конуса визначається як відношення різниці діаметрів основ до висоти (рис. 10).

Рис. 10. Конусність

Усі скріни креслень з практичих робіт відправляються  в МУДЛ для перевірки. Креслення має бути в рамці креслення і з заповненим креслярським штампом (приклад – скрін екрану).

Виконання лабораторних робіт є необхідною умовою для отримання допуску до іспиту з дисципліни.

Порядок виконання графічної роботи по розробці шаблона 
А4 ландшафтної орієнтації

Завдання виконується у форматі А4 (0, 0; 210, 297) в масштабі 1:1; розмір полів встановлюється за допомогою зовнішньої рамки: лівого – 20 мм; верхнього, правого, нижнього – по 5 мм. Зовнішню рамку будуємо командою Line/Відрізок або Polyline / Полілінія товщиною «0.7» або «1» (опція Width) за координатами x, y: (20,5); (20,292); (205,292); (205,5); (20,5). Основний напис на форматі А4 займає всю ширину аркуша, тому тією ж командою за координатами (20,60); (205,60) будуємо його контур. Детальна побудова основного напису – за ГОСТ 2.104-68.

Щоб не втрачати час на виконання цього пункту в наступних роботах, дане креслення необхідно зберегти окремим файлом-шаблоном (наприклад А4.dwg). Тепер при виконанні креслень в форматі А4 достатньо завантажити даний файл і зберегти під новим ім’ям – це буде файл з майбутнім кресленням.

Приклад оформлення роботи наведено на рис 11.

Рис. 11. Приклад оформлення графічної роботи №4.

# Text boxes

Рис. 6. Приклад виконання літер, цифр та знаків