Лабораторна робота № ІІІ/5(6 год).

Тема: ВИКОНАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ЗОБРАЖЕННЯ ВЛАСНОГО ВАРІАНТУ МОЛОДІЖНОЇ КІМНАТИ МЕТОДОМ ФРОНТАЛЬНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ

Мета: Засвоєння знань з закономірностей перспективного зображення заданого приміщення. Формування вмінь виконувати перспективне зображення інтер’єру приміщення методом «Архітектора».

Література: 6)с. 112-142, 7)с. 145-270, 8)с. 100-120.

Теоретичні відомості

На відміну від ортогональної проекції перспективне зображення передає трьохвимірну структуру предметів майже такою, якою і сприймає людина. Перспектива — найбільш наочний спосіб графічної інформації.

Дослідження фізіологів і психологів показало, що зображення, виконане методом лінійної перспективи, відповідає звичайним зоровим образам, одержаним людиною у реальному середовищі.

Основні закономірності перспективи:

1. Перспективою крапки об'єкта є пересічення проектую чого променя з площиною картини. Як крапка променевої площини вона знаходиться на картинному сліді цієї площини.

2. Перспективною прямою є пряма, але при спів паданні прямої з проектую чим її променем перспектива прямої виражається в крапку. Перспективу прямої будують знаходженням перспектив двох різних точок прямої.

3. Перспективою кривої є крива, але коли площина кривої проходить через центр проекції, перспектива прямої виражається в криву. Перспектива кривої будується по перспективам її точок, необхідними і достатніми для визначення кривої.

4. Всі паралельні прямі, які ідуть в глибину, зображуються в перспективі як перетинаючи (збігаючи) в одній точці, яка називається точкою збігу (максимальною). Ця точка знаходиться перетином з картиною проектую чого променя, паралельного напрямку проектуючи прямих.

5. Точки на лінії об'єкту проектування, в поєднанні з картинною площиною, зображуються в перспективі позиційно і метрично без викривлення.

6. Зображення в перспективі прямих особливого положення підлягає таким закономірностям:

- вертикальні прямі натури в перспективі також вертикальні;

- горизонтальні, паралельні картині, в перспективі паралельні основі картини;

- головні горизонтальні натури (перпендикулярні до картинної площини) в перспективі сходяться в головній точці Р картини, що є на картині основою проектую чого променя, перпендикулярні до картин;

- горизонталі, нахилені до картини під кутом 45º перетинаються на картині в одній із точок дальності, яка розміщена на лінії горизонту симетрично точці Р і на відстані, що дорівнює довжині точки зору від площини картини;

- для інших напрямків горизонтальних прямих об'єкта максимальні точки (точки сходження) розміщені також на лінії горизонту.

7. Максимальні точки усіх прямих, що лежать в одній і тій же горизонтально-проекційній площині, на картині розміщені на вертикальній прямій, що проведена через одну точку сходження горизонталей даної площини, так як на картинному сліді променевої площини, паралельно даній.

Перспективу деяких об'ємів будують рідко. Незначні за розміром предмети дозволяють зображати основними методами аксонометричного проецірування. Побудова перспективи обов'язкова для створення проекту обладнання, оформленні інтер'єрів чи територій, зображення архітектурних побудов.

Метод побудови перспективних зображень – «Метод архітектора»

Метод архітектора (фронтальна перспектива) — картинна площина паралельна елементам простору, які перпендикулярні напрямку зору.

Послідовність побудови зображення методом архітектора:

- Вибір точки зору об'єкту. Головна точка картини — проекція точки зору на картинну площину не повинна розмішуватись симетрично відносно рамки, так як це дає перспективі статичність. Головну точку завжди зміщують в сторону в межах не більше третини ширини картини, так як на передньому плані одна із стін буде сильно спотворена, в той час інша стіна фактично не буде видима.

- Визначення висоти горизонту. Висота горизонту визначається на рівні очей людини (150-170см). Але коли важливо підняти вище площину стелі, допускається при цьому деяка умовність (вид з пташиного польоту).

- Визначення точки віддаленості стояння від картинної площини. Вплив віддалення точки стояння від картинної площини такий, що при мінімальній віддаленості її від просторового інтер'єра буде здаватись перебільшеним, а відрізки бокових стін, стелі, підлоги на передньому плані неправдоподібно різко скорочуються. Це спостерігається для  відстані  точки зору до фронтальної стіни менше чим 1.5І, де І — ширина картинної площини. При відстані 2.5І (перебільшена дистанція), перспектива одернується плоскою, обділена просторовістю, а відрізки бокових стін, стелі і підлоги дуже малі по відношенню до розмірів зображення. Отже, оптимальне віддалення точки стояння Р від картинної Визначення площини необхідно вибрати в межах 1.5І – 1.75І.кута картинної площини. Точка зору повинна знаходитись на такій відстані, від картинної площини, щоб забезпечити розміщення об'єкту проектування в межах кута ефективної видимості  23-30.

- Визначення точки збігу ліній та інших елементів побудови перспектив.

- Ескізна побудова загальної габаритної схеми об'єкта перспективи (так званої "болванки").

- Перенос габаритної схеми на чистий аркуш у вибраному масштабі.

- Побудова на "болванці" габаритної схеми розміщення всіх основних, деталей об'єкта. Розбивка на боковій стіні віконних коробок та інших елементів, виконується наступними побудовами. На лінії горизонту в межах площини даної стіни вибираємо точку Р. З'єднуємо точку Р з верхніми кутами даної стіни.  Потім пересікаємо промені утвореного кута, з вершиною прямої, паралельно горизонту, на відрізку цієї прямої, заключної між променями кута, розмічаємо в правильному співвідношенні інтервал вертикальних одиниць стіни (віконних коробок, простінків та ін.). Намічені точки з'єднуються з точкою по принципу "веєра". Точки  пересічення  променів "веєра" з верхньою границею стіни (1, 2, 3, 4...) відтворюють її реальні одиниці, видиме перспективному скороченню. Використовуючи ці точки отримуємо одиниці стіни по вертикалі. Щоб визначити нижні та верхні межі віконних коробок, на лінії масштабу висоти відкладаємо відповідні величини і проводимо через них промені в точку збігу на горизонті. Таким чином побудована схема розміщення вікон. Перспективне зображення предметів, які знаходяться в інтер'єрі будуються таким чином, як зображення вікон. Для цього на ортогональному плані проектуємо предмети на бокові стіни приміщення. Отриманий поділ сторін переносимо на перспективне зображення підлоги. Вертикальні розміри предметів знаходяться з допомогою масштабу висот. В побудові паралелепіпеда послідовно вписуються всі потрібні деталі.

Про малюнки деталей. Після того, як перспектива остаточно побудована, її можна кадру вати, відрізавши з будь-якої сторони, якщо це потрібно для більшої гармонії і правдоподібності. Наприклад, можуть бути декілька відрізків знизу предмету попереднього плану.

В залежності від авторського задуму перспектива може бути вирішена в різних графічних техніках і манерах. Частіше всього вона відмивається або штрихується.

Практикується і більш умовна подача перспективного зображення, коли воно заповнює не весь аркуш і не обов'язково відтворює всі обмежуючі інтер’єр площини. В залежності від мети зображення може бути виключена площина стелі або якої-небудь із стін. Такі перспективи часто  виконуються пером, фломастером, кольоровими олівцями, що дає можливість підкреслити їх основу, просту методичну думку. В них може бути відкинуто все другорядне, непотрібне, щоб розкрити основну мету.

Практична робота

Тема:  ВИКОНАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ЗОБРАЖЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ ЗАДАНОЇ АУДИТОРІЇ МЕТОДОМ «АРХІТЕКТОРА».

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБІТИ:

1. За заданим варіантом, побудувати перспективне зображення інтер’єру навчального приміщення з обстановочним комплексом за допомогою метода «Архітектора».

Матеріали та інструменти.

1. Методичні рекомендації до виконання робіт.

2. Зразки студентських робіт.

3. Журнали та альбоми з зображенням інтер’єрів приміщень різного призначення;

4. Креслярський папір.

5. Креслярські інструменти.

Послідовність виконання роботи

1. Використовуючи навчальну та методичну літературу, наочні посібники, приклади будови та оформлення перспективного зображення інтер’єрів приміщень навчальної аудиторії, методичні рекомендації до виконання роботи, ознайомитись:

а) із основними закономірностями перспективи;

б) із основними етапами алгоритму перспективного зображення інтер’єрів приміщень методом – «архітектора».

2. Відповідно до розробленого раніше плану приміщення заданої аудиторії:

а) виконати ескізний варіант перспективного зображення;

б) проаналізувати ескіз з точки зору основних вимог технічної естетики ергономіка та дизайну;

в) виконати кольорове рішення перспективного зображення інтер’єру приміщення заданої навчальної аудиторії.

Зміст звіту

1. Назва та мета роботи, основні положення теоретичних відомостей.

2. Виконання на аркуші формату А3 перспективного зображення інтер’єру навчального приміщення з обстановочним комплексом.

Контрольні запитання.

1. Вкажіть основні закономірностями побудови перспективних зображень.

2. Вкажіть основні етапи алгоритму перспективного зображення «методом архітектора».