Лабораторна робота №1

Тема: ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ ЗАДАНОГО ОБ’ЄКТУ ПРОЕКТУВАННЯ

Мета: Засвоєння знань з основних положень по організації внутрішнього простору різноманітних об’єктів проектування та по складанню їх планів. Засвоєння знань про основні типи традиційного житла різних регіонів України. Формування вмінь виконувати плани внутрішнього простору нескладних архітектурних будівель .

Література: 1)с. 112-142, 4)с. 115-148, 6)с. 100-175, 7)с. 120-330.

Теоретичні відомості

Простір – це первинна складова частина діяльності дизайнера та найважливіший елемент дизайну інтер’єра. У просторі ми рухаємося, чуємо звуки, відчуваємо дію вітру, тепло сонячних променів, аромат квітів. Простір відбиває естетичні характеристики елементів, що знаходяться в ньому.

Перехід між зовнішнім та внутрішнім просторами.

Зовнішні стіни будівлі являються розділенням між внутрішнім простором та зовнішнім оточуючим середовищем. Розділяючи внутрішній і зовнішній простір, вони визначають характер кожного з них:

- стіни можуть бути товстими і міцними та забезпечувати чіткій розподіл між внутрішнім простором та зовнішнім оточуючим середовищем, від якого воно ізольовано;

- стіни можуть бути тонкими та навіть проникливими, що сприяє злиттю зовнішнього та внутрішнього просторів.

Зовнішні вікна і двері, тобто отвори в зовнішніх стінах, необхідні для створення просторового переходу між внутрішнім та зовнішнім просторами. Розміром, виглядом та конструкцією отворів під вікна та двері можна характеризувати внутрішній простір. Спеціальні просторові переходи, що належать, як зовнішньому так і внутрішньому просторам, використовують у якості посередників між цими середовищами. Прикладом є такий архітектурний елемент, як крильце. Варіанти крильця, в залежності від культурних та кліматичних вимог: - веранда; ланаі (гавайська веранда); сводчаста галерея.

Внутрішній простір.

Заходячі в будівлю, ми відчуваємо, що огороджені від зовнішнього світу. Це відчуття створюють поєднані між собою площини підлоги, стелі та стін внутрішнього простору. Ці архітектурні елементи визначають фізичні межі приміщення, які обмежують простір, створюють його межі, попереджають з’єднання внутрішнього простору та зовнішнього світу.

Стелі, стіни і підлоги відділяють визначений об’єм простору. Фома, конфігурація і розташування віконних та дверних прийомів характеризують приміщення визначеними просторовими та архітектурними властивостями. Для того, щоб охарактеризувати розміри і пропорції приміщення, освітленість, вигляд внутрішніх поверхонь, відношення між сусідніми просторами, в архітектурі та дизайні використовуються наступні поняття: «велика зала», «приміщення горища», «солярії», «альков».

Дизайн інтер’єру завжди базується на архітектурі приміщення. В процесі планування інтер’єру, меблюванні, декоруванні, дизайнер повинен враховувати не тільки архітектуру, а ї можливість змінення та покращення планування приміщення. Можливі варіанти змінення планування приміщення:

- залишить дану конструкцію без змін;

- розвити конструкцію приміщення;

- запропонувати альтернативне рішення архітектурного оформлення приміщення.

Традиційне Українське народне житло.

Основним типом традиційного житла всюди в Україні є хата. Це затишна, найчастіше білена зовні і всередині, будівля під солом'яним дахом. Такі житлові споруди тягнуться широкою смугою середньої і південної частини України від Карпат на схід майже до Орловської області, що в Росії. Цей загальний тип української хати є найбільш визначальною етнографічною ознакою українського народу. Від нього відрізняються хати північної частини і Карпатських гір. Там вони дерев'яні, мають відкриті стіни.

Характерною рисою народного житла була простота плану хати. За зовнішнім окресленням він має переважно форму витягнутого прямокутника, співвідношення сторін якого становить від 1:1,5 до 1:2,0.

Панівним типом житла в Україні XIX ст. вважалась хата з одним житловим приміщенням. Найбільш простим і найдавнішим її різновидом було однокамерне житло, в якому єдине приміщення мало безпосередній вихід на вулицю. Як свідчать археологічні джерела, таке планування широко застосовувалось на території України ще в VIII—XI ст., а також у пізніші часи. Так, у середині XIX ст. цей тип однокамерного житла переважав на півдні Київщини, на Чернігівщині, Житомирщині.

Двокамерне селянське житло було поширене в XIX ст. і зберігалось у західній частині України до початку XX ст. Така хата мала одне житлове приміщення та сіни.

Трикамерне селянське житло набуло масового поширення в Україні наприкінці XIX — на початку XX ст. Воно вважається наступним етапом розвитку української хати. Житлові будинки з таким плануванням, крім власне хати і сіней, мали ще комору.

Хати, в яких було одне житлове приміщення, сіни і комора, мали багато регіональних відмінностей у різних місцевостях. Так, на Поліссі до хати добудовували ще одну комору для зберігання овочів («стебку», «пукліт»), у західних районах України — хлів, приміщення для сільськогосподарського реманенту.

Розглянуті типи трикамерного житла стали основою для створення будинків з двома житловими приміщеннями (одне з них було основною кімнатою, друге використовувалось як святкове).

Розрізняють два варіанти такого житла: «дві хати підряд», «хата через сіни». Визначальною рисою першого варіанта є те, що друга хата створювалась шляхом добудови до трикамерного житла спеціального приміщення. Таким чином, обидва житлові приміщення розміщувались по один бік сіней. Тип планування «дві хати підряд» мав значне поширення на Поліссі на початку XX ст.

План житла «хата через сіни» найчастіше зустрічався на Поділлі, Півдні України. Характерною ознакою цього плану є те, що житлові приміщення розташовувались на обидва боки сіней (подвійне житло), тобто замість комори влаштовувалось ще одне житло.

Отже, в народній житловій архітектурі завжди передбачали додаткові приміщення, які можна було легко пристосувати до житла. Думали також про можливість збільшення житлової будівлі шляхом добудови до первісного об'єму нових приміщень. У цьому випадку збільшувалися кубатура будівлі й площа забудови, що спричинювало відповідні зміни в плануванні не тільки всієї споруди, а й садиби.

В Україні застосовували два типи конструкції стін: зрубний (в українському Поліссі та Карпатах) і каркасний (у лісостеповій смузі).

Конструкційною основою зрубних будівель є стіни з горизонтально викладених колод, брусів, півкругляків, з'єднаних на кутах врубками. Кожний ряд називається «вінцем».

Вінці зрубів завжди були майже однакової товщини, крім підвалин, для яких використовувалося грубе дерево, переважно дуб. Довжина зрубів сягала 5 м. Зрубні будівлі зводилися з окремих квадратних коробок — клітей. До речі, кліті є складовою найрізноманітніших будівель.

Стіни каркасних будівель складалися зі стовпців (стояків, сох), які закопували в землю або вставляли в нижній зрубний вінець (підвалини). Стовпи розміщували по кутах будівлі й проміжках стіни на віддалі, яка залежала від заповнювача каркаса. Щоб конструкція споруди була міцнішою, на кутах робили розкоси. Заповнювали каркас дошками, півкругляками (пленицями), хмизом, очеретом, а також глиносолом'яними вальками.

Стіни з плетеним заповненням каркаса вальками, очеретом і лозою мали поширення не тільки в лісостеповій смузі, а й у степах. Тут у будівлях ставили легкі каркаси з густо поставлених стовпчиків, які скріплювалися кількома рядами горизонтальних жердин. Хати, зведені такою технікою, мали різні назви: «мазанка», «хворостянка», «кильована» та ін. Поряд із каркасною у лісостеповій і особливо степовій частині України побутувала безкаркасна техніка зведення стін із глиносолом'яних вальків та саману, а в ряді районів — з природного каменю (ракушника, солонцю тощо).

Найпоширенішою конструкцією даху в Україні була чотирисхила на кроквах, які кріпилися на верхньому вінці зрубу або на поздовжніх брусах («платвах»), покладених на верху стін.

На Поліссі ще побутував двосхилий дерев'яний дах, споруджений за кількома варіантами: накотом (зрубне перекриття), на стільцях (пристосування у формі стільця, що підтримує дах), на сохах (стовпах, які підтримують сволок і весь дах).

Дах покривали переважно соломою, зв'язаною у сніпки («кулики», «китиці», «плескачі»), а на Лівобережжі — розстеленою соломою (внатруску).

Зруб хати в лісових і гірських районах України був відкритий. Добре підібрані й оброблені вінці зрубу утворювали чудову фактуру стін, що створювало враження вагомості, взаємної пов'язаності та міцності.

У лісостеповій і степовій смугах хата, незалежно від матеріалу, з якого збудована (зрубна, глиновалькована, городжена і мазана глиною, з каменю), завжди ззовні й зсередини побілена. Серед зелені садів вона виділялась білим кольором стін, а жовтогарячі плями (облямівки вікон, дверей, призьби) надавали їй веселого вигляду.

Існувало багато своєрідних вимог, дотримуватися яких вважав за необхідне майбутній господар. Це, насамперед, шанобливе ставлення до майстрів, від уміння і сумлінності яких залежало майбутнє життя. Виявляючи гостинність, господар пригощав їх під час закладання будівлі, укладання сволоків, а також по завершенню будівництва. Побутував звичай під час закладання в одну яму класти гроші (щоб не переводились вони у хаті), у другу — вовну (щоб було тепло), у третю — жито (для довголіття). Це було в ранньому родовому суспільстві своєрідною «будівельною пожертвою», компенсацією духам за зрубані дерева.

Незважаючи на традиційну одноманітність українського житла, кожен з регіонів України має свої особливості щодо будівництва, використання матеріалів, оздоблення приміщень тощо.

Поділля. Житлові будівлі цього регіону вирізняються мальованими фасадами завдяки широкому використанню кольорів та настінного розпису. Віддавна у будівництві тут використовували глину і солому. Переважаючим типом була оселя з двома житловими приміщеннями з обидвох боків сіней. У них були печі й приблизно однаковий інтер'єр. Менше приміщення використовувалося як кухня, більше — як кімната для гостей.

Полісся. У минулому це край лісів, боліт, тому житла тут споруджували з дерева. Найдавніші з них були однокамерними (складалися тільки з житлового приміщення). У XVI ст. відбулися інтенсивні соціально-економічні процеси, які стимулювали розвиток хліборобства, розширення торгівлі. Усе це позитивно позначилося і на характері будівництва. Широкого застосування набуває різане дерево; рублені дахи замінюються крокв'яними; розповсюджується покриття соломою, побілка житлових приміщень; зростає кількість господарських будівель, які часто блокуються з житлом.

Південь України. Природні умови (спека, вітри), наявність таких матеріалів, як глина і камінь, обумовили спорудження будівель з товстими стінами, глибокими амбразурами у прорізах для вікон і дверей, тривале існування напівземлянок з масивним земляним дахом. Переважна більшість жител у XIX ст. мала великі вікна, дахи під соломою або очеретом. Останні були двосхилими із фронтонами, які часто оздоблювалися декоративним ліпленням.

Середня Наддніпрянщина. Цей край віддавна був густо заселений, з добре розвинутим народним будівництвом. Воно було каркасне і зрубне. Обмежена кількість дерева спричинювала застосування соломи, очерету, лози, які гармонійно поєднувалися. При цьому майстерно використовувались їх декоративні властивості. Багатоваріантності осель не існувало. Панівним типом тут слід уважати хату з житловим приміщенням, сіньми і коморою (на Черкащині, у деяких районах Київщини — з двома житловими приміщеннями і сіньми). Інтер'єр відзначався декоративністю завдяки використанню тканин, вишивок, кераміки, розпису печей і предметів побуту.

Слобожанщина. Це один із кількох регіонів України, що утворився на роздоріжжі Дикого степу, між політичними кордонами трьох держав — Росії, Речі Посполитої (Польщі) та Кримського ханства — протягом XVII—XVIII ст.

На Слобожанщині будували дерев'яні хати, зрідка стіни виплітали з хмизу й обробляли глиною, а в деяких місцевостях складали з каменю. Стіни обов'язково клинцювали (забивали клинці) і закидали глиною з половою, а потім білили. Дахи вкладали соломою. Краї стріхи відводили від стіни і спирали на вінця, які підтримувалися стовпчиками. Завдяки цьому хати набирали більш привабливої оригінальної форми. Планування хат було різноманітним: двокамерні (з житлового приміщення і сіней), трикамерні (два житлових приміщення, розділені сіньми). Рідко траплялися хати з житловим приміщенням, сіньми і коморою.

Українські Карпати. Край особливо цікавий багатством архітектурних форм, конструкційних прийомів і планувальних структур у народному житлі. На Бойківщині, наприклад, де населення віддавна займалося хліборобством, хати всюди крили соломою. Будівлі вирізнялися добре виваженими пропорціями, оригінальним завершенням фасадів у вигляді галерей із стовпчиками. У плані бойківські хати відрізнялися розміщенням у них житлових приміщень між коморою і сіньми. У західній частині хати дуже часто блокувалися з господарськими приміщеннями у довжину. На Гуцульщині хати споруджували з дерева, покривали дошками-драницями і оздоблювали різьбою окремі деталі (галерейки, одвірки, сволоки).

Основним типом житла тут вважається хата з галерейкою і двома житловими приміщеннями, розташованими по обидва боки від сіней. У найзахіднішій частині Українських Карпат — Лемківщині села розташовані в долинах рік і потоків. Хати тут здебільшого «дивляться» вікнами і дверима на дорогу. Класичним типом лемківського житла була «довга хата». Так називали народне житло, в якому під одним дахом зведені житлові й господарські будівлі: хата, сіни, комора, стайня, боїще (клуня), возівня.

Хати споруджували найчастіше зі смерекових півкруг-ляків, а на Закарпатті й у Східній Словаччині — дуже часто з бука. На кутах в'язали вінці за допомогою «простого замка» або «риб'ячого хвоста». Дахи робили двоспадові, покривали соломою. Увесь зруб обмазували нафтою, яка не тільки захищала стіни від гниття і червоточин, але була й своєрідним оздобленням. Там, де її не було, використовували палену глину, розведену водою чи олією. Стики вінців завжди білили, тому вони яскраво виступали на темному тлі стін і горизонтальними смугами підкреслювали фактуру хати. У деяких місцевостях Лемківщини побутував також декоративний розпис.

Рівнинне Закарпаття. Це територія в долині р. Тиси та її приток. Переважна більшість будівель тут зрубна з дуба, подекуди з липи. Стіни зовні обмазані глиною або «полісковані» й закидані глиною з половою. При обмазуванні та виділенні окремих деталей тут віддавна використовували синій колір, пластичне ліплення. Дахи робили високими й покривали соломою. Тому за своїми формами, окремими елементами, побілкою місцеві хати нагадують будівлі з інших регіонів України, насамперед Поділля.

Практична робота

Тема: ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ ЗАДАНОГО ОБ’ЄКТУ ПРОЕКТУВАННЯ.

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБИ:

- За заданим варіантом, виконати у масштабі М 1:100 зображення внутрішнього простору заданого об’єкту проектування.

Матеріали та інструменти.

1. Методичні рекомендації до виконання робіт.

2. Зразки студентських робіт.

3. Журнали та альбоми з зображенням нескладних архітектурних будівель та інтер’єрів приміщень різного призначення.

4. Креслярський папір.

5. Креслярські інструменти.

Послідовність виконання роботи

1. Використовуючи навчальну та методичну літературу, наочні посібники, приклади будови та оформлення зображень планів приміщень або нескладних архітектурних будівель, методичні рекомендації до виконання роботи, ознайомитись:

а) із поняттями внутрішній простір будівель;

б) із різними видами будівельних креслень, виконаних у масштабі;

в) із основними видами зображень планів приміщень різного призначення виконаних у масштабі;

г) із особливостями виконання зображень планів приміщень або нескладних будівель різного призначення, виконаних у відповідному масштабі;

д) державними будівельними нормами житлових будинків для індивідуальних забудовників.

2. Відповідно до задоєного або обраного за власним бажанням об’єктом проектування:

а) виконати ескізний варіант у масштабі М 1:100 зображення внутрішнього простору заданого об’єкту проектування;

б) проаналізувати ескіз з точки зору основних вимог технічної естетики ергономіка та дизайну;

в) виконати основне зображення плану заданого об’єкту проектування.

Зміст звіту

1. Назва та мета роботи, основні положення теоретичних відомостей.

2. Виконання на аркуші формату А3 зображення зовнішнього або внутрішнього простору заданого об’єкту проектування.

Контрольні запитання.

1.Що називають простором?

2. Вкажіть основні положення поняття – внутрішній простір.

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ІНВЕСТИЦІЙ І БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

----------------------------------------------------------------

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

ЖИТЛОВІ БУДИНКИ

ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ

УКРАЇНИ

ДБН 79-92

Видання офіційне

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Нижченаведені норми поширюються на планування присадибних ділянок, проектування одноквартирних, двоквартирних і блокованих житлових будинків висотою до трьох поверхів ( у подальшому - житлових будинків ), господарських та побутових будівель та споруд ( у подальшому - господарських будівель ), що споруджуються на території України за рахунок коштів індивідуальних забудовників, житлово-будівельних кооперативів, підприємств та установ, для подальшого продажу ( передачі ) своїм робітникам, а також за рахунок інших джерел фінансування, що не залучують централізовані капітальні вкладення.

Примітка. При проектуванні житла для сімей з інвалідами слід керуватись відповідними нормами та нормалями.

……

1.4. Типові проекти розробляються у складі зональних серій для п'яти укрупнених регіонів згідно з затвердженою схемою архітектурно-будівельного районування України:

- західного, у складі Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської областей;

- північного, у складі Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської областей;

- центрального, у складі Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської областей;

- південного, у складі Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської областей та Республіка Крим;

- східного, у складі Сумської, Харківської, Луганської, Донецької областей.

Зазначені регіони виділені на території України відповідно до місцевих умов та народних архітектурних традицій.

…………

3. ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ

3.1. Номенклатура типових проектів житлових будинків (квартир) індивідуальних забудовників повинна передбачати розселення всіх типів сімей у відповідності до демографічної структури населення України.

3.2. Поверхи житлових будинків слід вважати:

- надземними - при позначці підлоги не нижче планувальної позначки землі;

- цокольними - при позначці підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі на висоту не більшу за половину висоти приміщення;

- підвальними - при позначці підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі більш ніж на половину висоти приміщень;

- мансардними - при розташуванні приміщень квартири в об'ємі горища.

Для визначення поверховості будинків в кількість поверхів враховують усі надземні поверхи, в т.ч. - мансардний, а також цокольний поверх, якщо верх його перекриття знаходиться вище планувальної позначки землі не менше ніж на 2 м. Якщо різні частини будинку мають різну кількість поверхів поверховість визначається окремо для кожної частини будинку.

Примітка. В цокольних та підвальних поверхах не допускається розміщувати житлові кімнати.

3.3. Висота житлових поверхів від підлоги до стелі має бути не менше 2,5 м. Висота мансардного поверху має бути не менше 2,3 м в місця руху людей. Висоту внутрішньо квартирних коридорів, санітарних та інших допоміжних приміщень дозволяється знижувати до 2,1 м. Висоту господарських приміщень, що розташовуються у цокольному або підвальному поверхах, рекомендується приймати від підлоги до низу конструкцій, що виступають, не менше 2,1 м. В умовах реконструкції в приміщеннях для господарських потреб населення, що розташовуються в цокольних та підвальних поверхах, допускається зберігати існуючу висоту від підлоги до низу виступаючих конструкцій перекриття але не менше 1,7 м. Висота основних приміщень в господарських будівлях визначається технологією та габаритами обладнання. В місцях руху людей висота має бути не менше 2,1 м.

3.4. Розміри площі житлових будинків і господарських будівель, що зводяться у сільських населених пунктах України за рахунок коштів населення, не регламентуються. В містах та селищах міського типу до перегляду діючого законодавства житлова площа квартир в будинках, що споруджуються за рахунок коштів населення, не повинна перевищувати 80 м2.

3.5. В проектах будинків індивідуальних забудовників рекомендується виділяти житлову та господарську зони. Склад та площа приміщень будинку (квартири) та господарських будівель визначається завданням на проектування або проектувальником з урахуванням цих норм та регіональних особливостей.

3.6. Площі основних приміщень квартири при проектуванні слід приймати не менше:

- вітальні (загальної кімнати) ............................    18 м2

- спальні подружжя ..............................    14 м2

- решти спалень .................................    10 м2

- кухні-їдальні .................................    12 м2

- кухні .........................................     8 м2

- їдальні .......................................     8 м2

Площа житлової кімнати в однокімнатній квартирі має бути не менше 18 м2. В умовах реконструкції (виділення частки загальної власності) дозволяється лишати приміщення існуючого (або виділяти меншого) розміру, але не менше 8м для спальні та 16 м для житлової кімнати однокімнатної квартири. Розміри кухонь та інших приміщень, в яких встановлюються газові прилади, приймаються у відповідності з вимогами розділу "Газоснабжение жилых домов" СНиП 2.043.08-87.

3.7. У квартирах житлових будинків індивідуальних забудовників рекомендується передбачати літні приміщення: веранди, тераси, балкони, лоджії. Площа літніх приміщень не обмежується. Балкони та лоджії мають бути завширшки не менше 1,0 м, веранди й тераси - 1,8 м.

3.8. Головний вхід до житлового будинку влаштовується через тепловий шлюз (засклену веранду, тамбур) глибиною не менше 1,2 м. При цьому від входу до житлових приміщень має бути не менше трьох дверей. В ІY кліматичному районі до житлових приміщень може бути двоє дверей. Якщо при реконструкції будинку неможливо влаштувати тамбур, слід передбачати подвійні двері.

3.9. Зовнішні двері, вікна, двері та люки, що ведуть на дах, а також клапани сміттєзбірників повинні мати пружні ущільнюючі прокладки у притворах.

3.10. Допускається влаштовувати головний вхід у житловий будинок (квартиру) через цокольний поверх. При цьому передпокій, що знаходиться у цокольному поверсі, та сходи повинні опалюватись.

3.11. Позначка підлоги приміщень біля входу в будинок має бути вище позначки тротуару перед входом не менше ніж на 0,15 м.

3.12. Мінімальна ширина маршу внутрішніх сходів має бути 0,9 м, нахил сходів - 1 : 1,25. Ширина маршу визначається відстанню між перилами або між стіною та перилами. Сходи в середині квартир допускається робити дерев'яними.

3.13. Санітарні приміщення житлових будинків мають бути обладнані санітарним приладдям з розрахунку: не менше одного унітазу, одного умивальника та однієї ванної на п’ять осіб. При цьому друга ванна може бути замінена душовим піддоном. Пральня має обладнуватись душовим піддоном, умивальником (раковиною), зливним трапом в підлозі. У ванній або пральні повинно бути передбачене місце для пральної машини.

3.14. Ширина убиральні повинна бути не менше 0,9 м, глибина не менше 1,2 м. Ширина ванної приймається не менше 1,5 м. Вікна та двері з санвузлів, приміщень з газовими приладами, паливних та приміщень з підвищеним температурно-вологісним режимом повинні відкриватись назовні.

3.15. У сільських населених пунктах допускається будувати житлові будинки висотою до двох поверхів, не враховуючи цокольного, з не каналізованими пристроями типу "люфт-клозет" (убиральня з вигрібною ямою) або біотуалет (суха убиральня з установкою заводського виготовлення). У ІІІБ та ІYВ кліматичних підрайонах, а також у сейсмічних районах будівництво люфт-клозетів не допускається.

3.16. Неканалізовані убиральні повинні розміщуватись у тій частині будинку, що опалюється. Вхід до неканалізованих убиралень має здійснюватись через тамбур глибиною не менше 1 м.

3.17. Не допускається: вхід в кухню через спальні, транзитний прохід через кухню в житлові приміщення при відсутності іншого входу в них через передпокій (коридор); вхід у санвузол із загальної кімнати, з кухні до туалету. Вхід у суміщений санвузол (ванну) із спальні можливий лише за наявності в ньому інших дверей у коридор, або ж коли у квартирі є ще один суміщений санвузол (ванна).

3.18. Розміщення убиральні та ванної над житловими кімнатами не допускається. Розміщення убиральні та ванної над кухнею допускається лише при влаштуванні гідроізоляції в перекритті. Не допускається розміщення житлових кімнат над люфт-клозетом, розміщення вікон житлових кімнат над вигребом, а також кріплення устаткування та трубопроводів убиралень та ванних безпосередньо до стін та перегородок, що обмежують житлові кімнати, або до їхнього продовження за межами кімнат.

3.19. Ширина передпокою має бути не менше 1,6 м, квартирних коридорів - не менше 1,1 м.

3.20. Житлові кімнати, кухні, не каналізовані убиральні, а також літні кухні та приміщення для приготування кормів повинні мати природне освітлення. Передпокій та господарські приміщення у квартирах житлових будинків рекомендується також забезпечувати природним освітленням. З метою зниження витрат на опалення відношення площі освітлювальних отворів житлових кімнат на кухні до площі підлоги цих приміщень не повинно перевищувати 1:1,5, але має бути не менше 1:8.

Примітка. За розрахункову площу освітлювального отвору приймається площа отвору вікна або заскленої частини дверей із зовнішнього боку, за винятком площі віконної рами.

3.21. Приміщення, що мають природне освітлення, повинні забезпечуватись провітрюванням крізь кватирки, фрамуги або інші пристрої.

3.22. Внутрішнє середовище житлових приміщень повинно відповідати санітарним вимогам згідно з обов'язковим додатком 2.

3.23. Для вентиляції холодного горища слід передбачати в зовнішніх стінах або в покрівлі з кожного боку будинку отвори загальною площею не менше 1/500, а в ІІІ і ІY кліматичних районах не менше 1/50 площі покриття горища.

3.24. В будинках з мансардами слід передбачати люки в огорожі пазух горищ.

3.25. Покрівлю, крокви та лати горищних покрівель, підлоги, ворота, рами вікон та фонарів, а також опорядження (в тому числі облицювання) стін та стель допускається виконувати з горючих матеріалів, за винятком облицювання загальних коридорів, сходових кліток та проступів загальних сходів, окрім будинків Y ступеня вогнетривкості. При цьому крокви та лати горищних покрівель слід піддавати вогнезахисній обробці.

3.26. Огорожа балконів та лоджій у 3-поверхових будинках повинна виконуватись з негорючих матеріалів.

3.27. При проектуванні житлових будинків в місцях осідання ґрунту та гірничих виробок слід прагнути до симетричного розміщення несучих стін, а простінки та отвори розміщувати рівномірно по довжині та висоті стін. Поздовжні внутрішні несучі стіни не повинні мати зміщення ділянок стін в плані. Поперечні стіни будинків слід, як правило, проектувати наскрізними на всю ширину будинку; зміщення ділянок поперечних несучих стін допускається не більше, як на 0,6 м (в осях). При проектуванні лоджій допускається зміщувати ділянки поздовжніх стін на відстань не більше 1,5 м в осях.

3.28. Проектування житлових будинків в районах з сейсмічністю 7 та 8 балів повинно вестися з урахуванням вимог СНиП 11-7-81* "Строительство в сейсмических районах", 1991 г.

3.29. Господарські будівлі можуть зводитись окремо або зблокованими між собою або з житловим будинком згідно з вимогам п.2.13 цих норм.

3.30. При проектуванні приміщень для утримання худоби та птахів слід додержуватись вимог СНиП 2.10.03-84 та СанПиН 5.02-12/Н від 1.10.89.

3.31. Господарські та побутові приміщення, окрім приміщень для утримання худоби та птахів, а також надвірної убиральні, допускається розміщувати в цокольних та підвальних поверхах житлового будинку. Дозволяється розміщення погреба під господарськими будівлями, де не утримуються худоба та птахи.

3.32. Горища над окремими господарськими будівлями можуть бути використані для зберігання грубих кормів.

3.33. Проектування вбудованих та прибудованих гаражів площею до 40 м2 допускається без додержання нормативів на проектування підприємств по обслуговуванню автомобілів. Над воротами гаражу слід передбачати козирок з негорючих матеріалів з виносом 0,8 м, якщо над ними розміщені вікна інших приміщень.